Evropská příručka správné praxe při průmyslové výrobě bezpečných krmiv

Odvětvový referenční dokument o výrobě bezpečných krmných surovin ze zpracování bionafty

Verze 1.1

V účinnosti od listopadu 2014

Odvětví, na která se Evropská příručka vztahuje

Příslušné evropské odvětvové organizace vypracovaly ve spolupráci s EFISC tyto specifické odvětvové dokumenty:

Starch Europe	Odvětvový referenční dokument o výrobě bezpečných krmných surovin ze zpracování škrobu

FEDIOL 	Odvětvový referenční dokument o výrobě bezpečných krmných surovin lisováním olejnatých semen a rafinací rostlinných olejů

EBB	Odvětvový referenční dokument o výrobě bezpečných krmných surovin ze zpracování bionafty

Tato Evropská příručka je otevřená jiným výrobcům, kteří vyrábějí krmné suroviny, pomocí vypracování specifického odvětvového dokumentu.

Informace o EBB

Kontaktní informace:

European Biodiesel Board (EBB)	EBB
Boulevard Saint Michel 34 		European Biodiesel Board
1040 Bruxelles/Brussel, Belgie 
Tel.: +320 27632477
Fax: +320 27630457

E-mail: ebb@ebb-eu.org

Internet: www.ebb-eu.org

Informace o EFISC

EFISC

European Feed Ingredients Safety Certification
(Evropské osvědčení o bezpečnosti složek krmiv)

Kontaktní informace:

EFISC Aisbl

Avenue des Arts 43 c/o Starch Europe

B 1040 Bruxelles/Brusel

Tel.: + 32 (0)277153 30

Fax: + 32 (0)27713817

E-mail: mailto:info@efisc.eu

Internet: www.efisc.eu

Informace o zveřejnění a autorských právech

Všechna práva vyhrazena ©EFISC Aisbl

Verze 1.1

V účinnosti od listopadu 2014

V tomto dokumentu pro odvětví bionafty nejsou brány v úvahu výrobní procesy živočišných tuků / odpadních olejů a z nich získaných krmných surovin, jež jsou proto vyňaty z působnosti tohoto odvětvového dokumentu a nevztahuje se na ně osvědčení EFISC.

Toto hodnocení rizik vychází z odvětvového referenčního dokumentu Fediol pro výrobu rostlinných olejů (dodatku č. 4 Evropské příručky správné praxe při průmyslové výrobě bezpečných krmiv). Jeho výchozím bodem je proto doprava vstupních surovin.

# Úvod

Členové European Biodiesel Board (Evropské rady pro bionaftu, dále jen EBB) vyrábí kromě bionafty řadu vedlejších výrobků pro výživu zvířat a pro technické účely. EBB má téměř 80 členských společností a sdružení sídlících ve 21 členských státech EU.

Členové EBB jsou zavázáni vyrábět bezpečná krmiva a prokázat, že plní evropské požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti, a to zejména v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, které stanoví požadavky na hygienu krmiv, jakož i v rámci Katalogu pro krmné suroviny (nařízení (EU) č. 68/2013).

Bionafta je obnovitelné palivo, které poskytuje udržitelnou alternativu k fosilním palivům. Kromě snížení emisí skleníkových plynů v evropské dopravě poskytuje bionafta velké množství glycerinu, který se používá v krmivech, a jiné vedlejší produkty používané pro technické účely.

Cílem tohoto dokumentu je podpořit zařízení vyrábějící bionaftu v dodávání bezpečných krmných surovin. EBB provedla hodnocení rizik řetězce krmných surovin od hlavních vstupních surovin, které jsou v tomto odvětví zpracovávány. Tato hodnocení nabízí výrobcům bionafty nástroj k posouzení jejich vlastního systému řízení bezpečnosti krmiv. Podporují výrobce také v dialogu o kontrole řetězce se zákazníky, dodavateli a jinými zúčastněnými subjekty. Hodnocení rizik, která připomínají kontrolní opatření, popisují podrobněji koncepci HACCP a podpůrné programy nezbytných předpokladů, jak je uvádí kapitoly 5 a 6 doprovodných evropských pokynů.

EBB by ráda zdůraznila, že za dodávání bezpečných krmiv zůstávají i nadále odpovědné především společnosti a že toto hodnocení rizik nemůže nahradit žádnou odpovědnost.

Obsah

1.	Úvod	3

2.	Výčet krmných surovin	5

3.	Popis procesu přeměny na bionaftu	7

3.1.	Příjem rostlinného oleje	7

3.2.	Reakční fáze/ transesterifikace:	7

3.3.	Fáze oddělení	8

3.4.	Okyselení a oddělení FFA	8

3.5.	Neutralizace glycerinu	8

3.6.	Praní methylesteru	8

3.7.	Skladování	8

3.8.	Doprava	8

6.	Postupový diagram výrobního procesu bionafty	9

7.	Hodnocení rizik	10

7.1.	EBB podrobila následující vstupní suroviny hodnocení rizik řetězce bezpečnosti krmiv	10

7.2.	Shrnutí přístupu založeného na míře rizik v souvislosti s odvětvím bionafty	10

7.3.	Přístup založený na míře rizik pro charakterizaci nebezpečí v souvislosti s krmnými surovinami pocházejícími z výroby bionafty	11

7.4.	Postup provádění hodnocení rizik	12

8. Přístup založený na míře rizik pro glycerin	13

9. Minimální monitorování	24

# Výčet krmných surovin

Hlavní suroviny, které odvětví bionafty v EU zpracovává, jsou řepkový olej, sójový olej, slunečnicový olej a palmový olej v kombinaci s methanolem.

Katalog EU pro krmné suroviny poskytuje v EU společný systém pro popis a označování krmných surovin. Katalog zahrnuje pro každou uvedenou krmnou surovinu název produktu, identifikační číslo, popis krmné suroviny, v případě potřeby včetně informací o výrobním procesu, a údaje nahrazující povinnou deklaraci pro účely čl. 16 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 767/2009.

Dále jsou uvedeny krmné suroviny související s bionaftou v rámci nařízení (EU) č. 68/2013 (upraveno pro rostlinný původ):

| Glycerin surový | 13.8.1 | Vedlejší výrobek získaný z: — oleochemického postupu štěpení olejů/tuků za účelem získání mastných kyselin a glycerolové fáze, po němž následuje koncentrace glycerolové fáze pro získání surového glycerolu, nebo transesterifikace (může obsahovat do 0,5 % methanolu) přírodních olejů/tuků, kterou se získají methylestery mastných kyselin a glycerolová fáze, po čemž následuje koncentrace glycerolové fáze pro získání surového glycerolu; — výroby bionafty (methyl- nebo ethylesterů mastných kyselin) transesterifikací olejů a tuků neurčeného rostlinného původu. V glycerinu mohou zůstat minerální a organické soli (do 7,5 %). Může obsahovat do 0,5 % methanolu a do 4 % organické hmoty bez obsahu glycerolu (Matter Organic Non Glycerol, MONG), která sestává z methylesterů mastných kyselin, ethylesterů mastných kyselin, volných mastných kyselin a glyceridů; — saponifikace olejů/tuků rostlinného původu za účelem získání mýdla, obvykle pomocí alkalických kovů/kovů alkalických zemin. Může obsahovat do 50 ppm niklu z hydrogenace. |
| --- | --- | --- |
| Glycerin | 13.8.2 | Výrobek získaný z: — oleochemického postupu a) štěpení olejů/tuků, po němž následuje koncentrace glycerolové fáze a rafinace destilací (viz část B, glosář postupů, položka 20) nebo ionexový postup; b) transesterifikace přírodních olejů/tuků za účelem získání methylesterů mastných kyselin a surové glycerolové fáze, po níž následuje koncentrace glycerolové fáze za účelem získání surového glycerolu a rafinace destilací nebo ionexový postup; — výroby bionafty (methyl- nebo ethylesterů mastných kyselin) transesterifikací olejů a tuků neurčeného rostlinného původu, s následnou rafinací glycerinu. Obsah glycerolu nejméně: 99 % v sušině; — saponifikace olejů/tuků rostlinného původu za účelem získání mýdla, obvykle pomocí alkalických kovů/kovů alkalických zemin, následovaná rafinací surového glycerolu a destilací. Může obsahovat do 50 ppm niklu z hydrogenace. |

2.1 Pomocné látky eventuálně použité během úpravy a zpracování

Voda

Síran hlinitý

Kyselina citronová

Chlorid železitý

Kyselina chlorovodíková

Hydroxid draselný

Hydroxid sodný

Methoxid sodný

Kyselina sírová

Kyselina fosforečná

Kyselina toluensulfonová

Tento seznam není vyčerpávající.

# Popis procesu přeměny na bionaftu

Bionafta se skládá z methylesterů mastných kyselin a vyrábí se chemickou reakcí olejů a tuků s jednosytnými alkoholy, typicky s methanolem. Ke zrychlení tvorby alkylesterů se používá katalyzátor, obvykle hydroxid sodný nebo draselný a/nebo methylát. Tento výrobní proces je obecně znám jako transesterifikace.

Tento oddíl popisuje proces výroby bionafty z rostlinných olejů, při které se triglyceridový olej reakcí s jednosytným alkoholem rozloží na alkyl (bionaftu) a glycerin. Poté se bionaftová a glycerinová fáze oddělí a vyčistí. Výrobní procesy zahrnují bez ohledu na rozsah výroby stejné fáze, ačkoli rozdíly ve vybavení mohou být značné.

## Příjem rostlinného oleje

Rostlinné oleje dodávané do zařízení na výrobu bionafty jsou částečně rafinované rostlinné oleje. Rostlinné oleje před dodáním (podle odvětvového referenčního dokumentu FEDIOL) procházejí řadou rafinačních kroků za účelem odstranění různých nečistot, jako jsou fosfatidy, volné mastné kyseliny, vosky, tokoferoly nebo barviva, které by mohly reakci přeměny na bionaftu narušit.

Většina vstupních surovin, pokud ne všechny, prochází před tím, než jsou použity jako suroviny ve výrobě bionafty, nějakou formou předchozí úpravy za účelem snížení obsahu nečistot nebo volných mastných kyselin (FFA).

Při dodání jsou částečně rafinované rostlinné oleje odděleně uloženy do skladovacích nádrží pro předběžné zpracování. Je posouzena bezpečnost a kvalita vstupní suroviny.

Klíčovými parametry pro dosažení vysoké účinnosti přeměny v transesterifikační reakci jsou obsah volných mastných kyselin, vody a nezmýdelnitelných látek. Výsledné parametry olejů mají vliv na množství suroviny a poměr alkoholu a katalyzátoru v transesterifikačním procesu.

## Reakční fáze / transesterifikace:

Cílem reakční fáze je přeměna frakce volných mastných kyselin (FFA) vstupní suroviny na bionaftu. Když je obsah FFA vysoký, reakční fáze se obvykle provádí ve dvou krocích: esterifikace a transesterifikace.

Po analýze vstupního rostlinného oleje před zpracováním se smísí alkohol a katalyzátor a napustí se do reakční nádoby, poté se přidá rostlinný olej (Obr. 1: Postupový diagram). Tato fáze je známá jako esterifikace a představuje krok úpravy před transesterifikací, který snižuje obsah FFA v oleji.

Celý proces transesterifikace je uzavřený vůči okolnímu ovzduší, aby se předešlo jakékoli ztrátě alkoholu. Přebytečný alkohol se obvykle využívá k zajištění úplné přeměny oleje na jeho estery.

## Fáze oddělení

Po dokončení reakce zůstávají dva hlavní produkty: glycerin a bionafta. Každý z nich obsahuje značné množství přebytečného methanolu, který byl v reakci použit. V tomto kroku je v případě potřeby zreagovaná směs někdy neutralizována. Glycerinová fáze je mnohem hustší než bionaftová fáze a fáze lze oddělit gravitačně pomocí prostého odčerpání glycerinu ze dna usazovací nádoby. V některých případech se k rychlejšímu oddělení materiálů používá odstředivka.

## Okyselení a oddělení FFA

Typicky se glycerin za separátorem obvykle skládá z 50 % glycerinu, 40 % methanolu a 10 % mýdla a katalyzátoru. Katalyzátor se neutralizuje a mýdla se rozštěpí na mastné kyseliny a soli. Volné mastné kyseliny a methanol se odstraní a recyklují.

## Neutralizace glycerinu

Glycerin jako vedlejší produkt obsahuje nevyužitý katalyzátor a mýdla, jež jsou pomocí kyseliny neutralizovány a uloženy jako surový glycerin. V některých případech se sůl vzniklá v této fázi recykluje pro použití jako hnojivo. Ve většině případů se sůl ponechává v glycerinu. Za účelem výroby přibližně 80% čistého glycerinu, který je připraven k prodeji jako surový neutralizovaný glycerin, se odstraní voda a alkohol.

Rafinovaný glycerin: v některých případech může být surový glycerin dále rafinován pro farmaceutické, technické nebo krmivářské účely odstraněním vody a solí pomocí destilace.

## Praní methylesteru

Po oddělení od glycerinu se bionafta někdy čistí jemným praním pomocí teplé vody, aby se odstranil zbytkový katalyzátor nebo mýdla, suší a odesílá do skladu. V některých procesech není tento krok nutný. V některých systémech se bionafta destiluje. Tento krok je volitelný a zvyšuje čistotu bionafty.

## Skladování

Glycerin se skladuje ve vhodných skladovacích nádržích.

## Doprava

Je požadována přeprava zpracovaného vedlejšího produktu glycerinu. Přeprava vedlejšího produktu musí být v souladu s právními předpisy EU a s vnitrostátními právními předpisy, platnými dopravními předpisy, požadavkem zákazníka a požadavky kodexu „Odvětvový referenční dokument o výrobě bezpečných krmných surovin ze zpracování bionafty“.

# Postupový diagram výrobního procesu bionafty

Tento diagram popisuje velice obecný proces přeměny na bionaftu

# Hodnocení rizik

## EBB podrobila následující vstupní suroviny hodnocení rizik řetězce bezpečnosti krmiv

Surovina: rostlinné oleje

Očekává se, že pracoviště, která nakládají s bionaftou, vždy splňují požadavky týkající se hodnocení rizik. Tabulka rizik je zahrnuta v dodatku č. 1, ale je nutné vzít v úvahu, že tento seznam není vyčerpávající a že by provozovatelé měli provádět svá vlastní hodnocení rizik. Další informace o specifických rizicích a kontrolních opatřeních lze nalézt v tabulkách hodnocení rizik v příslušných publikacích HSE (Výkonného výboru pro zdraví a bezpečnost) a nařízeních ES.

## Shrnutí přístupu založeného na míře rizik v souvislosti s odvětvím bionafty

Při sestavování seznamu potenciálních rizik by měl provozovatel brát náležitě v úvahu:

- Směrnici o nežádoucích látkách v krmivech (2002/32/ES)

- Nařízení o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (1829/2003/ES)

- Nařízení o uvádění na trh (767/2009/ES)

- Nařízení o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu (396/2005/ES)

- Nařízení o katalogu pro krmné suroviny (68/2013/EU)

- Nařízení, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, pokud jde o schvalování provozů, které uvádějí na trh výrobky získané z rostlinných olejů a směsné tuky k použití v krmivech, a pokud jde o zvláštní požadavky na výrobu, skladování a přepravu olejů, tuků a výrobků z nich získaných a na zkoušení obsahu dioxinů v nich (225/2012/EU)

Následující seznam příkladů není vyčerpávající a měl by být upraven v závislosti na okolnostech.

Biologická rizika

- Relevantní vegetativní patogeny podle nařízení o hygieně krmiv a související mikrobiologická kritéria

Potenciální chemická rizika

- Procesní chemikálie, pomocné látky a antioxidanty

- Mykotoxin

- Těžké kovy

- Rezidua pesticidů

- PCB, dioxiny

- Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

- Maziva (neurčená pro styk s potravinami)

- Chemikálie na hubení škůdců

Použití pomocných látek je zahrnuto do analýzy nebezpečí vypracované provozovatelem v souladu s požadavky oddílu 6 příručky.

Rizika fyzické kontaminace

- Fyzická kontaminace, např. kov, sklo

Riziko radioaktivity

- Radionuklidy (po jaderné havárii)

## Přístup založený na míře rizik pro charakterizaci nebezpečí v souvislosti s krmnými surovinami pocházejícími z výroby bionafty

Následující tabulka předkládá charakterizaci nebezpečí v souvislosti s produkty pocházejícími z výroby bionafty, jež se prodávají jako krmivo. Pro lepší pochopení následujících tabulek hodnocení rizik nahlédněte prosím do hlavního textu EFISC, kapitola 6, Systém HACCP.

Tato rizika nelze považovat za kompletní a mohou se mezi výrobci bionafty lišit v závislosti na individuálních a konkrétních podmínkách zpracování u jednotlivých výrobců.

Výrobci bionafty zpřesnili rizika na úroveň odpovídající jejich specifickým provozním podmínkám.

Byly zvažovány tři kategorie rizik:

- biologická rizika,

- chemická rizika, a

- fyzická rizika.

## Postup provádění hodnocení rizik

EBB postupovala podle metodiky popsané v příručce v kapitole 6, HACCP

### Proces přeměny na bionaftu: EBB vypracovala postupový diagram, který zahrnuje všechny fáze výroby bionafty: od dopravy a příjmu surovin, skladování, aplikace pomocných látek, oddělení surovin po transesterifikaci, praní (výsledkem je konečný produkt, kterým je bionafta a surový glycerin) až po skladování a dopravu.

### Pro kroky zpracování byla obecně popsána rizika související s vybavením. Bezpečnostní riziko představují biologické (B), chemické (C) nebo fyzické (P) činitele v produktu nebo stavy produktu, které jej činí škodlivým pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat.

### Pro prvky řetězce, které přímo souvisejí s odbornou činností členů EBB v rámci výrobního procesu, bylo provedeno hodnocení jednotlivých rizik.

### Jak bylo popsáno výše, tato rizika nelze považovat za kompletní a mohou se mezi výrobci bionafty lišit v závislosti na individuálních a konkrétních podmínkách zpracování u jednotlivých výrobců.

### Mimoto nejsou v těchto tabulkách uváděny žádné operační programy nezbytných předpokladů (OPRP) ani kritické kontrolní body (CCP) vzhledem k tomu, že rozhodnutí vedoucí k vytvoření takového OPRP nebo CCP by mělo odpovídat skutečným provozním podmínkám každého závodu nebo zpracovatelské linky.

### EBB hodnocení rizik zdůvodnila.

### EBB zkontrolovala, zda právní předpisy EU nebo obchodní standardy stanoví limity pro dotyčné riziko, a pokud ano, uvedla je.

| 8. Přístup založený na míře rizik pro glycerin | Obecné riziko: Zpracování bionafty |
| --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | PRAVDĚPODOBNOST | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | ODŮVODNĚNÍ | PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ NORMY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Jakost vody | C/B/P | Nízká | Vysoká | 3 | Ve výrobě bionafty se používá voda. | Podle nařízení 183/2005/ES musí mít voda používaná při výrobě krmiv vhodnou jakost. | Použijte vhodnou pitnou vodu. Vyhraďte vodní okruhy. |  |
| Čisticí prostředky | C | Nízká | Střední | 2 | Při čištění dochází ke kontaktu s produktem. |  | Čisticí prostředky, které se použijí ve výrobním systému, by se měly vypláchnout. Použité čisticí prostředky je nutno vyhodnotit a přijmout vhodná opatření pro snížení rizika na přijatelnou úroveň. | Nejde o obvyklé riziko, neboť většina výrobních zařízení využívá kontinuální postup. |
| Zalétnutí ptáci | B | Nízká | Střední | 2 |  |  |  | Tomuto riziku dokáže zabránit uzavřená budova. |
| Toxiny z látek na ochranu proti škůdcům | C | Velmi nízká | Vysoká | 2 | Otrávená návnada z otevřených krabic by mohla způsobit křížovou kontaminaci. |  | Musí být uplatňován program hubení škůdců. Měla by být přijata vhodná opatření pro minimalizaci rizika. |  |
| Maziva | C | Nízká | Vysoká | 3 |  |  | Používání maziva by se mělo vyhodnotit před jeho použitím a měla by být přijata vhodná opatření pro snížení rizika na přijatelnou úroveň. | Specifikace pro nákup. Riziko je nízké, neboť oleje se před použitím kontrolují. |
| Hmyz a hlodavci | B | Střední | Nízká | 2 |  |  | Ochrana budov, čisticí programy a systém hubení škůdců jako součást programu nezbytných předpokladů |  |
| Křížová kontaminace způsobená předchozím manipulovaným produktem | C/B/P | Nízká | Vysoká | 3 | Křížová kontaminace je nízká, pokud provozovatel prokázal, že prováděné postupy proplachování a čištění jsou účinné. |  | Musí být vyplněn přísný protokol popsaný v plánu HACCP (plán analýzy rizika a kritických kontrolních bodů): i) přijatelná doba trvání provozu s novými oleji a ii) provedení auditu třetí stranou. | Závod, který zpracovává různé vstupní suroviny a přeje si zpracovávat primární oleje po období zpracovávání živočišných tuků kategorie 1 či 2 nebo použitých stolních olejů z odpadu ze stravovacích zařízení. |

| 8. Přístup založený na míře rizik pro glycerin | 2. Příjem vstupní suroviny - rostlinného oleje |
| --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | PRAVDĚPODOBNOST | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | ODŮVODNĚNÍ | PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ NORMY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminace předchozím nákladem během přepravy nákladním automobilem, nákladním člunem nebo zaoceánským plavidlem | C | Nízká | Vysoká | 3 | Přeprava rostlinných olejů obvykle probíhá v jednoúčelových dopravních prostředcích |  | Riziko je nutno vyhodnotit a musí být provedena vhodná opatření k jeho snížení na přijatelnou úroveň. Vyhrazená přeprava, kontrola tří předchozích nákladů. | Vizuální kontroly |
| Cizí materiály | P | Nízká | Nízká | 1 | Mohou být přítomny cizí materiály. |  | Vyhrazené budovy a filtry okruhů, hygiena personálu, postupy pro práci se sklem, správné provádění údržby |  |
| Kontaminace nežádoucími látkami | C | Nízká | Vysoká | 3 | Níže uvedené kontaminující látky se obecně nekoncentrují v glycerinu, ale v methylesterech mastných kyselin (FAME). | Směrnice č. 32/2002/ES o nežádoucích látkách v krmivech | Plán monitorování | PRAVDĚPODOBNOST kontaminace nežádoucí látkou je v normálních případech NÍZKÁ – zakoupí-li výrobce surovinu nižší kvality, zvýší se riziko na střední |
| - Dioxiny a PCB s dioxinovým efektem | C | Velmi nízká | Vysoká | 2 |  | Směrnice 2002/32/ES a nařízení (EU) č. 225/2012 | Plán monitorování | Nařízení (EU) č. 225/2012 uvádí pro dioxiny v některých vstupních produktech 100% monitorování dioxinů |
| - Nikl | C | Nízká | Vysoká | 3 |  | Nařízení (EU) č. 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny | Plán monitorování | Nikl se ve většině případů ve výrobě bionafty nepoužívá. |
| - PCB bez dioxinového efektu | C | Velmi nízká | Vysoká | 2 |  | Směrnice 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech | Plán monitorování |  |
| - Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) | C | Nízká | Vysoká | 3 |  |  | Plán monitorování |  |
| Rezidua pesticidů nad maximální limity reziduí (MLR), tj. rezidua herbicidů, insekticidů, fungicidů nebo rodenticidů nad MLR | C | Nízká | Střední | 2 | Pravidelné monitorování reziduí pesticidů v surovém oleji ukazuje, že množství residuí zůstávají v rámci zákonných mezí. | Nařízení (ES) č. 396/2005 stanoví limity reziduí pesticidů. Toto nařízení povoluje použít faktor přenosu povolených pesticidů do zpracovaných produktů za předpokladu, že je zaručena bezpečnost krmiv. | Plán monitorování | Většina pesticidů není ve vodě rozpustná a nepřesune se do vodné fáze glycerinu. |
| Rezidua pesticidů uvedených na seznamu ve směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C | Velmi nízká | Vysoká | 2 | Některé ze zakázaných pesticidů mohou být přítomné v prostředí. Pravděpodobnost jejich nalezení v surovém sójovém oleji je však velmi nízká. Používání endosulfanu na sójové boby je povoleno. Údaje z monitorování ukazují, že jeho reziduum v surovém oleji zůstává v rámci zákonných mezí. | Směrnice 2002/32/ES stanoví limity pro řadu reziduí pesticidů v krmivech. | Plán monitorování | Většina pesticidů není ve vodě rozpustná a nepřesune se do vodné fáze glycerinu. |
| Mikrobiologická kontaminace |  | Nízká | Střední | 2 |  |  | Plán monitorování |  |

| 8. Přístup založený na míře rizik pro glycerin | 3. Skladování vstupní suroviny |
| --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | PRAVDĚPODOBNOST | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | ODŮVODNĚNÍ | PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ NORMY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminace čisticími prostředky | C | Nízká | Střední | 3 | Tato klasifikace rizika platí pro terminály, které skladují jak chemikálie, tak rostlinné oleje. Je možné, že provozovatelé nepoužívají čisticí prostředky, které jsou vhodné pro použití v potravinářském průmyslu. Pro cisternové terminály v EU, které uplatňují HACCP a skladují rostlinné oleje a chemikálie odděleně, je pravděpodobnost použití nevhodných čisticích prostředků velmi nízká. |  | Použité čisticí prostředky je nutno vyhodnotit a přijmout vhodná opatření pro snížení rizika na přijatelnou úroveň. |  |
| Teplonosné kapaliny ze selhávajícího vybavení | C | Nízká | Vysoká | 3 | Doposud se mohou používat toxické teplonosné kapaliny. Vzhledem k poměrně nízkým teplotám vytápění používaným během skladování je však pravděpodobnost úniku teplonosných kapalin do produktu nízká. |  | Dokumentace celkových ztrát a podle potřeby odpovídající analýza. | Doporučuje se používání vodního a parního vytápění. Teplonosné kapaliny nejsou běžně používány. |
| Křížová kontaminace | C | Nízká | Střední | 2 | Mezi zdroje rizika patří chybné fungování zařízení a havárie provozovatele. Velmi nízká četnost výskytu. Preventivní opatření pro snížení dopadů zahrnují: automatické bezpečnostní mechanismy, zachycování úniků, zabezpečení pracoviště, omezení přístupu na pracoviště. |  | Zavedený postup skladování |  |

| 8. Přístup založený na míře rizik pro glycerin | 4. Fáze 1 ze 3 – transesterifikace (reakční fáze) |
| --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | PRAVDĚPODOBNOST | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | ODŮVODNĚNÍ | PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ NORMY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminující látky v pomocných látkách (zásaditý roztok, kyseliny) | C | Nízká | Střední | 2 | Pomocné látky přicházejí do kontaktu s produktem. | Nařízení (EU) č. 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny | Pomocné látky, které přijdou do přímého kontaktu s olejem, je nutno vyhodnotit a přijmout vhodná opatření pro snížení rizika na přijatelnou úroveň. Monitorování procesu v reálném čase, správné označování chemických nádob |  |
| Kontaminace způsobená během přidávání methanolu |  | Nízká | Střední | 2 | Nežádoucí látky v methanolu |  | Používání methanolu vhodné kvality Popsáno ve smluvní specifikaci Monitorování procesu v reálném čase, správné označování chemických nádob | Ve velmi malých provozech může manipulace s nebezpečnými chemikáliemi představovat pro provozovatele oproti automatizovanému systému větší riziko, jsou-li tyto chemikálie manuálně přemísťovány a použity v dávkovém procesu. |
| Kontaminace způsobená během přidávání katalyzátoru |  | Nízká | Střední | 2 | Nežádoucí látky v katalyzátoru |  | Používání katalyzátoru vhodné kvality Popsáno ve smluvní specifikaci Monitorování procesu v reálném čase, správné označování chemických nádob |  |

| 8. Přístup založený na míře rizik pro glycerin | 5. Fáze 2 ze 3 – transesterifikace (fáze oddělení) |
| --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | PRAVDĚPODOBNOST | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | ODŮVODNĚNÍ | PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ NORMY A/NEBO USTANOVENÍ SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Methylester zbývající v glycerinu | C | Nízká | Vysoká | 3 | Oddělení bionafty od vedlejších produktů - fáze 1 | Nařízení (EU) č. 68/2013 uvádí: Může obsahovat do 4% organické hmoty bez obsahu glycerolu (Matter Organic Non Glycerol, MONG), která sestává z methylesterů mastných kyselin, ethylesterů mastných kyselin, volných mastných kyselin a glyceridů. | Plán monitorování a sledování procesu |  |
| Methanol v surovém glycerinu | C | Střední | Vysoká | 4 |  | Nařízení (EU) č. 68/2013 uvádí: Může obsahovat do 0,5 % methanolu | Řízení podle parametrů procesu |  |

| 8. Přístup založený na míře rizik pro glycerin | 6. Fáze 3 ze3 - okyselení a oddělení FFA |
| --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | PRAVDĚPODOBNOST | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | ODŮVODNĚNÍ | PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ NORMY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminující látky v pomocných látkách (zásaditý roztok, kyseliny) | C | Nízká | Vysoká | 3 | Pomocné látky přicházejí do kontaktu s produktem. Riziko nadměrných dávek | Nařízení (EU) č. 68/2013 stanoví limity pro maximální obsahy chemických nečistot pocházejících z výrobního procesu nebo z pomocných technických látek. | Pomocné látky, které přijdou do přímého kontaktu s olejem, je nutno vyhodnotit a přijmout vhodná opatření pro snížení rizika na přijatelnou úroveň. Monitorování procesu v reálném čase (míry spotřeby) |  |
| Rezidua pesticidů nad MLR, tj. rezidua herbicidů, insekticidů, fungicidů nebo rodenticidů nad MLR | C | Nízká | Nízká | 1 | Pravidelné monitorování reziduí pesticidů ukazuje, že množství residuí zůstávají v rámci zákonných mezí. Pesticidy se v glycerinu nekoncentrují. | Nařízení (ES) č. 396/2005 stanoví limity reziduí pesticidů. |  |  |
| Kontaminace způsobená procesem zpětného získávání soli (při neutralizaci glycerinu) | C | Nízká | Nízká | 1 | NaCl (sůl) je téměř vždy rozpuštěná v surovém glycerinu a nejedná se o pevný vedlejší produkt. |  |  | Možnost zpětného získávání soli pro použití jako hnojivo |
| Získání tuku – správné označování |  | Střední | Vysoká | 4 |  |  | Získá-li se tuk jako vedlejší produkt, označte jej jako „není určeno pro krmiva ani potraviny“, abyste zajistili, že nebude použit v krmivářském odvětví. | Mastné kyseliny s methylestery (také nazývané „tuk“) získané při výrobě bionafty po regeneraci methanolu jsou zakázané pro krmivářské účely, neboť se v mastných kyselinách koncentrují lipofilní doplňkové látky, které se při výrobě bionafty používají. |

| 8. Přístup založený na míře rizik pro glycerin | 7. Skladování |
| --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | PRAVDĚPODOBNOST | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | ODŮVODNĚNÍ | PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ NORMY A/NEBO USTANOVENÍ SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminace způsobená nedostatečným oddělením | C | Nízká | Vysoká | 3 |  |  | Zavedené postupy skladování pro snížení rizika křížové kontaminace. Vyhrazené nádrže |  |
| Kontaminace čisticími prostředky | C | Nízká | Střední | 2 | Tato klasifikace rizika platí pro terminály, které skladují jak chemikálie, tak rostlinné oleje. Je možné, že nepoužívají čisticí prostředky, které jsou vhodné pro použití v potravinářském průmyslu. Pro cisternové terminály v EU, které uplatňují HACCP a skladují rostlinné oleje a chemikálie odděleně, je pravděpodobnost použití nevhodných čisticích prostředků velmi nízká. |  | Použité čisticí prostředky je nutno vyhodnotit a přijmout vhodná opatření pro snížení rizika na přijatelnou úroveň. |  |
| Teplonosné kapaliny ze selhávajícího vybavení | C | Nízká | Vysoká | 3 | Doposud se mohou používat toxické teplonosné kapaliny. Vzhledem k poměrně nízkým teplotám vytápění používaným během skladování je však pravděpodobnost úniku teplonosných kapalin do produktu nízká. |  | Pokud se používají teplonosné kapaliny, musí skladující společnost zajistit dokumentaci celkových ztrát a podle potřeby ji odpovídajícím způsobem analyzovat. | Doporučuje se používání vodního a parního vytápění. Teplonosné kapaliny nejsou běžně používány. |
| Křížová kontaminace | C | Střední | Střední | 3 |  |  | Vyhrazené okruhy a skladovací nádrže. Zavedený postup skladování |  |

| 8. Přístup založený na míře rizik pro glycerin | 8. Přeprava glycerinu |
| --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | PRAVDĚPODOBNOST | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | ODŮVODNĚNÍ | PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ NORMY A/NEBO USTANOVENÍ SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminace předchozím nákladem | P/C/B | Nízká | Střední | 2 |  |  | Kontrola tří předchozích nákladů |  |
| - Automobilové cisterny, železniční cisterny a nákladní čluny | C | Nízká | Vysoká | 3 | Přeprava glycerinu podle požadavků zákazníka | Nařízení (ES) č. 183/2005, kterým se stanoví pravidla pro přepravu krmných surovin | Zkontrolujte předchozí náklady pomocí databáze IDTF. Přeprava vhodná pro krmné suroviny, jak je popsána v Evropské příručce správné praxe při průmyslové výrobě bezpečných krmiv |  |
| Kontaminace čisticími prostředky | C | Nízká | Vysoká | 3 |  |  | Čisticí prostředky použité na přepravní kontejnery pro glycerin by se měly odstranit důkladným vypláchnutím. Možná rizika použitých čisticích prostředků je nutno vyhodnotit a přijmout vhodná opatření pro snížení rizika na přijatelnou úroveň. Není běžným rizikem, neboť ve většině případů se používají vyhrazené přepravní kontejnery. |  |
| Cisterny | C | Nízká | Nízká | 1 | Používají se nádrže z korozivzdorné oceli vyhřívané chladicí vodou z motoru pomocí soustavy dvojitých stěn (a nikoli spirál). |  |  |  |
| Cizí tělesa | P | Nízká | Vysoká | 3 |  |  | Plán jakosti by měl požadovat plnění cisteren s glycerinem pod střechou. |  |
| Škůdci | B | Střední | Střední | 3 |  |  | Program nezbytných předpokladů pro kontrolu škůdců | Kontrola činnosti škůdců |

# 9. Minimální monitorování

Účastníci systému EFISC zavedou plán monitorování, jak je popsán v Kodexu EFISC §4.4.3.

Nejsou-li k dispozici dostatečné údaje pro hodnocení rizik, uplatní se níže uvedené minimální požadavky na monitorování. Minimální počet analýz bude záviset na objemu krmných surovin v tunách vyrobeném na jednom místě, jak ukazuje tabulka níže.

Minimální plán monitorování glycerinu jako vedlejšího produktu zpracování rostlinného oleje

Tabulka A Glycerin a surový glycerin

| Roční výroba v tunách Parametr | ≤ 10 000 t | > 10 000 t – ≤ 20 000 t | > 20 000 t |
| --- | --- | --- | --- |
| Dioxin | 2 | 4 | 4 |
| PCB s dioxinovým efektem | 2 | 4 | 4 |
| PCB bez dioxinového efektu | 2 | 4 | 4 |
| Salmonela | 2 | 3 | 4 |
| Těžké kovy (Pb, Cd, As, Hg) | 2 | 3 | 4 |
| Pesticidy | 2 | 2 | 2 |
| Methanol* | 2 | 3 | 4 |

*Zkoumání pouze methanolu v surovém glycerinu

Odvětvový referenční dokument Fediol, dodatek č. 4 Evropských pokynů pro správnou praxi při průmyslové výrobě nezávadných krmných surovin:

http://www.efisc.eu/data/14168338154.%20Sector%20ref%20doc%20on%20oilseed%20crushing%20and%20veg%20oil%20refining%20version%203.1.pdf