Euroopa hea tava juhend ohutu söödamaterjali tööstusliku tootmise kohta

Sektori viitedokument biodiislikütuse töötlemisel ohutu söödamaterjali tootmise kohta

Versioon 1.1

Kehtib alates novembrist 2014

Euroopa juhendiga hõlmatud sektorid

Allolevad sektoridokumendid on välja töötatud Euroopa asjaomaste valdkondlike organisatsioonide ja EFISC koostöös.

Starch Europe	Sektori viitedokument tärklise töötlemisel ohutu söödamaterjali tootmise kohta

FEDIOL 	Sektori viitedokument õliseemnete purustamisel ja taimeõli rafineerimisel ohutu söödamaterjali tootmise kohta

EBB	Sektori viitedokument biodiislikütuse töötlemisel ohutu söödamaterjali tootmise kohta

Euroopa juhendile võivad tugineda ka teised söödamaterjalide tootjad oma sektori dokumendi väljatöötamisel.

EBB (Euroopa Biodiislikütuse Nõukogu) kontaktandmed

Aadress:

EBB						EBB
Boulevard Saint Michel 34 		European Biodiesel Board
1040 Brussels, Belgium
Tel +32 (0)2 763 2477
Faks +32 (0)2 763 0457

E-post ebb@ebb-eu.org

Veebisait www.ebb-eu.org

EFISC (Euroopa söödakomponentide ohutuse sertifitseerimise süsteem) kontaktandmed

EFISC

European Feed Ingredients Safety Certification

Aadress:

EFISC Aisbl

Avenue des Arts 43 c/o Starch Europe

B 1040 Brussels

Tel: + 32 (0)2 771 53 30

Faks: + 32 (0)2 771 38 17

E-post: mailto:info@efisc.eu

Veebisait: www.efisc.eu

Avaldamise ja autoriõiguse märge

Kõik õigused kaitstud ©EFISC Aisbl

Versioon 1.1

Kehtib alates novembrist 2014

Käesolevas biodiislikütuse sektori dokumendis ei käsitleta loomsetest rasvadest/jäätmetest saadava õli tootmise protsesse ja neist saadavaid söödamaterjale, seepärast on need sellest sektoripõhisest dokumendist välja jäetud ning EFISC ei väljasta nende kohta vastavustunnistusi.

Käesolev riskihinnang põhineb ELi õli- ja valgujahutööstuse keskliidu (FEDIOL) sektori viitedokumendil (ohutu söödamaterjali tööstuslikku tootmist käsitleva Euroopa hea tava juhendi 4. lisa) taimeõli tootmise kohta. Seepärast on lähtepunktiks sissetuleva materjali vedu.

# Sissejuhatus

Euroopa Biodiislikütuse Nõukogu (edaspidi „EBB”) liikmed toodavad peale biodiislikütuse mitmesuguseid ühendtooteid loomade söödaks ja tehniliseks otstarbeks. EBB ühendab umbes 80 liikmesettevõtjat ja ühendust Euroopa Liidu (EL) 21 liikmesriigis.

EBB liikmed peavad oma kohustuseks toota ohutuid söödamaterjale ja näidata nende vastavust Euroopa tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Seejuures tuginetakse eelkõige söödahügieeni määrusele (EÜ) nr 183/2005 ja söödamaterjalide kataloogile (määrus (EL) nr 68/2013).

Biodiislikütus on taastuvkütus, mis pakub jätkusuutlikku alternatiivi fossiilkütustele. Lisaks kasvuhoonegaaside heite vähendamisele Euroopa transpordisektoris saadakse biodiislikütuse tootmisel suurel hulgal glütserooli, mida kasutatakse loomasöödaks, ja muid kõrvalsaadusi, mis sobivad tehniliseks kasutamiseks.

Dokumendi eesmärk on toetada biodiislikütust tootvaid käitisi ohutu söödamaterjali tootmisel. EBB on hinnanud söödamaterjalide ahela riske alates peamistest sissetulevatest materjalidest, mida selles tööstusharus töödeldakse. Need hinnangud annavad biodiislikütuse tootja käsutusse vahendi oma söödaohutuse juhtimissüsteemi hindamiseks. Samuti toetavad need vahendid tootjaid ahela kontrollimise teemalises suhtluses oma klientide, tarnijate ja muude sidusrühmadega. Riskihinnangutes, kus on kirjas ohutõrjemeetmed, täpsustatakse veelgi ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide (HACCP) süsteemi põhimõtteid ja toetavaid eeltingimusprogramme, millele viidatakse kaasneva Euroopa juhendi 5. ja 6. peatükis.

EBB soovib rõhutada, et esmajärjekorras vastutavad ohutu sööda tarnimise eest ettevõtjad ning et käesolev riskide hindamine ei asenda ühtegi vastutusala.

Sisukord

1.	Sissejuhatus	4

2.	Söödamaterjalide loetelu	6

3.	Biodiislikütuse tootmise protsessi kirjeldus	8

3.1.	Taimeõli vastuvõtmine	8

3.2.	Reaktsioonietapp/ümberesterdamine	8

3.3.	Eraldamisetapp	9

3.4.	Hapestamine ja vabade rasvhapete eraldamine	9

3.5.	Glütserooli neutraliseerimine	9

3.6.	Metüülestri pesemine	9

3.7.	Ladustamine	9

3.8.	Vedu	9

6.	Biodiislikütuse tootmise vooskeem	10

7.	Riski hindamine	11

7.1.	EBB nõuete kohaselt hinnatakse söödaohutuse ahela riske järgmiste sissetulevate materjalide puhul	11

7.2.	Kokkuvõte riskipõhisest lähenemisest biodiislikütuse sektoris	11

7.3.	Riskipõhine lähenemine ohtude iseloomustamisel biodiislikütuse tootmisel saadavate söödamaterjalide korral	12

7.4.	Riskihindamismenetlus	13

8. Riskipõhine lähenemine glütserooli tootmisele	14

9. Järelevalve miinimumnõuded	25

# Söödamaterjalide loetelu

ELi biodiislikütuse tööstuses on peamised töödeldavad toorained rapsiseemneõli, sojaõli, päevalilleseemneõli ja palmiõli koos metanooliga.

Euroopa Liidu söödamaterjalide kataloog kujutab endast ELi söödamaterjalide kirjeldamise ja märgistamise ühtset süsteemi. Kataloogis esitatakse iga loetletud söödamaterjali kohta toote nimetus, tunnuskood, söödamaterjali kirjeldus, sealhulgas vajaduse korral teave tootmisprotsessi kohta, ja andmed, mis asendavad määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 16 lõike 1 punkti b kohast kohustuslikku viidet.

Allpool olevas tabelis on loetletud biodiislikütuse töötlemisel saadavad söödamaterjalid määruse (EL) nr 68/2013 mõistes (kohandatud taimse päritolu järgi).

| Toorglütserool | 13.8.1 | Kõrvalsaadus, mis saadakse järgmisest: — õli/rasva lõhustamise õlikeemiline protsess rasvhapete ja glütseroolivee saamiseks, sellele järgneb glütseroolivee kontsentreerimine toorglütserooli saamiseks või looduslike õlide/rasvade ümberesterdamine (võib sisaldada kuni 0,5 % metanooli) rasvhapete metüülestrite ja glütseroolivee saamiseks, millele järgneb glütseroolivee kontsentreerimine toorglütserooli saamiseks; — biodiislikütuse tootmine (rasvhapete metüül- või etüülestrid) määratlemata taimsete õlide ja rasvade ümberesterdamise teel. Glütserool võib sisaldada mineraal- ja orgaanilisi soolasid (kuni 7,5 %). Võib sisaldada kuni 0,5 % metanooli ja kuni 4 % muud orgaanilist ainet kui glütserooli (MONG), mis koosneb rasvhapete metüülestritest, rasvhapete etüülestritest, vabadest rasvhapetest ja glütseriididest; — taimsete õlide/rasvade seebistamine tavaliselt leeliste/leelismuldadega, seebi saamiseks. Võib hüdrogeenimise tulemusena sisaldada kuni 50 ppm niklit |
| --- | --- | --- |
| Glütserool | 13.8.2 | Toode, mis saadakse järgmisest: — a) õlikeemiline protsess, milles õli/rasva lõhustamisele järgneb glütseroolivee kontsentreerimine ja rafineerimine destilleerimise (vt B osa, töötlemisviiside sõnastik, kanne 20) või ioonvahetusprotsessi teel; b) looduslike õlide/rasvade ümberesterdamine rasvhapete metüülestrite ja toorglütseroolivee saamiseks, millele järgneb glütseroolivee kontsentreerimine toorglütserooli saamiseks ning rafineerimine destilleerimise või ioonvahetusprotsessi teel; — biodiislikütuse (rasvhapete metüül- või etüülestrid) tootmine määratlemata taimsete õlide ja rasvade ümberesterdamisel, seejärel glütserool rafineeritakse. Minimaalne glütseroolisisaldus: 99 % kuivainest; — taimsete õlide/rasvade leeline hüdrolüüs tavaliselt leeliste/leelismuldadega, seebi saamiseks, sellele järgneb toorglütserooli rafineerimine ja destilleerimine. Võib hüdrogeenimise tulemusena sisaldada kuni 50 ppm niklit |

2.1. Abiained, mida võib kasutada käitlemise ja töötlemise käigus

Vesi

Alumiiniumsulfaat

Sidrunhape

Raud(III)kloriid

Soolhape

Kaaliumhüdroksiid

Naatriumhüdroksiid

Naatriummetoksiid

Väävelhape

Fosforhape

Tolueensulfoonhape

Loetelu ei ole ammendav.

# Biodiislikütuse tootmise protsessi kirjeldus

Biodiislikütus koosneb rasvhapete metüülestritest ja seda toodetakse õlide ja rasvade keemilise reageerimise teel monoalkoholidega, tavaliselt metanooliga. Alküülestrite moodustumise kiirendamiseks lisatakse katalüsaatorit, tavaliselt naatrium- või kaaliumhüdroksiidi ja/või metülaati. Sellist töötlemisviisi tuntakse üldiselt ümberesterdamisena.

Käesolevas osas kirjeldatakse biodiislikütuse tootmist taimeõlidest, mille puhul triglütseriidõli lõhustatakse monoalkoholiga reageerimise teel alküüliks (biodiislikütus) ja glütserooliks. Seejärel biodiislikütuse ja glütserooli faasid eraldatakse ja puhastatakse. Tootmisprotsess koosneb samadest etappidest, olenemata tootmismahust, ehkki seadmed võivad märkimisväärselt erineda.

## Taimeõli vastuvõtmine

Biodiislikütuse tehasesse saabuv taimeõli on osaliselt rafineeritud. Taimeõli läbib enne tarnimist (FEDIOLi sektori viitedokumendi kohaselt) mitu rafineerimisetappi, millega sellest eemaldatakse erinevad lisandid, nagu fosfatiidid, vabad rasvhapped, vahad, tokoferoolid või värvained, mis võivad biodiislikütuse tootmise reaktsiooni pärssida.

Enamikku, kui mitte kõiki lähteaineid eeltöödeldakse mingil viisil, et vähendada lisandite või vabade rasvhapete sisaldust, enne kui neid hakatakse biodiislikütuse tootmise toorainena kasutama.

Kohaletoimetamisel paigutatakse osaliselt rafineeritud taimeõli eraldi eeltöötlemise säilitusmahutitesse. Hinnatakse sissetuleva materjali ohutust ja kvaliteeti.

Ümberesterdamisel suure kasuteguriga muundamise saavutamisel on peamine tegur vabade rasvhapete, vee ja seebistamiseks sobimatute ainete sisaldus. Õli näitajate tulemused mõjutavad ümberesterdamisprotsessis tooraine kogust ning alkoholi ja katalüsaatori suhet.

## Reaktsioonietapp/ümberesterdamine

Reaktsioonietapi eesmärk on muundada lähteaine vabade rasvhapete fraktsioon biodiislikütuseks. Kui vabade rasvhapete sisaldus on suur, toimub reaktsioonietapp tavaliselt kahes osas: esterdamine ja ümberesterdamine.

Sissetuleva taimeõli töötlemiseelse analüüsi järel segatakse alkohol ja katalüsaator ning juhitakse need reaktsioonianumasse, kuhu lisatakse taimeõli (joonis 1. Vooskeem). Seda etappi nimetatakse esterdamiseks ja see on ümberesterdamisele eelnev töötlusaste, millega vähendatakse õli vabade rasvhapete sisaldust.

Lõplik ümberesterdamisprotsess toimub õhu juurdepääsuta keskkonnas, et vältida alkoholikadu. Alkoholi kasutatakse tavaliselt liias, et tagada õli täielik muundamine estriteks.

## Eraldamisetapp

Reaktsiooni lõpuks on tekkinud kaks peamist toodet: glütserool ja biodiislikütus. Mõlemas on oluline kogus metanooli liiast, mida kasutati reaktsioonis. Selles etapis mõnikord neutraliseeritakse reageerinud segu, kui selleks on vajadus. Glütseroolifaas on palju tihedam kui biodiislikütuse faas ja neid on võimalik eraldada raskusjõu mõjul, sest glütserool lihtsalt koguneb settimisanuma põhja. Mõnikord kasutatakse kahe materjali kiiremaks eraldamiseks tsentrifuugi.

## Hapestamine ja vabade rasvhapete eraldamine

Tavaliselt koosneb glütserool eraldamise järel 50 % glütseroolist, 40 % metanoolist ning 10 % seebist ja katalüsaatorist. Katalüsaator neutraliseeritakse ning seep lõhustatakse rasvhapeteks ja sooladeks. Vabad rasvhapped ja metanool eemaldatakse ja võetakse taaskasutusse.

## Glütserooli neutraliseerimine

Kõrvalsaadus glütserool sisaldab kasutamata katalüsaatorit ja seepi, mis neutraliseeritakse happega ja saadetakse säilitamisele kui toorglütserool. Mõnikord võetakse selles etapis moodustunud sool taaskasutusse väetisena. Enamasti jäetakse sool glütserooli koostisse. Vesi ja alkohol eemaldatakse, et valmistada umbes 80 % kontsentratsiooniga puhas glütserool, mis on turustamisvalmis kui neutraliseeritud toorglütserool.

Rafineeritud glütserool: toorglütserooli on teatud juhtudel võimalik edasi rafineerida raviotstarbeliseks või tehniliseks või söödatooteks. Selleks eemaldatakse destilleerimise teel vesi ja soolad.

## Metüülestri pesemine

Glütseroolist eraldamise järel pestakse biodiislikütust mõnikord ettevaatlikult sooja veega, et eemaldada katalüsaatori või seebi jäägid, ja see saadetakse ladustamisele. Mõne töötlusviisi puhul ei ole see etapp vajalik. Teatud süsteemides biodiislikütus destilleeritakse. See etapp on vabatahtlik, kuid suurendab biodiislikütuse puhtust.

## Ladustamine

Glütserooli hoitakse sobivas säilitusmahutis.

## Vedu

Tootmise kõrvalsaadusena tekkinud glütserooli on vaja transportida. Kõrvalsaaduse vedu peab toimuma kooskõlas ELi ja riikliku õigusega, olemasolevate veoeeskirjadega, kliendi nõuetega ja tingimustega, mis on sätestatud sektori viitedokumendis biodiislikütuse töötlemisel ohutu söödamaterjali tootmise kohta.

# Biodiislikütuse tootmise vooskeem

Sellel joonisel kirjeldatakse väga üldiselt biodiislikütuse töötlemist.

# Riski hindamine

## EBB nõuete kohaselt hinnatakse söödaohutuse ahela riske järgmiste sissetulevate materjalide puhul

Tooraine: taimeõli

Alati eeldatakse, et biodiislikütuse tootmiskohtades täidetakse kõiki riski hindamise nõudeid. 1. liites on esitatud ohtude tabel, kuid tootjad peaksid meeles pidama, et see loetelu ei ole ammendav ja käitleja peaks tegema oma riskihindamise. Lisateave konkreetsete ohtude ja kontrollimeetmete kohta on esitatud asjaomastes tervise-, ohutuse- ja keskkonnaalastes väljaannetes ning riskihindamistabelites osutatud EÜ määrustes.

## Kokkuvõte riskipõhisest lähenemisest biodiislikütuse sektoris

Võimalike ohtude nimekirja koostamisel peab käitleja võtma asjakohaselt arvesse järgmisi õigusakte:

- loomatoidus leiduvate soovimatute ainete direktiiv (2002/32/EÜ),

- geneetiliselt muundatud toidu ja sööda määrus ((EÜ) nr 1829/2003),

- sööda turuleviimise määrus ((EÜ) nr 767/2009),

- määrus taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kohta ((EÜ) nr 396/2005),

- söödamaterjalide kataloogi määrus ((EL) nr 68/2013),

- määrus nende ettevõtete tunnustamise osas, mis viivad turule söödana kasutatavaid taimeõlidest ja segarasvadest saadud tooteid, ning õlide, rasvade ja nendest saadud toodete tootmise, ladustamise ja transpordiga ning nende dioksiinisisalduse kontrollimisega seotud erinõuete osas ((EL) nr 225/2012).

Allpool esitatud näidete loetelu ei ole ammendav, vaid seda tuleb kohandada vastavalt olukorrale.

Bioloogilised ohud

Asjaomased taimsed patogeenid vastavalt söödahügieeni määrusele ja seonduvatele mikrobioloogilistele kriteeriumidele.

Võimalikud keemilised ohud

- Töötlemisel kasutatavad kemikaalid, abiained ja antioksüdandid

- Mükotoksiinid

- Raskmetallid

- Pestitsiidijäägid

- Polüklooritud bifenüülid, dioksiinid

- Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)

- Määrdeained (mille kokkupuutumine söödaga ei ole lubatud)

- Kahjuritõrjekemikaalid

Abiainete kasutamist käsitletakse ohuanalüüsis, mille käitleja koostab Euroopa hea tava juhendi 6. peatüki nõuete kohaselt.

Füüsikalised saasteohud

Füüsiline saastumine, näiteks metalliga, klaasiga.

Radioaktiivsuse oht

Radionukliidid (pärast tuumaavariid).

## Riskipõhine lähenemine ohtude iseloomustamisel biodiislikütuse tootmisel saadavate söödamaterjalide korral

Allpool olevates tabelites on iseloomustatud ohte, mis võivad mõjutada biodiislikütuse tootmisest pärinevaid ja söödamaterjalina müüdavaid tooteid. Et riskide hindamise tabelitest paremini aru saada, lugege palun EFISC dokumendi „Euroopa hea tava juhend ohutu söödamaterjali tööstusliku tootmise kohta” 6. peatükki „HACCP süsteem”.

Riskide loetelu ei saa pidada täielikuks ja need võivad biodiislikütuse eri tootjatel olla erinevad, olenevalt konkreetse tootja tootmistingimustest.

Biodiislikütuse tootjad on täpsustanud ohte tasemeni, mis on nende konkreetsete töötingimuste seisukohast asjakohane.

Arvesse võeti kolme liiki ohte:

- bioloogilised ohud (B);

- keemilised ohud (K) ja

- füüsikalised ohud (F).

## Riskihindamismenetlus

EBB võttis aluseks hea tava juhendi 6. peatükis „HACCP süsteem” kirjeldatud metoodika

### Biodiislikütuse tootmise kohta koostas EBB vooskeemi, mis hõlmab kõiki biodiislikütuse tootmise etappe, alustades veost ja tooraine vastuvõtmisest, ladustamisest, abiainete kasutamisest, materjalide eraldamisest pärast ümberesterdamist, pesemisest (mille tulemusel saadakse lõpptoode biodiislikütus ja söödamaterjal toorglütseriin) kuni ladustamise ja veoni.

### Töötlemisetappide juures kirjeldati üldjoontes vahenditega seotud ohte. Ohutust mõjutav oht on toote bioloogiline (B), keemiline (C) või füüsikaline (F) mõjur või seisund, mis võib muuta toote kahjulikuks inimeste või loomade tervisele.

### Nende ahela elementide puhul, mis on otseselt seotud EBB liikmete ametialase tegevusega tootmisprotsessis, hinnati iga ohtu riskipõhiselt.

### Nagu eespool märgitud, ei saa esitatud riskide loetelu pidada täielikuks ja need võivad erinevatel biodiislikütuse tootjatel olla erinevad, olenevalt konkreetse tootja tootmistingimustest.

### Lisaks ei ole nendes tabelites loetletud käitlemise eeltingimusprogramme või kriitilisi kontrollpunkte (KKP), sest eeltingimusprogrammi või KKP määratlemise otsus peab olema kooskõlas iga tootmisüksuse või töötlusliini tegeliku olukorraga.

### EBB põhjendas riskide hindamist.

### EBB kontrollis, kas ELi õigusaktide või kaubandusstandarditega on kehtestatud asjaomase ohu suhtes piirid, ja kui see oli nii, siis ta loetles need.

| 8. Riskipõhine lähenemine glütserooli tootmisele | Üldine risk: biodiislikütuse tootmine |
| --- | --- |
| OHT | KATEGOORIA | TÕENÄOSUS | RASKUSASTE | RISKITASE | PÕHJENDUS | ÕIGUSAKTID, TÖÖSTUSHARU STANDARDID | OHUTÕRJEMEEDE | MÄRKUSED |
| Vee kvaliteet | K/B/F | Väike | Kõrge | 3 | Biodiislikütuse tootmiseks kasutatakse vett | Määruse (EÜ) nr 183/2005 kohaselt peab sööda tootmisel kasutatav vesi olema sobiva kvaliteediga | Kasutada joogiveega võrdse kvaliteediga vett. Eraldi veeringlus |  |
| Puhastusvahendid | K | Väike | Keskmine | 2 | Puhastamisel kokkupuude tootega |  | Tootmissüsteemis kasutatavad puhastusvahendid tuleb välja loputada. Puhastusvahendeid tuleb enne kasutamist hinnata ja võtta sobivad meetmed, et viia risk vastuvõetavale tasemele | Harvaesinev oht, sest töötlemine toimub enamikus tootmisrajatistes pideva protsessina |
| Sisselendavad linnud | B | Väike | Keskmine | 2 |  |  |  | Suletud hooned võimaldavad seda ohtu vältida |
| Kahjuritõrje-vahenditest pärit toksiinid | K | Väga väike | Kõrge | 2 | Lahtistes kastides asuv mürgine peibutussööt võib põhjustada ristsaastumist |  | Kohaldada tuleb kahjuritõrjeprogrammi. Riski vähendamiseks tuleb võtta asjakohased meetmed |  |
| Määrdeained | K | Väike | Kõrge | 3 |  |  | Määrdeaineid tuleb enne kasutamist hinnata ja võtta sobivad meetmed, et viia risk vastuvõetavale tasemele | Hankenõuded. Risk on väike, sest õli kontrollitakse enne kasutamist |
| Putukad ja närilised | B | Keskmine | Madal | 2 |  |  | Hoone kindlustamine, eeltingimusprogrammi osaks olevad puhastuskavad ja kahjuritõrjesüsteem |  |
| Ristsaastumine eelmise toote käitlemise tõttu | K/B/F | Väike | Kõrge | 3 | Ristsaastumine on väike, kui käitleja on tõendanud rakendatud pesemis- ja puhastusvõtete tõhusust |  | HACCP kavas kehtestatakse ranged eeskirjad i) uute õlide käitlemise lubatud kestuse ja ii) kolmanda isiku auditi kohta | Mitut lähteainet kasutavas tehases, kus teatud aja jooksul on töödeldud 1. või 2. kategooria loomseid rasvu või toitlustusjäätmetest pärit kasutatud küpsetusõli, kavatsetakse käidelda uusi õlisid |

| 8. Riskipõhine lähenemine glütserooli tootmisele | 2. Lähteaine (taimeõli) vastuvõtmine |
| --- | --- |
| OHT | KATEGOORIA | TÕENÄOSUS | RASKUSASTE | RISKITASE | PÕHJENDUS | ÕIGUSAKTID, TÖÖSTUSHARU STANDARDID | OHUTÕRJEMEEDE | MÄRKUSED |
| Saastumine eelmise veose tõttu, mida veeti veoki, praami või merelaevaga | K | Väike | Kõrge | 3 | Taimeõli veetakse tavaliselt ainult selleks ettenähtud veokitega |  | Riski tuleb enne kasutamist hinnata ja võtta sobivad meetmed, et viia see vastuvõetavale tasemele. Eraldi transpordivahendid, kolme eelmise veose kontrollimine | Visuaalne kontroll |
| Võõrmaterjal | F | Väike | Madal | 1 | Võimalik võõrmaterjali esinemine |  | Eraldi hooned ja ringlussüsteemide filtrid, töötajate hügieen, klaasi käitlemise nõuded, hea hooldustava |  |
| Saastumine soovimatute ainetega | K | Väike | Kõrge | 3 | Üldiselt ei kogune allpool loetletud saasteained mitte glütseroolis, vaid rasvhappe metüülestris | Direktiiv 2002/32/EÜ loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta | Järelevalvekava | Soovimatute ainetega saastumise TÕENÄOSUS on tavatingimustes VÄIKE. Kui tootja ostab halvema kvaliteediga toormaterjali, tõuseb risk keskmisele tasemele |
| Dioksiinid ja dioksiinitaolised PCBd | K | Väga väike | Kõrge | 2 |  | Direktiiv 2002/32/EÜ ja määrus (EL) nr 225/2012 | Järelevalvekava | Määrusega (EL) nr 225/2012 dioksiinisisalduse kontrollimise kohta sätestatakse teatud sissetulevate toodete puhul 100 % dioksiiniseire nõue |
| Nikkel | K | Väike | Kõrge | 3 |  | Söödamaterjalide kataloogi määrus (EL) nr 68/2013 | Järelevalvekava | Tavaliselt ei kasutata niklit biodiislikütuse tootmisel |
| Muu kui dioksiinitaoline PCB | K | Väga väike | Kõrge | 2 |  | Direktiiv 2002/32/EÜ loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta | Järelevalvekava |  |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud | K | Väike | Kõrge | 3 |  |  | Järelevalvekava |  |
| Pestitsiidijääke on piirnormist rohkem, st herbitsiidide, insektitsiidide, fungitsiidide või näriliste tõrjevahendite jääkide sisaldus on üle piirnormi | K | Väike | Keskmine | 2 | Toorõli pestitsiidijääkide korrapärane kontrollimine näitab, et jääkide tase jääb lubatud piiridesse | Määrusega (EÜ) nr 396/2005 sätestatakse pestitsiidijääkide piirangud. Tänu lubatud pestitsiidide töödeldavatesse toodetesse ülekandumise teguri kasutamisele võimaldab määrus tagada toidu ohutuse | Järelevalvekava | Enamik pestitsiide ei lahustu vees ega kandu üle glütserooli vesifaasi |
| Pestitsiidide jäägid, mis on loetletud ELi direktiivis 2002/32 loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta | K | Väga väike | Kõrge | 2 | Teatud keelatud pestitsiidid võivad esineda keskkonnas. Nende leidumise tõenäosus toorsojaõlis on siiski väga väike. Endosulfaani kasutamine on sojaubade puhul lubatud. Kontrolliandmed näitavad, et selle jääkide sisaldus toorõlis jääb lubatud piiridesse | Direktiiviga 2002/32/EÜ sätestatakse piirangud teatud pestitsiidijääkide esinemisele söödas | Järelevalvekava | Enamik pestitsiide ei lahustu vees ega kandu üle glütserooli vesifaasi |
| Mikrobioloogiline saastumine | B | Väike | Keskmine | 2 |  |  | Järelevalvekava |  |

| 8. Riskipõhine lähenemine glütserooli tootmisele | 3. Sissetuleva materjali ladustamine |
| --- | --- |
| OHT | KATEGOORIA | TÕENÄOSUS | RASKUSASTE | RISKITASE | PÕHJENDUS | ÕIGUSAKTID, TÖÖSTUSHARU STANDARDID | OHUTÕRJEMEEDE | MÄRKUSED |
| Saastumine puhastusvahenditega | K | Väike | Keskmine | 3 | Seda riskitaset kohaldatakse terminalide suhtes, kus hoitakse nii keemilisi aineid kui ka taimeõli. Käitlejad ei tohi kasutada toiduainetööstuses sobimatuid puhastusvahendeid. ELi tsisternterminalides, kus kohaldatakse HACCPd ja hoitakse taimeõli ja keemilisi aineid eraldi, on sobimatute puhastusvahendite kasutamise tõenäosus väga väike |  | Puhastusvahendeid tuleb enne kasutamist hinnata ja võtta sobivad meetmed, et viia risk vastuvõetavale tasemele |  |
| Rikkis seadmetest pärit küttesüsteemivedelikud | K | Väike | Kõrge | 3 | Mürgiste küttesüsteemivedelike kasutamist tuleb praegu veel ette. Siiski on selliste vedelike tootesse lekkimise tõenäosus ladustamisel hoitava suhteliselt madala kütmistemperatuuri tõttu väike |  | Vajaduse korral dokumendid puhaskao kohta ja sellekohane analüüs | Soovitatav on kasutada kütmiseks vett ja auru. Küttesüsteemides muid vedelikke tavaliselt ei kasutata |
| Ristsaastumine | K | Väike | Keskmine | 2 | Riskiallikateks on muu hulgas seadmete talitlushäire ja käitleja õnnetus. Ülimalt väike esinemissagedus. Mõju leevendavateks ennetusmeetmeteks on automaatsed ohutusmehhanismid, lekkinud vedeliku laialivoolamist tõkestavad meetmed, töötlemiskoha ohutus, piiratud juurdepääs töötlemiskohale |  | Kehtestatud on ladustamise kord |  |

| 8. Riskipõhine lähenemine glütserooli tootmisele | 4. Esimene etapp (1/3). Ümberesterdamine (reaktsioonietapp) |
| --- | --- |
| OHT | KATEGOORIA | TÕENÄOSUS | RASKUSASTE | RISKITASE | PÕHJENDUS | ÕIGUSAKTID, TÖÖSTUSHARU STANDARDID | OHUTÕRJEMEEDE | MÄRKUSED |
| Saasteained abiainetes (leeliselahus, happed) | K | Väike | Keskmine | 2 | Abiained puutuvad tootega kokku | Söödamaterjalide kataloogi määrus (EL) nr 68/2013 | Õliga vahetult kokkupuutuvaid abiaineid tuleb hinnata ja võtta sobivad meetmed, et viia risk vastuvõetavale tasemele. Töötlusliini kontroll, kemikaalimahutite korrektne märgistamine |  |
| Saastumine metanooli lisamise käigus |  | Väike | Keskmine | 2 | Soovimatud ained metanoolis |  | Kasutada sobiva kvaliteediga metanooli Tingimuste kirjeldused lepingus Töötlemise jälgimine reaalajas, kemikaalimahutite korrektne märgistamine | Väga väikese mahu korral võib ohtlike kemikaalide käitlemine olla käitleja jaoks suurema riskiga, kui kemikaale kantakse üle käsitsi ja töötlemine toimub partiide kaupa, mitte automaatsüsteemis |
| Saastumine katalüsaatori lisamise käigus |  | Väike | Keskmine | 2 | Soovimatud ained katalüsaatoris |  | Kasutada sobiva kvaliteediga katalüsaatorit Tingimuste kirjeldused lepingus Töötlemise jälgimine reaalajas, kemikaalimahutite korrektne märgistamine |  |

| 8. Riskipõhine lähenemine glütserooli tootmisele | 5. Teine etapp (2/3). Ümberesterdamine (eraldamisetapp) |
| --- | --- |
| OHT | KATEGOORIA | TÕENÄOSUS | RASKUSASTE | RISKITASE | PÕHJENDUS | ÕIGUSAKTID, TÖÖSTUSHARU STANDARDID ja/või LEPINGUTINGIMUSED | OHUTÕRJEMEEDE | MÄRKUSED |
| Metüülestri jääk glütseroolis | K | Väike | Kõrge | 3 | Biodiislikütuse eraldamine kaastoodetest – 1. etapp | Määruse (EL) nr 68/2013 kohaselt võib sisaldada kuni 4 % muud orgaanilist ainet kui glütserooli, sealhulgas rasvhapete metüülestreid, rasvhapete etüülestreid, vabu rasvhappeid ja glütseriide | Järelevalvekava ja töötlemise järelevalve |  |
| Metanool toorglütseroolis | K | Keskmine | Kõrge | 4 |  | Määruse (EL) nr 68/2013 kohaselt võib sisaldada kuni 0,5 % metanooli | Töötlemisnäitajate abil toimuv kontroll |  |

| 8. Riskipõhine lähenemine glütserooli tootmisele | 6. Kolmas etapp (3/3). Hapestamine ja vabade rasvhapete eraldamine |
| --- | --- |
| OHT | KATEGOORIA | TÕENÄOSUS | RASKUSASTE | RISKITASE | PÕHJENDUS | ÕIGUSAKTID, TÖÖSTUSHARU STANDARDID | OHUTÕRJEMEEDE | MÄRKUSED |
| Saasteained abiainetes (leeliselahus, happed) | K | Väike | Kõrge | 3 | Abiained puutuvad tootega kokku Üledoseerimise risk | Määrusega (EL) nr 68/2013 sätestatakse valmistamisprotsessist või abiainetest pärinevate keemiliste lisandite maksimumsisaldus | Õliga vahetult kokku puutuvaid abiaineid tuleb hinnata ja võtta sobivad meetmed, et viia risk vastuvõetavale tasemele. Töötlusliini kontrollimine (tarbimisandmed) |  |
| Pestitsiidijääke on piirnormist rohkem, st herbitsiidide, insektitsiidide, fungitsiidide või näriliste tõrjevahendite jääkide sisaldus on üle piirnormi | K | Väike | Madal | 1 | Pestitsiidijääkide korrapärane kontrollimine näitab, et jääkide tase jääb lubatud piiridesse. Pestitsiidid ei kogune glütserooli | Määrusega (EÜ) nr 396/2005 sätestatakse pestitsiidijääkide sisalduse piirnormid |  |  |
| Saastumine soola taaskasutamise tõttu (glütserooli neutraliseerimisel) | K | Väike | Madal | 1 | NaCl (sool) on peaaegu alati toorglütseroolis lahustunud ega ole tahke kõrvalsaadus |  |  | Soola on võimalik taaskasutada väetisena |
| Rasvaine tarne – korrektne märgistamine |  | Keskmine | Kõrge | 4 |  |  | Kui rasvainet tarnitakse kõrvalsaadusena, tuleb see märgistada kui „söödaks kõlbmatu”, et vältida selle kasutamist söödasektoris | Biodiislikütuse tootmisel on metanooli taaskasutamise järel kogutud rasvhappeid koos metüülestritega (nimetatakse ka rasvaineks) keelatud söödana kasutada, sest biodiislikütuse tootmisel kasutatavad lipofiilsed lisandid kogunevad rasvhapetesse |

| 8. Riskipõhine lähenemine glütserooli tootmisele | 7. Ladustamine |
| --- | --- |
| OHT | KATEGOORIA | TÕENÄOSUS | RASKUSASTE | RISKITASE | PÕHJENDUS | ÕIGUSAKTID, TÖÖSTUSHARU STANDARDID ja/või LEPINGUTINGIMUSED | OHUTÕRJEMEEDE | MÄRKUSED |
| Saastumine eraldamata jätmise tõttu | K | Väike | Kõrge | 3 |  |  | Kehtestatud on ladustamise kord, et vähendada ristsaastumise riski. Eraldi mahutid |  |
| Saastumine puhastusvahenditega | K | Väike | Keskmine | 2 | Seda riskitaset kohaldatakse terminalide suhtes, kus hoitakse nii keemilisi aineid kui ka taimeõli. Neis ei tarvitseta kasutada toiduainetööstuses ettenähtud puhastusained. ELi tsisternterminalides, kus kohaldatakse HACCPd ja hoitakse taimeõli ja keemilisi aineid eraldi, on sobimatute puhastusvahendite kasutamise tõenäosus väga väike |  | Puhastusvahendeid tuleb enne kasutamist hinnata ja võtta sobivad meetmed, et viia risk vastuvõetavale tasemele |  |
| Rikkis seadmetest pärit küttesüsteemis kasutatavad vedelikud | K | Väike | Kõrge | 3 | Mürgiste vedelike kasutamist küttesüsteemis tuleb praegu veel ette. Siiski on selliste vedelike tootesse lekkimise tõenäosus ladustamisel hoitava suhteliselt madala kütmistemperatuuri tõttu väike |  | Küttesüsteemis mürgiste vedelike kasutamise korral esitab ladustamisettevõtja vajaduse korral dokumendid puhaskao kohta ja sellekohase analüüsi | Soovitatav on kasutada kuumutamiseks vett ja auru. Muid vedelikke küttesüsteemis tavaliselt ei kasutata |
| Ristsaastumine | K | Keskmine | Keskmine | 3 |  |  | Eraldi ringlussüsteem ja säilitusmahutid. Kehtestatud on ladustamise kord |  |

| 8. Riskipõhine lähenemine glütserooli tootmisele | 8. Glütserooli vedu |
| --- | --- |
| OHT | KATEGOORIA | TÕENÄOSUS | RASKUSASTE | RISKITASE | PÕHJENDUS | ÕIGUSAKTID, TÖÖSTUSHARU STANDARDID ja/või LEPINGUTINGIMUSED | OHUTÕRJEMEEDE | MÄRKUSED |
| Saastumine eelmise veose tõttu | F/K/B | Väike | Keskmine | 2 |  |  | Kolme eelmise veose kontrollimine |  |
| - Tsisternautod/-vagunid ja praamid | K | Väike | Kõrge | 3 | Glütserooli vedu kliendi nõuete alusel | Määrusega (EÜ) nr 183/2005 on sätestatud söödamaterjalide transpordi nõuded | Kontrollida eelmisi veoseid IDTFi andmebaasi kaudu. Söödamaterjali sobivaid transpordiviise kirjeldatakse Euroopa juhendis ohutu söödamaterjali tööstusliku tootmise kohta |  |
| Saastumine puhastusvahenditega | K | Väike | Kõrge | 3 |  |  | Glütserooli transpordimahutis kasutatud puhastusained tuleb hoolikalt välja loputada. Kasutatud puhastusainetega seotud võimalikke riske tuleb hinnata ja võtta sobivad meetmed, et viia risk vastuvõetavale tasemele. Harvaesinev risk, sest enamasti kasutatakse eraldi transpordimahuteid |  |
| Tsisternautod | K | Väike | Väike | 1 | Kasutatakse roostevabast terasest mahuteid, mida soojendatakse mootori jahutusveega kahekordsete seintega süsteemi kaudu (ilma soojendusspiraalideta) |  |  |  |
| Võõrkehad | F | Väike | Kõrge | 3 |  |  | Kvaliteedikavas sätestatakse nõue laadida glütserool tsisternautodesse katuse all |  |
| Kahjurid | B | Keskmine | Keskmine | 3 |  |  | Kahjuritõrje eeltingimusprogramm | Kahjurite tegevuse kontrolli all hoidmine |

# 9. Järelevalve miinimumnõuded

EFISC süsteemis osalejad rakendavad EFISC juhendi punkti 4.4.3 kohast järelevalvekava.

Kui riskihinnanguks ei ole piisavalt andmeid, kohaldatakse järgmisi järelevalve miinimumnõudeid. Analüüside minimaalne koguarv oleneb ühes asukohas valmistatud söödamaterjali kogusest tonnides, nagu on näidatud allpool esitatud tabelis.

Järelevalve miinimumnõuete kava taimeõli töötlemisel kõrvalsaadusena saadud glütserooli puhul

Tabel A. Glütserool ja toorglütserool

| Aastatoodang tonnides näitaja | ≤ 10 000 | > 10 000 – ≤ 20 000 | > 20 000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dioksiin | 2 | 4 | 4 |
| Dioksiinitaoline PCB | 2 | 4 | 4 |
| Muu kui dioksiinitaoline PCB | 2 | 4 | 4 |
| Salmonella | 2 | 3 | 4 |
| Raskmetallid (Pb, Cd, As, Hg) | 2 | 3 | 4 |
| Pestitsiidid | 2 | 2 | 2 |
| Metanool* | 2 | 3 | 4 |

*Metanooli analüüs tehakse üksnes toorglütserooli puhul.

Fedioli sektori viitedokument: ohutu söödamaterjali tootmist käsitleva ühenduse hea tava juhendi lisa 4, http://www.efisc.eu/data/1342020514Sektor%20document%20oilseed%20and%20proteinmeal%20industry_version-2-2-1_16-02-11%20update%20hyperlinks%209_7.pdf.