Eurooppalainen opas turvallisten rehuaineiden hyvän käytännön mukaiseen teolliseen valmistukseen

Sektoriviiteasiakirja biodieselin tuotannosta saatavien turvallisten rehuaineiden valmistuksesta

Versio 1.1

Voimassa marraskuusta 2014 alkaen

Eurooppalaisen oppaan kattamat alat:

Eri alojen eurooppalaiset järjestöt ovat laatineet yhteistyössä EFISC:n (European Feed Ingredients Safety Certification) kanssa seuraavat alakohtaiset sektoriasiakirjat:

Starch Europe	Sektoriviiteasiakirja tärkkelyksen tuotannosta saatavien turvallisten rehuaineiden valmistuksesta

FEDIOL 	Sektoriviiteasiakirja öljysiementen murskauksesta ja kasviöljyjen jalostuksesta saatavien turvallisten rehuaineiden valmistuksesta

EBB	Sektoriviiteasiakirja biodieselin tuotannosta saatavien turvallisten rehuaineiden valmistuksesta

Eurooppalainen opas on avoin muille rehuaineiden valmistajille, jotka haluavat laatia alakohtaisen asiakirjan.

Tietoa EBB:stä

Yhteystiedot:

European Biodiesel Board (EBB)	EBB
Boulevard Saint Michel 34 		European Biodiesel Board
1040 Brussels, Belgium
Puhelin: +32 (0)2 763 2477
Faksi: +32 (0)2 763 0457

Sähköposti: ebb@ebb-eu.org

Verkkosivusto: www.ebb-eu.org

Tietoa EFISC:stä (eurooppalaista rehuturvallisuussertifiointia edistävä järjestö)

EFISC

European Feed Ingredients Safety Certification

Yhteystiedot:

EFISC Aisbl

Avenue des Arts 43 c/o Starch Europe

B 1040 Brussels

Puhelin: + 32 (0)2 771 53 30

Faksi: + 32 (0)2 771 38 17

Sähköposti: mailto:info@efisc.eu

Verkkosivusto: www.efisc.eu

Kustannus- ja tekijänoikeustiedot

Kaikki oikeudet pidätetään. ©EFISC Aisbl

Versio 1.1

Voimassa marraskuusta 2014 alkaen

Tässä biodieselin valmistusta koskevassa asiakirjassa ei käsitellä eläinrasvoihin/jäteöljyihin perustuvia tuotantoprosesseja eikä niistä saatavia rehuaineita, joten sektoriasiakirja ei koske niitä ja ne on jätetty EFISC-sertifioinnin ulkopuolelle.

Riskinarviointi pohjautuu öljysiementen murskausta ja kasviöljyjen jalostusta koskevan sektoriviiteasiakirjan (Eurooppalainen opas turvallisten rehuaineiden hyvän käytännön mukaiseen teolliseen valmistukseen, liite 4) kasviöljyjen valmistusta koskevaan osaan. Riskinarviointi alkaa siksi sisääntulevien aineiden kuljetuksesta.

# Johdanto

Eurooppalaisten biodieselin tuottajien järjestön EBB:n (European Biodiesel Board) jäsenet tuottavat biodieselin lisäksi sivutuotteita, joita käytetään eläinten ruokintaan ja teknisiin tarkoituksiin. Järjestöön kuuluu lähes 80 jäsenyritystä ja yhdistystä 21:stä EU:n jäsenvaltiosta.

EBB:n jäsenet ovat sitoutuneet valmistamaan turvallisia rehuaineita ja osoittamaan noudattavansa terveyttä ja turvallisuutta koskevia EU:n vaatimuksia, erityisesti rehuhygienia-asetukseen 183/2005 ja rehuaineluetteloon (asetus 68/2013) sisältyviä vaatimuksia.

Biodiesel on uusiutuva polttoaine ja siten kestävä vaihtoehto fossiilisille polttoaineille. Sen lisäksi, että biodieselin käyttö edistää liikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä EU:ssa, biodieselin valmistuksesta saadaan huomattavia määriä rehuissa käytettävää glyserolia ja teknisiin tarkoituksiin käytettäviä muita sivutuotteita.

Tämän asiakirjan tarkoituksena on tukea biodieselin tuotantolaitoksia turvallisten rehuaineiden toimittamisessa. EBB on tehnyt rehuketjun riskinarviointeja, joissa tarkastellaan alalla prosessoitavista tärkeimmistä sisääntulevista aineista saatavia rehuaineita. Biodieselin valmistajat voivat käyttää arviointeja työkaluna arvioidessaan omaa rehuturvallisuuden hallintajärjestelmäänsä. Lisäksi arvioinnit tukevat valmistajia näiden käydessä vuoropuhelua ketjunhallinnasta asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Riskinarvioinnit, joissa mainitaan hallintatoimenpiteet, ovat viiteasiakirjaan liittyvän pääasiakirjan ”Eurooppalainen opas turvallisten rehuaineiden hyvän käytännön mukaiseen teolliseen valmistukseen” luvuissa 5 ja 6 mainittujen tukiohjelmien (joista oppaan versiossa 2.2 käytetään nimitystä ”tukijärjestelmät”) ja HACCP-järjestelmän lisäkuvauksia.

EBB painottaa, että yrityksillä on pääasiallinen vastuu turvallisen rehun toimittamisesta ja että nämä riskinarvioinnit eivät voi korvata yritysten omaa vastuuta.

Sisällysluettelo

1.	Johdanto	3

2.	Rehuaineiden luettelointi	5

3.	Biodieselin valmistusprosessin kuvaus	7

3.1.	Kasviöljyn vastaanotto	7

3.2.	Reaktiovaihe/transesteröinti	7

3.3.	Erotusvaihe	8

3.4.	Hapotus ja vapaiden rasvahappojen erotus	8

3.5.	Glyserolin neutralointi	8

3.6.	Metyyliesterien pesu	8

3.7.	Varastointi	8

3.8.	Kuljetus	8

6.	Biodieselin valmistusprosessin vuokaavio	9

7.	Riskinarviointi	10

7.1.	EBB:n mukaan seuraaville sisääntuleville aineille on tehtävä rehuketjun turvallisuuden riskinarviointi	10

7.2.	Yhteenveto riskeihin perustuvasta biodieselalan lähestymistavasta	10

7.3.	Riskiperusteinen lähestymistapa biodieselin tuotannosta saataviin rehuaineisiin liittyvien vaarojen luonnehdintaa varten	11

7.4.	Riskinarviointimenettely	12

8. Glyserolia koskeva riskiperusteinen lähestymistapa	13

9. Vähimmäisseuranta	24

# Rehuaineiden luettelointi

EU:n biodieselteollisuuden prosessoimat pääraaka-aineet ovat rapsiöljy, soijaöljy, auringonkukkaöljy ja palmuöljy yhdessä metanolin kanssa.

Euroopan unionin rehuaineluettelo on EU:n yhteinen rehuaineiden kuvaus- ja merkintäjärjestelmä. Luettelossa esitetään jokaisesta luetteloidusta rehuaineesta tuotteen nimi, tunnistenumero, rehuaineen kuvaus ja tarvittaessa tietoja valmistusprosessista sekä asetuksen (EY) N:o 767/2009 16 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut pakollisen ilmoituksen korvaavat tiedot.

Seuraavassa luetellaan asetukseen 68/2013 sisältyvät biodieseliin liittyvät rehuaineet (mukautettu kasviperäisten aineiden mukaisesti):

| Glyseroli, raaka | 13.8.1 | Sivutuote, joka saadaan seuraavista: — Öljyn/rasvan pilkkomisen öljykemiallinen prosessi rasvahappojen ja glyseroliveden saamiseksi, mitä seuraa glyseroliveden väkevöiminen raakaglyserolin saamiseksi tai luonnonöljyjen/-rasvojen transesteröinti (voi sisältää enintään 0,5 % metanolia) rasvahappojen metyyliesterien ja glyseroliveden saamiseksi, mitä seuraa glyseroliveden väkevöiminen raakaglyserolin saamiseksi. — Biodieselin (rasvahappojen metyyli- tai etyyliesterit) valmistuksen tuote, joka saadaan transesteröimällä tarkemmin määrittelemättömiä kasviperäisiä öljyjä ja rasvoja. Kivennäisaineita ja orgaanisia suoloja saattaa jäädä glyseroliin (enintään 7,5 %). Voi sisältää enintään 0,5 % metanolia ja enintään 4 % muuta orgaanista ainesta kuin glyserolia (MONG), joka koostuu rasvahappojen metyyliestereistä, rasvahappojen etyyliestereistä, vapaista rasvahapoista ja glyserideistä. — Kasviperäisten öljyjen/rasvojen saippuointi, tavallisesti alkaleilla/maa-alkaleilla, saippuan saamiseksi. Voi sisältää enintään 50 ppm nikkeliä hydraamisesta. |
| --- | --- | --- |
| Glyseroli | 13.8.2 | Tuote, joka saadaan seuraavista: — a) Öljyn/rasvan pilkkomisen öljykemiallinen prosessi, jota seuraa glyseroliveden väkevöiminen ja puhdistus tislaamalla (ks. B osa, Valmistusmenetelmiä koskeva sanasto, kohta 20) tai ioninvaihtoprosessilla; b) luonnollisten öljyjen/rasvojen transesteröinti rasvahappojen metyyliesterien ja raa’an glyseroliveden saamiseksi, mitä seuraa glyseroliveden väkevöiminen raakaglyserolin saamiseksi ja puhdistus tislaamalla tai ioninvaihtoprosessilla. — Biodieselin (rasvahappojen metyyli- tai etyyliesterit) valmistuksen tuote, joka saadaan transesteröimällä tarkemmin määrittelemättömiä kasviperäisiä öljyjä ja rasvoja ja puhdistamalla tämän jälkeen glyseroli. Glyserolin vähimmäispitoisuus 99 % kuiva-aineesta. — Kasviperäisten öljyjen/rasvojen saippuointi, tavallisesti alkaleilla/maa-alkaleilla, saippuan saamiseksi, mitä seuraa raakaglyserolin puhdistus ja tislaus. Voi sisältää enintään 50 ppm nikkeliä hydraamisesta. |

2.1 Käsittelyn ja prosessoinnin aikana mahdollisesti käytettävät valmistuksen apuaineet

Vesi

Alumiinisulfaatti

Sitruunahappo

Rauta(III)kloridi

Suolahappo

Kaliumhydroksidi

Natriumhydroksidi

Natriummetoksidi

Rikkihappo

Fosforihappo

Tolueenisulfonihappo

Luettelo ei ole täydellinen.

# Biodieselin valmistusprosessin kuvaus

Biodiesel koostuu rasvahappojen metyyliestereistä. Sitä valmistetaan öljyjen ja rasvojen sekä yksiarvoisten alkoholien, tavallisesti metanolin, välisellä kemiallisella reaktiolla. Reaktiossa käytetään katalyyttia, tavallisesti natrium- tai kaliumhydroksidia ja/tai metoksidia, joka nopeuttaa alkyyliesterien muodostumista. Valmistusprosessia kutsutaan yleisesti transesteröinniksi.

Tässä osassa kuvataan biodieselin valmistusta kasviöljyistä. Prosessissa triglyseridi hajoaa alkyyliksi (biodiesel) ja glyseroliksi reagoidessaan yksiarvoisen alkoholin kanssa. Syntyvät biodiesel- ja glyserolifaasit erotetaan ja puhdistetaan. Valmistusprosessi käsittää samat vaiheet tuotannon laajuudesta riippumatta, vaikka laitteistot voivat erota toisistaan merkittävästi.

## Kasviöljyn vastaanotto

Biodiesellaitoksille toimitettavat kasviöljyt ovat osittain jalostettuja kasviöljyjä. Ennen toimitusta (kuten öljysiementen murskausta ja kasviöljyjen jalostusta koskevassa sektoriviiteasiakirjassa kuvataan) kasviöljyistä poistetaan useissa jalostusvaiheissa erilaisia epäpuhtauksia, kuten fosfatideja, vapaita rasvahappoja, vahoja, tokoferoleja tai väriaineita, jotka voisivat haitata biodieselin valmistusreaktiota.

Suurinta osaa tai kaikkia raaka-aineista esikäsitellään epäpuhtauksien tai vapaiden rasvahappojen pitoisuuden vähentämiseksi ennen kuin niitä käytetään raaka-aineena biodieselin valmistuksessa.

Osittain jalostetut kasviöljyt erotellaan toimitushetkellä prosessia edeltäviin varastointisäiliöihin. Sisääntulevan aineen turvallisuus ja laatu arvioidaan.

Vapaiden rasvahappojen, veden ja saippuoitumattomien aineiden pitoisuus ovat keskeisiä parametreja sen kannalta, että transesteröintireaktiossa saavutetaan suuri muuntohyötysuhde. Parametrien arvot vaikuttavat transesteröintiprosessissa käytettävän raaka-aineen, alkoholin ja katalyytin välisen suhteen suuruuteen.

## Reaktiovaihe/transesteröinti

Reaktiovaiheessa tavoitteena on muuntaa raaka-aineen vapaiden rasvahappojen fraktio biodieseliksi. Kun vapaiden rasvahappojen pitoisuus on suuri, reaktio toteutetaan tavallisesti kahdessa vaiheessa, jotka ovat esteröinti ja transesteröinti.

Sisääntulevalle kasviöljylle ennen prosessia suoritetun analyysin jälkeen alkoholi ja katalyytti sekoitetaan ja siirretään reaktioastiaan, minkä jälkeen lisätään kasviöljy (kaavio 1, vuokaavio). Tätä vaihetta kutsutaan esteröinniksi. Se on transesteröinnin esikäsittelyvaihe, jolla pienennetään öljyn vapaiden rasvahappojen pitoisuutta.

Koko transesteröintiprosessi toteutetaan ilmatiiviissä laitteistossa alkoholihäviöiden välttämiseksi. Tavallisesti alkoholia käytetään ylimäärin, jotta öljy muuntuu kokonaan estereikseen.

## Erotusvaihe

Reaktion tapahduttua on kaksi päätuotetta: glyseroli ja biodiesel. Molemmissa tuotteissa on huomattava määrä ylimääräistä metanolia, jota käytettiin reaktiossa. Reagoinut seos neutraloidaan tarvittaessa joskus tässä vaiheessa. Glyserolifaasin tiheys on paljon suurempi kuin biodieselfaasin, joten faasit voidaan erottaa toisistaan antamalla painavamman glyserolin laskeutua astian pohjalla, josta se voidaan poistaa. Joissakin tapauksissa käytetään sentrifugia, jotta aineet voidaan erottaa toisistaan nopeammin.

## Hapotus ja vapaiden rasvahappojen erotus

Erottimesta saatava glyseroli sisältää tavallisesti 50 prosenttia glyserolia, 40 prosenttia metanolia sekä 10 prosenttia saippuaa ja katalyyttia. Katalyytti neutraloidaan ja saippuat pilkotaan rasvahapoiksi ja suoloiksi. Vapaat rasvahapot ja metanoli poistetaan ja otetaan talteen.

## Glyserolin neutralointi

Saatu glyserolisivutuote sisältää käyttämätöntä katalyyttia ja saippuoita, jotka neutraloidaan hapolla. Saatu raakaglyseroli siirretään varastoon. Tässä vaiheessa saatu suola otetaan joissakin tapauksissa talteen lannoitekäyttöä varten. Useimmiten suola jätetään glyseroliin. Vesi ja alkoholi poistetaan, jolloin saada noin 80-prosenttista glyserolia, joka voidaan myydä neutraloituna raakaglyserolina.

Puhdistettu glyseroli: Raakaglyseroli saatetaan joissakin tapauksissa puhdistaa lääke- tai rehuteollisuuden käyttöön tai teknisiin tarkoituksiin soveltuvaksi poistamalla siitä vettä ja suoloja tislaamalla.

## Metyyliesterien pesu

Glyserolista erotettu biodiesel puhdistetaan toisinaan pesemällä se varovasti lämpimällä vedellä katalyyttijäämien tai saippuoiden poistamiseksi. Pesun jälkeen biodiesel kuivataan ja siirretään varastoon. Joissakin prosesseissa tämä vaihe ei ole tarpeen. Joissakin järjestelmissä biodiesel tislataan. Tämä vaihe lisää biodieselin puhtautta ja voidaan jättää pois.

## Varastointi

Glyseroli varastoidaan sopivissa varastointisäiliöissä.

## Kuljetus

Saatua glyserolisivutuotetta varten tarvitaan kuljetus. Sivutuotteen kuljetuksessa on noudatettava EU:n ja kansallista lainsäädäntöä, voimassa olevia kuljetusta koskevia sääntöjä, asiakkaan asettamia vaatimuksia sekä näihin sääntöihin (”Sektoriviiteasiakirja biodieselin tuotannosta saatavien turvallisten rehuaineiden valmistuksesta”) sisältyviä vaatimuksia.

# Biodieselin valmistusprosessin vuokaavio

Kaavio kuvaa biodieselin valmistusprosessia hyvin yleisluonteisesti.

# Riskinarviointi

## EBB:n mukaan seuraaville sisääntuleville aineille on tehtävä rehuketjun turvallisuuden riskinarviointi:

Raaka-aineet: Kasviöljyt

Biodiesellaitosten odotetaan aina noudattavan riskinarviointeja koskevia vaatimuksia. Liitteessä 1 on luettelo vaaroista, mutta on syytä huomata, että luettelo ei ole täydellinen, vaan toimijoiden on tehtävä omat riskinarvioinnit. Lisätietoja eri vaaroista ja hallintatoimenpiteistä saa riskinarviointitaulukoissa mainituista terveys-, turvallisuus- ja ympäristöalan julkaisuista sekä EU:n asetuksista.

## Yhteenveto riskeihin perustuvasta biodieselalan lähestymistavasta

Laatiessaan luetteloa mahdollisista vaaroista toimijan olisi otettava asianmukaisesti huomioon seuraavat säädökset:

- Direktiivi haitallisista aineista eläinten rehuissa (2002/32/EY)

- Asetus (EY) N:o 1829/2003 muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista

- Asetus (EY) N:o 767/2009 rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä

- Asetus (EY) N:o 396/2005 torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla

- Asetus (EU) N:o 68/2013 rehuaineluettelosta

- Sellaisten laitosten hyväksymistä, jotka saattavat markkinoille rehukäyttöön kasviöljyistä ja sekoiterasvoista saatuja tuotteita, sekä öljyjen, rasvojen ja niistä saatujen tuotteiden tuotantoa, varastointia, kuljetusta ja dioksiinitutkimuksia koskevia erityisvaatimuksia koskeva asetus (EU) N:o 225/2012.

Seuraava luettelo esimerkeistä ei ole täydellinen, ja sitä on mukautettava olosuhteiden mukaan.

Biologiset vaarat

- Merkitykselliset vegetatiiviset patogeenit rehuhygienia-asetuksen ja siihen liittyvien mikrobiologisten vaatimusten mukaan.

Mahdolliset kemialliset vaarat

- Prosessikemikaalit, valmistuksen apuaineet ja antioksidantit

- Mykotoksiinit

- Raskasmetallit

- Torjunta-ainejäämät

- PCB, dioksiinit

- Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet)

- Voiteluaineet (muuhun kuin elintarvikekäyttöön soveltuvat)

- Tuholaistorjuntakemikaalit

Valmistuksen apuaineiden käyttö sisältyy vaara-analyysiin, jonka toimija tekee oppaan osan 6 vaatimusten mukaan.

Fysikaalisen saastumisen vaarat

- Fysikaalinen saastuminen, esimerkiksi metalli ja lasi

Radioaktiivisuusvaarat

- Radionuklidit (ydinonnettomuuden jälkeen)

## Riskiperusteinen lähestymistapa biodieselin tuotannosta saataviin rehuaineisiin liittyvien vaarojen luonnehdintaa varten

Seuraavissa taulukoissa luonnehditaan biodieselin tuotannosta saataviin rehuaineina myytäviin tuotteisiin liittyvä vaaroja. Ymmärtääksesi seuraavat riskinarviointitaulukot paremmin katso EFISC-pääasiakirja, luku 6, HACCP-järjestelmä.

Taulukoissa esitettäviä riskien kuvauksia ei voida pitää täydellisinä, vaan riskit voivat vaihdella biodieselin tuottajien yksilöllisten ja erityisten prosessointiolosuhteiden mukaan.

Biodieselin valmistajat ovat tarkentaneet riskejä erityisten toimintaolosuhteidensa edellyttämälle tasolle.

Arvioinneissa tarkasteltiin kolmenlaisia vaaroja:

- biologiset vaarat

- kemialliset vaarat

- fysikaaliset vaarat.

## Riskinarviointimenettely

EBB noudatti oppaan luvussa 6 ”HACCP-järjestelmä” kuvailtua menetelmää.

### Biodieselprosessi: EBB laati vuokaavion, joka käsittää biodieselin tuotannon kaikki vaiheet eli raaka-aineiden kuljetuksen, vastaanoton ja varastoinnin, valmistuksen apuaineiden käytön, aineiden erotuksen transesteröinnin jälkeen, pesun (minkä jälkeen lopputuotteet ovat biodiesel ja raakaglyseroli) sekä lopuksi varastoinnin ja kuljetuksen.

### Tuotantovaiheittaisessa kuvauksessa kuvailtiin yhteisesti veteen liittyvät ja muut yleisvaarat. Turvallisuusvaara on sellainen biologinen (B), kemiallinen (K) tai fysikaalinen (F) aine tai olosuhde tuotteessa, joka tekee tuotteesta ihmisen tai eläimen terveydelle haitallisen.

### Niissä ketjun osissa, jotka liittyvät suoraan EBB:n jäsenten ammatilliseen toimintaan tuotantoprosessissa, riski arvioitiin kunkin vaaran osalta.

### Kuten edellä mainittiin, taulukoissa esitettäviä riskien kuvauksia ei voida pitää täydellisinä, vaan riskit voivat vaihdella biodieselin tuottajien yksilöllisten ja erityisten prosessointiolosuhteiden mukaan.

### Taulukoissa ei myöskään esitetä erityisiä tukiohjelmia (OPRP) eikä kriittisiä hallintapisteitä (CCP), koska erityisten tukiohjelmien ja kriittisten hallintapisteiden järjestelmän luomiseen johtavien päätösten olisi vastattava kunkin laitoksen tai tuotantolinjan todellisia toimintaolosuhteita.

### EBB esittää arvioilleen perustelut.

### EBB tarkisti, asetetaanko EU:n lainsäädännössä tai alan standardeissa kyseisiä vaaroja koskevia rajoja, ja esittää mahdolliset asetetut rajat luettelossa.

| 8. Glyserolia koskeva riskiperusteinen lähestymistapa | Yleisriski: Biodieselin valmistus |
| --- | --- |
| VAARA | KAT. | MAHDOL-LISUUS | VAKAVUUS-ASTE | RISKI-LUOKKA | PERUSTELU | LAINSÄÄDÄNTÖ, ALAN STANDARDIT | HALLINTATOIMENPIDE | HUOMAUTUKSET |
| Veden laatu | K/B/F | Pieni | Suuri | 3 | Vettä käytetään biodieselin tuotannossa. | Asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaan rehunvalmistuksessa käytetyn veden on oltava senlaatuista, että se sopii eläimille. | Käytetään sopivaa juomaveden tasoista vettä. Tiettyyn tarkoitukseen varatut vesikierrot. |  |
| Puhdistusaineet | K | Pieni | Keskisuuri | 2 | Puhdistusaineet joutuvat kosketukseen tuotteen kanssa. |  | Tuotantojärjestelmässä käytettävät puhdistusaineet olisi huuhdeltava pois. Puhdistusaineet on arvioitava, ja on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet riskin vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. | Riski ei ole yleinen, koska useimmissa tuotantolaitoksissa käytetään jatkuvaa prosessia. |
| Sisään lentävät linnut | B | Pieni | Keskisuuri | 2 |  |  |  | Vaara voidaan estää suljetulla rakennuksella. |
| Tuholaistorjunta-aineista peräisin olevat myrkyt | K | Erittäin pieni | Suuri | 2 | Avoimessa laatikossa oleva myrkkysyötti voi aiheuttaa ristisaastumista. |  | On sovellettava tuholaistorjuntaohjelmaa. Olisi toteutettava asianmukaiset toimenpiteet riskin minimoimiseksi. |  |
| Voiteluaineet | K | Pieni | Suuri | 3 |  |  | Voiteluaineen käyttö olisi arvioitava ennen käyttöä, ja on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet riskin vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. | Hankinta-spesifikaatiot. Riski on pieni, koska öljyt tarkistetaan ennen käyttöä. |
| Hyönteiset ja jyrsijät | B | Keskisuuri | Pieni | 2 |  |  | Tuholaisten pääsyn estäminen rakennukseen, puhdistusohjelmat ja tuholaistorjuntajärjestelmät osana tukiohjelmaa. |  |
| Ristisaastuminen edellisen käsitellyn tuotteen vuoksi | K/B/F | Pieni | Suuri | 3 | Ristisaastumisen mahdollisuus on pieni, jos toimija on osoittanut, että käytetyt huuhtelu- ja puhdistusmenettelyt ovat tehokkaita. |  | On noudatettava HACCP-suunnitelmassa esitettävää tiukkaa ohjelmaa, i) jonka mukaan uusia öljyjä on käytettävä hyväksyttävä aika ennen rehuaineen valmistuksen aloittamista ja ii) joka on ulkopuolisen tahon tarkastama. | Useita raaka-aineita käyttävät laitokset, jotka haluavat käyttää tuoreita öljyjä luokkaan 1 tai 2 kuuluvien eläinrasvojen taikka ruokajätteestä saatavien käytettyjen ruokaöljyjen prosessoinnin jälkeen. |

| 8. Glyserolia koskeva riskiperusteinen lähestymistapa | 2. Raaka-aineen vastaanotto: kasviöljy |
| --- | --- |
| VAARA | KAT. | MAHDOL-LISUUS | VAKAVUUS-ASTE | RISKI-LUOKKA | PERUSTELU | LAINSÄÄDÄNTÖ, ALAN STANDARDIT | HALLINTATOIMENPIDE | HUOMAUTUKSET |
| Edellisen lastin aiheuttama saastuminen kuljetettaessa kuorma-autolla, proomulla tai laivalla | K | Pieni | Suuri | 3 | Kasviöljyjä kuljetetaan tavallisesti kyseiseen tarkoitukseen varatuilla kuljetusvälineillä. |  | Riski on arvioitava, ja on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet riskin vähentämiseksi hyväksyttävällä tasolle. Tiettyyn tarkoitukseen varatut kuljetusvälineet, kolmen edellisen lastin tarkistaminen. | Visuaaliset tarkastukset. |
| Vierasesineet | F | Pieni | Pieni | 1 | Vierasesineiden esiintyminen on mahdollista. |  | Tiettyyn tarkoitukseen varatut rakennukset ja kierrot, suodattimet, henkilökunnan hygienia, lasimenettely, hyvät kunnossapitokäytännöt. |  |
| Haitallisten aineiden aiheuttama saastuminen | K | Pieni | Suuri | 3 | Jäljempänä luetellut epäpuhtaudet eivät yleensä kerry glyseroliin vaan rasvahappojen metyyliestereihin. | Direktiivi haitallisista aineista eläinten rehuissa (2002/32/EY) | Seurantasuunnitelma. | Haitallisten aineiden aiheuttaman saastumisen MAHDOLLISUUS on tavallisesti PIENI. Jos valmistaja ostaa heikkolaatuista raaka-ainetta, riski kasvaa keskisuureksi. |
| – Dioksiinit ja dioksiinien kaltaiset PCB-yhdisteet | K | Erittäin pieni | Suuri | 2 |  | Direktiivi 2002/32/EY ja asetus (EU) N:o 225/2012 | Seurantasuunnitelma. | Dioksiineja koskevan asetuksen 225/2012 mukaan kaikista saapuvista tuote-eristä on analysoitava dioksiini. |
| – Nikkeli | K | Pieni | Suuri | 3 |  | Asetus (EU) N:o 68/2013 rehuaineluettelosta | Seurantasuunnitelma. | Useimmissa tapauksissa nikkeliä ei käytetä biodieselin valmistuksessa. |
| – Muut kuin dioksiinien kaltaiset PCB-yhdisteet | K | Erittäin pieni | Suuri | 2 |  | Direktiivi haitallisista aineista eläinten rehuissa (2002/32/EY) | Seurantasuunnitelma. |  |
| – PAH-yhdisteet | K | Pieni | Suuri | 3 |  |  | Seurantasuunnitelma. |  |
| Torjunta-ainejäämät, jotka ylittävät jäämien enimmäismäärät (MRL-arvot), eli rikkakasvien, hyönteisten, sienitautien ja jyrsijöiden torjunta-aineiden jäämät, jotka ylittävät MRL-arvot | K | Pieni | Keskisuuri | 2 | Raakaöljyssä esiintyvien torjunta-ainejäämien säännöllinen seuranta osoittaa, että jäämämäärät ovat säädettyjen rajojen mukaisia. | Asetuksessa 396/2005 vahvistetaan torjunta-ainejäämien enimmäismäärät. Asetuksessa sallitaan jalostettuja tuotteita koskevien siirtokertoimien käyttö sallittujen torjunta-aineiden jäämien enimmäismäärien soveltamisen yhteydessä, jos elintarviketurvallisuus voidaan taata. | Seurantasuunnitelma. | Useimmat torjunta-aineet ovat veteen liukenemattomia eivätkä siksi siirry vesiliukoiseen glyserolifaasiin. |
| Haitallisista aineista eläinten rehuissa annetussa direktiivissä 2002/32/EY luetellut torjunta-ainejäämät | K | Erittäin pieni | Suuri | 2 | Joitakin kiellettyjä torjunta-aineita saattaa olla ympäristössä. Niiden esiintymisen todennäköisyys raa’assa soijaöljyssä on kuitenkin hyvin pieni. Endosulfaanin käyttö soijalla on sallittua. Seurantatiedot osoittavat, että raakaöljyssä olevat jäämämäärät ovat säädettyjen rajojen mukaisia. | Direktiivissä 2002/32/EY asetetaan rajat joillekin torjunta-ainejäämille rehussa. | Seurantasuunnitelma. | Useimmat torjunta-aineet ovat veteen liukenemattomia eivätkä siksi siirry vesiliukoiseen glyserolifaasiin. |
| Mikrobiologinen saastuminen |  | Pieni | Keskisuuri | 2 |  |  | Seurantasuunnitelma. |  |

| 8. Glyserolia koskeva riskiperusteinen lähestymistapa | 3. Sisääntulevan aineen varastointi |
| --- | --- |
| VAARA | KAT. | MAHDOL-LISUUS | VAKAVUUS-ASTE | RISKI-LUOKKA | PERUSTELU | LAINSÄÄDÄNTÖ, ALAN STANDARDIT | HALLINTATOIMENPIDE | HUOMAUTUKSET |
| Puhdistusaineiden aiheuttama saastuminen | K | Pieni | Keskisuuri | 3 | Riskiluokitus koskee terminaaleja, joissa varastoidaan sekä kemikaaleja että kasviöljyjä. Terminaaleissa saatetaan käyttää puhdistusaineita, joka eivät sovellu elintarviketeollisuuden käyttöön. EU:ssa sijaitsevissa säiliöterminaaleissa, joissa sovelletaan HACCP-järjestelmää ja joissa kasviöljyt ja kemikaalit säilytetään erillään, vääränlaisten puhdistusaineiden käytön mahdollisuus on erittäin pieni. |  | Puhdistusaineet on arvioitava, ja on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet riskin vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. |  |
| Viallisista laitteista peräisin olevat lämmönsiirto-aineet | K | Pieni | Suuri | 3 | Myrkyllisiä lämmönsiirtoaineita saatetaan yhä käyttää. Varastoinnin aikana käytettävien suhteellisen alhaisten lämmityslämpötilojen vuoksi lämmönsiirtoaineiden vuotamisen mahdollisuus tuotteeseen on kuitenkin pieni. |  | Nettohäviöt on dokumentoitava, ja tuotteet on tarvittaessa analysoitava. | Vesi- tai höyrylämmityksen käyttö on suositeltavaa. Lämmönsiirtoaineiden käyttö ei ole yleistä. |
| Ristisaastuminen | K | Pieni | Keskisuuri | 2 | Riskilähteitä ovat laitteistojen toimintahäiriöt ja käyttäjän tapaturmat. Esiintymistiheys on erittäin pieni. Vaikutuksien vähentämiseksi toteutettavia ehkäiseviä toimenpiteitä ovat automatisoidut turvalaitteet, vuotojen rajoittaminen, tehdasalueen turvatoimet, tehdasalueelle pääsyn rajoittaminen. |  | Varastointimenettelyn käyttö. |  |

| 8. Glyserolia koskeva riskiperusteinen lähestymistapa | 4. Vaihe 1/3 – Transesteröinti (reaktiovaihe) |
| --- | --- |
| VAARA | KAT. | MAHDOL-LISUUS | VAKAVUUS-ASTE | RISKI-LUOKKA | PERUSTELU | LAINSÄÄDÄNTÖ, ALAN STANDARDIT | HALLINTATOIMENPIDE | HUOMAUTUKSET |
| Valmistuksen apuaineissa olevat epäpuhtaudet (emäsliuos, hapot) | K | Pieni | Keskisuuri | 2 | Valmistuksen apuaineet joutuvat kosketukseen tuotteen kanssa. | Asetus (EU) N:o 68/2013 rehuaineluettelosta | Valmistuksen apuaineet, jotka joutuvat suoraan kosketukseen öljyn kanssa, on arvioitava, ja on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet riskin vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. Putkensisäinen prosessin seuranta, kemikaalisäiliöiden oikea merkintä. |  |
| Metanolin lisäyksen aikana tapahtuva saastuminen |  | Pieni | Keskisuuri | 2 | Metanolissa olevat haitalliset aineet |  | Käytetään laadultaan soveltuvaa metanolia. Metanoli kuvattu hankintasopimuksen tuotespesifikaatioissa. Reaaliaikainen prosessin seuranta, kemikaalisäiliöiden oikea merkintä. | Hyvin pienimuotoisessa toiminnassa vaarallisten kemikaalien käsittelystä voi aiheutua toimijalle suurempi riski, jos kemikaaleja siirretään manuaalisesti ja käytetään panosprosessissa eikä automatisoidussa järjestelmässä. |

| 8. Glyserolia koskeva riskiperusteinen lähestymistapa | 5. Vaihe 2/3 – Transesteröinti (erotusvaihe) |
| --- | --- |
| VAARA | KAT. | MAHDOL-LISUUS | VAKAVUUS-ASTE | RISKI-LUOKKA | PERUSTELU | LAINSÄÄDÄNTÖ, ALAN STANDARDIT JA/TAI SOPIMUSEHDOT | HALLINTATOIMENPIDE | HUOMAUTUKSET |
| Glyseroliin jäävä metyyliesteri | K | Pieni | Suuri | 3 | Biodieselin erotus sivutuotteista – vaihe 1. | Asetuksessa 68/2013 todetaan seuraavaa: Voi sisältää enintään 4 % muuta orgaanista ainesta kuin glyserolia (MONG), joka koostuu rasvahappojen metyyliestereistä, rasvahappojen etyyliestereistä, vapaista rasvahapoista ja glyserideistä. | Seurantaohjelma ja prosessin seuranta. |  |
| Raakaglyserolin sisältämä metanoli | K | Keski-suuri | Suuri | 4 |  | Asetuksessa 68/2013 todetaan seuraavaa: Voi sisältää enintään 0,5 % metanolia. | Hallitaan prosessiparametrien avulla. |  |

| 8. Glyserolia koskeva riskiperusteinen lähestymistapa | 6. Vaihe 3/3 – Hapotus ja vapaiden rasvahappojen erotus |
| --- | --- |
| VAARA | KAT. | MAHDOL-LISUUS | VAKAVUUS-ASTE | RISKI-LUOKKA | PERUSTELU | LAINSÄÄDÄNTÖ, ALAN STANDARDIT | HALLINTATOIMENPIDE | HUOMAUTUKSET |
| Valmistuksen apuaineissa olevat epäpuhtaudet (emäsliuos, hapot) | K | Pieni | Suuri | 3 | Valmistuksen apuaineet joutuvat kosketukseen tuotteen kanssa. Yliannostuksen riski. | Asetuksessa 68/2013 vahvistetaan valmistusprosessista ja valmistuksen apuaineista johtuvien kemiallisten epäpuhtauksien enimmäispitoisuudet. | Valmistuksen apuaineet, jotka joutuvat suoraan kosketukseen öljyn kanssa, on arvioitava, ja on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet riskin vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. Putkensisäinen prosessin seuranta (kulutusarvot). |  |
| Torjunta-ainejäämät, jotka ylittävät jäämien enimmäismäärät (MRL-arvot), eli rikkakasvien, hyönteisten, sienitautien ja jyrsijöiden torjunta-aineiden jäämät, jotka ylittävät MRL-arvot | K | Pieni | Pieni | 1 | Torjunta-ainejäämien säännöllinen seuranta osoittaa, että jäämämäärät ovat säädettyjen rajojen mukaisia. Torjunta-aineet eivät kerry glyseroliin. | Asetuksessa 396/2005 vahvistetaan torjunta-ainejäämien enimmäismäärät. |  |  |
| Suolojen talteenotto-prosessista aiheutuva saastuminen (glyserolin neutralointi-vaiheessa) | K | Pieni | Pieni | 1 | NaCl (natriumkloridi) on lähes aina raakaglyseroliin liuenneena eikä kiinteänä sivutuotteena. |  |  | Suola voidaan ottaa talteen lannoitekäyttöä varten. |
| Vapaiden rasvahappojen toimittaminen – oikea merkintä |  | Keski-suuri | Suuri | 4 |  |  | Jos vapaat rasvahapot toimitetaan sivutuotteena, ne on merkittävä non-feed-/non-food-merkinnällä sen varmistamiseksi, ettei niitä käytetä rehualalla. | Biodieselin valmistuksessa metanolin talteenoton jälkeen kerättyjen rasvahappojen ja metyyliestereiden käyttö rehuissa on kiellettyä, koska biodieselin valmistuksessa käytetyt lipofiiliset lisäaineet kertyvät rasvahappoihin. |

| 8. Glyserolia koskeva riskiperusteinen lähestymistapa | 7. Varastointi |
| --- | --- |
| VAARA | KAT. | MAHDOL-LISUUS | VAKAVUUS-ASTE | RISKI-LUOKKA | PERUSTELU | LAINSÄÄDÄNTÖ, ALAN STANDARDIT JA/TAI SOPIMUSEHDOT | HALLINTATOIMENPIDE | HUOMAUTUKSET |
| Erottelun puutteesta johtuva saastuminen | K | Pieni | Suuri | 3 |  |  | Käytössä on varastointimenettelyt, joilla vähennetään ristisaastumisen riskiä. Tiettyyn tarkoitukseen varatut säiliöt. |  |
| Puhdistusaineiden aiheuttama saastuminen | K | Pieni | Keskisuuri | 2 | Riskiluokitus koskee terminaaleja, joissa varastoidaan sekä kemikaaleja että kasviöljyjä. Terminaaleissa saatetaan käyttää puhdistusaineita, joka eivät sovellu elintarviketeollisuuden käyttöön. EU:ssa sijaitsevissa säiliöterminaaleissa, joissa sovelletaan HACCP-järjestelmää ja joissa kasviöljyt ja kemikaalit säilytetään erillään, vääränlaisten puhdistusaineiden käytön mahdollisuus on erittäin pieni. |  | Puhdistusaineet on arvioitava, ja on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet riskin vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. |  |
| Viallisista laitteista peräisin olevat lämmönsiirto-aineet | K | Pieni | Suuri | 3 | Myrkyllisiä lämmönsiirtoaineita saatetaan yhä käyttää. Varastoinnin aikana käytettävien suhteellisen alhaisten lämmityslämpötilojen vuoksi lämmönsiirtoaineiden vuotamisen mahdollisuus tuotteeseen on kuitenkin pieni. |  | Jos lämmönsiirtoaineita on käytetty, varastointiyhtiön on huolehdittava nettohäviöitä koskevasta dokumentoinnista, ja tuotteet on tarvittaessa analysoitava. | Vesi- tai höyrylämmityksen käyttö on suositeltavaa. Lämmönsiirtoaineiden käyttö ei ole yleistä. |
| Ristisaastuminen | K | Keski-suuri | Keskisuuri | 3 |  |  | Tiettyyn tarkoitukseen varatut kierrot ja varastointisäiliöt. Varastointimenettelyn käyttö. |  |

| 8. Glyserolia koskeva riskiperusteinen lähestymistapa | 8. Glyserolin kuljetus |
| --- | --- |
| VAARA | KAT. | MAHDOL-LISUUS | VAKAVUUS-ASTE | RISKI-LUOKKA | PERUSTELU | LAINSÄÄDÄNTÖ, ALAN STANDARDIT JA/TAI SOPIMUSEHDOT | HALLINTATOIMENPIDE | HUOMAUTUKSET |
| Edellisen lastin aiheuttama saastuminen | F/K/B | Pieni | Keskisuuri | 2 |  |  | Kolmen edellisen lastin tarkistaminen. |  |
| – Säiliöautot ja vaunut sekä proomut | K | Pieni | Suuri | 3 | Glyserolin kuljetus perustuu asiakkaan asettamiin vaatimuksiin. | Asetuksessa (EY) N:o 183/2005 määritellään rehuaineiden kuljetusta koskevia sääntöjä. | Edelliset lastit voi tarkistaa IDTF:n (kansainvälinen rehukuljetustietokanta) avulla. Asiakirjan ”Eurooppalainen opas turvallisten rehuaineiden hyvän käytännön mukaiseen teolliseen valmistukseen” mukainen rehuaineille soveltuva kuljetus. |  |
| Puhdistusaineiden aiheuttama saastuminen | K | Pieni | Suuri | 3 |  |  | Glyserolin kuljetussäiliöiden puhdistamiseen käytettävät puhdistusaineet olisi poistettava huuhtelemalla säiliöt huolellisesti. Puhdistusaineista aiheutuvat mahdolliset riskit on arvioitava, ja on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet riskin vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. Riski ei ole yleinen, koska useimmiten käytetään glyserolin kuljetukseen varattuja säiliöitä. |  |
| Säiliöautot | K | Pieni | Pieni | 1 | Autoissa käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettuja säiliöitä, jotka lämmitetään moottorin jäähdytysvedellä kaksoisseinämä-järjestelmän avulla (ei kierukoilla). |  |  |  |
| Vierasesineet | F | Pieni | Suuri | 3 |  |  | Laatusuunnitelmassa olisi edellytettävä, että glyseroli lastataan säiliöautoihin katetussa tilassa. |  |
| Tuholaiset | B | Keski-suuri | Keskisuuri | 3 |  |  | Tuholaistorjunnan tukiohjelma. | Tuholaisaktiivisuuden tarkastukset. |

# 9. Vähimmäisseuranta

EFISC-järjestelmään osallistuvien on toteutettava EFISC-sääntöjen 4.4.3 pykälän mukaista seurantasuunnitelmaa.

Jos käytettävissä ei ole riittävästi tietoja riskinarviointia varten, on noudatettava seuraavia seurannalle asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Analyysien vähimmäismäärä riippuu yhdellä toimipaikalla valmistettujen rehuainetonnien määrästä jäljempänä olevan taulukon mukaisesti.

Vähimmäisseurantasuunnitelma: Glyseroli kasviöljyn prosessoinnin sivutuotteena

Taulukko A. Glyseroli ja raakaglyseroli.

| Vuosituotanto, tonnia Parametri | ≤10 000 | >10 000– ≤20 000 | > 20 000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dioksiinit | 2 | 4 | 4 |
| Dioksiinien kaltaiset PCB-yhdisteet | 2 | 4 | 4 |
| Muut kuin dioksiinien kaltaiset PCB-yhdisteet | 2 | 4 | 4 |
| Salmonella | 2 | 3 | 4 |
| Raskasmetallit (Pb, Cd, As, Hg) | 2 | 3 | 4 |
| Torjunta-aineet | 2 | 2 | 2 |
| Metanoli* | 2 | 3 | 4 |

* Metanolia koskevat tutkimukset vain raakaglyserolille.

Liite 4 liittyen Yhteisöoppaaseen turvallisten rehuaineiden hyvän käytännön mukaisesta valmistuksesta: FEDIOL-sektoriviiteasiakirja:

http://www.efisc.eu/data/1342020514Sector%20document%20oilseed%20and%20proteinmeal%20industry_version-2-2-1_16-02-11%20update%20hyperlinks%209_7.pdf