Europæiske retningslinjer for god praksis for industriel fremstilling af sikre fodermidler

Sektorreferencedokument vedrørende fremstilling af sikre fodermidler fra forarbejdning af stivelse

Version 3.1

Gældende fra november 2014

Sektorer, der er omfattet af de europæiske retningslinjer

Følgende sektorspecifikke dokumenter er udarbejdet af de respektive europæiske industriorganisationer i samarbejde med EFISC:

Starch Europe	Sektorreferencedokument vedrørende fremstilling af sikre fodermidler fra forarbejdning af stivelse

FEDIOL 	Sektorreferencedokument vedrørende fremstilling af sikre fodermidler fra formaling af oliefrø og raffinering af vegetabilsk olie

EBB	Sektorreferencedokument vedrørende om fremstilling af sikre fodermidler fra biodieselforarbejdning

Disse europæiske retningslinjer kan benyttes af andre producenter, der fremstiller fodermidler på grundlag af et sektorspecifikt dokument.

Information om Starch Europe

Kontakt:

Starch Europe

Avenue des Arts 43

B-1040 Bruxelles

Belgien

Tlf.: +32 2 289 67 60

Websted: www.starch.eu

Information om EFISC

Kontakt:

EFISC Aisbl

Avenue des Arts 43 c/o Starch Europe

B 1040 Bruxelles

Belgien

Tlf.: + 32 (0)2 771 53 30

Fax: + 32 (0)2 771 38 17

E-mail: mailto:info@efisc.eu

Websted: www.efisc.eu

Information om udgivelse og ophavsret

Alle rettigheder forbeholdes ©EFISC Aisbl

Version 3.1

Gældende fra: November 2014

TILLÆG 3 - Sektorreferencedokument vedrørende fremstilling af sikre fodermidler fra forarbejdning af stivelse

a) Indledning

Den europæiske stivelsesbranche producerer en lang række produkter, der anvendes til fødevarer og foderstoffer, som en integreret del af deres overordnede forretningsplaner. Stivelsesbranchen adskiller netop komponenter som korn, kartofler og ærter for at kunne forarbejde dem og imødekomme behovene hos deres kunder inden for adskillige brancher.

Det er altafgørende for stivelsesproduktionsbranchen, at fodermidlerne produceres på en økonomisk og sikker måde, og at de færdige produkter er egnede til fortæring af mennesker og dyr, hvilket understreges af, at de opfylder alle gældende europæiske og nationale lovkrav for fødevare- og foderstofsikkerhed. Mange af de fødevareingredienser, der fremstilles i stivelsesbranchen, anvendes også som fodermaterialer. Disse produkter er opført i fortegnelsen over fodermidler (forordning (EU) nr. 68/2013) og kan medtages inden for operatørens forvaltningssystem til fodersikkerhed.

Hvad angår animalske fodermidler tillader artikel 20 i forordning (EF) nr. 183/2005 om foderhygiejne, som trådte i kraft den 1. januar 2006, at producenter af animalske foderstoffer, herunder fodermaterialeleverandører som Starch Europe, udarbejder sektorretningslinjer.

Det faktum, at HACCP som en tilgang til forvaltning af sikkerhedsrisici vedrørende fødevarer med stor succes og i vid udstrækning er blevet implementeret i forbindelse med fødevareproduktion, har understreget potentialet i at benytte en lignende fremgangsmåde inden for foderstofindustrien.  Men et HACCP-system er ikke nok i sig selv, og hvis fordelene ved en sådan tilgang skal kunne realiseres, skal den bakkes op af støtte fra ledelsen, sporbarhed som bestemt i forordning (EF) nr. 178/2002, kommunikation i hele virksomheden/sektoren samt intern overvågning og kontrol af alle foderstofproduktions- og distributionsprocesser.

Ved at anvende HACCP-principper i forbindelse med alle produktionsled vil de europæiske stivelsesproducenter være i stand til at levere vegetabilske fodermaterialer, som ikke blot er sikre for dyrene at fortære, men som heller ikke har nogen skadelig virkning på menneskers sikkerhed højere oppe i fødekæden.

De virksomheder, der er medlem af Starch Europe, har gjort opmærksom på følgende punkter:

- De råmaterialer af vegetabilsk oprindelse, der forarbejdes af stivelsesbranchen, samt fodermidlernes type begrænser risikoen for foderstofbranchen og gør risikoforvaltning nemmere.

- Man bør fremhæve den kraftige fremskridtsdynamik i stivelsesbranchen, som er til fordel til alle dens kunder – faktisk er de fleste af stivelsesbranchens produkter ikke kun beregnet til fodermaterialer, men også til fødevarer, lægemidler og andre brancher.

- Stivelsesproducenter er meget omhyggelige med at opfylde forordninger og kvalitetskrav for alle de områder, som deres kunder driver virksomhed indenfor. Disse krav førte til, at der blev oprettet kvalitetssikringssystemer, som havde en dominoeffekt på alle vores produkter.

- Stivelsesbranchen har derfor et stort fokus på kvalitetskontrol:

  - ISO 22000:2005 og ISO/TS 22002 med stærkt fokus på HACCP

  - Kvalitetssikringsprogrammer, som integrerer HACCP-metodens principper, for alle produkter

  - Udvidelse af ISO-certificeringer og/eller HACCP-programmer til at omfatte alle råmaterialer til fodermaterialer.

Der er altid lagt særlig vægt på råmaterialeleverandører: øget sporbarhed, kvalitetssikringsprocedurer for vores leverandører, overvågningsplan (f.eks. for mykotoksiner i hvede og majs), indgåelse af forbedrede aftaler, revision osv.

INDHOLDSFORTEGNELSE

a) Indledning	1

Oversigt over forkortelser	5

b) Starch Europes metode til risikovurdering af fødevare- og foderstofkæden	6

c)	Oversigt over fodermidler	6

d) 	Oversigt over hovedprocesser	9

1. Fremstilling af majsstivelse	10

2. Fremstilling af hvedestivelse	12

3. Fremstilling af kartoffelstivelse	13

4. Fremstilling af ærtestivelse	19

e) 	Opsummering af den risikobaserede tilgang for stivelsessektoren	21

f) Risikovurderinger

Tabel 1- Generel risikovurdering for alle råmaterialer

i stivelsessektoren (hvede, majs, kartofler og ærter)				  22

  - Råmaterialer									 20

  - Vand										 23

  - Proceshjælpestoffer - kemiske stoffer					 24

  - Proceshjælpestoffer - enzymer	 					 25

  - Proceshjælpestoffer - filterhjælpestoffer				 26

  - Materialer i kontakt								 27

  - Kontrol af fremstillingsproces						 28

  - Kontrol af oplagring og transport					 28

Tabel 2- Fokus på primære risici i procesled (modtagelse, proces, oplagring og pålæsning) efter produkt

2.1 Majs										 29

2.2 Hvede										 35

2.3 Kartofler										 39

2.4 Ærter										 48

g) Bilag 1 Minimumskrav til overvågning 					 51

Oversigt over forkortelser:

As: Arsenik

Cd: Kadmium

CIP: Cleaning-in-place (CIP-rengøring)

CCP: Kritisk kontrolpunkt

CFU/g: Kolonidannende enheder pr. gram

DDT: Dichlorodiphenyltrichloroethane (dichlordifenyltrikloretan)

GMP: God fremstillingspraksis

HACCP: Risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter

HCB: Hexachlorbenzen

HCH: Hexachlorocyclohexan

HCN: Hydrogencyanid

Hg: Kviksølv

ISO: Den Internationale Standardiseringsorganisation

MRL: Maximum Residue Limits (maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer)

PAH: Polycykliske aromatiske kulbrinter

Pb: Bly

PCB: Polychlorerede biphenyler

SO2: Svovldioxid

T °C: Temperatur i grader celsius

b) Starch Europes metode til risikovurdering af fødevare- og foderstofkæden

- Starch Europe har foretaget en risikovurdering af foderstofsikkerheden for følgende produkter:

- Majsstivelse

- Hvedestivelse

- Kartoffelstivelse

- Ærtestivelse

- Starch Europe har udført risikovurderingerne i overensstemmelse med kravene i kapitel 6 i de europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler.

Starch Europe vil evaluere fødevare- og fodersikkerhedsvurderingerne i kæderne for stivelsesprodukterne hvert andet år.

c) Oversigt over fodermidler

Fodermaterialer fra stivelsesbranchen opfylder de lovmæssige definitioner af råmaterialer (definitionerne i forordning (EU) nr. 68/2013). Sammensætningen af de markedsførte produkter kan dog afvige afhængigt af produktionsanlæg, produktionsværktøjer og -processer samt afsætningsmuligheder.

Følgende er en ikke-udtømmende liste over de af stivelsesbranchens primære produkter, som foderstofproducenter kan anvende som fodermidler. Nedenstående definitioner er uddrag fra eller er tilpasset i forhold til forordning (EU) nr. 68/2013 (der er taget højde for industriel sprogbrug).

| Betegnelse | Nr. | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Majsgluten | 1.2.8 | Produkt fra fremstilling af majsstivelse. Varen består hovedsagelig af gluten fremkommet ved udskillelse af stivelsen |
| Majsglutenfoder | 1.2.9 | Produkt fra fremstilling af majsstivelse. Varen består af klid og vandopløselige rester fra bearbejdningen af majs. Varen kan desuden indeholde knækket majs og rester fra ekstraktion af olie af majskim. Andre stivelsesprodukter og produkter fra raffinering eller fermentering af stivelse kan tilsættes. |
| Majskimskrå | 1.2.12 | Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af forarbejdet majskim |
| Hvedefoder | 1.11.6 | Produkt fra melfremstilling eller maltning af renset korn af hvede eller for avner befriet spelt. Produktet består hovedsagelig af skaldele og dele af korn, hvorfra er fjernet mindre mængder af endosperm end for hvedeklids vedkommende |
| Hvedeglutenfoder | 1.11.16 | Produkt fra fremstilling af hvedestivelse og hvedegluten. Produktet består af klid, hvorfra kimen kan være delvist fjernet. Vandopløselige rester fra bearbejdningen af hvede, knust hvede og andre stivelsesprodukter og produkter fra raffinering eller fermentering af stivelsesprodukter kan tilsættes |
| Hvedegluten | 1.11.18 | Hvedeprotein kendetegnet ved en høj viskoelasticitet, når det er hydreret, med mindst 80 % protein (N × 6,25) og højst 2 % aske i tørstof. |
| Kartoffelpulp | 4.8.8 | Produkt fra fremstilling af kartoffelstivelse bestående af ekstraherede, formalede kartofler |
| Kartoffelpulp, tørret | 4.8.9 | Tørret produkt fra fremstilling af kartoffelstivelse bestående af ekstraherede, formalede kartofler |
| Kartoffelprotein | 4.8.10 | Produkt fra fremstilling af kartoffelstivelse. Produktet består hovedsagelig af proteinholdige bestanddele fremkommet ved udskillelse af stivelsen |
| Kartoffelsaft, koncentreret | 4.8.14 | Koncentreret produkt fra fremstilling af kartoffelstivelse bestående af restsubstansen efter delvis fjernelse af fibre, protein og stivelse fra kartoffelpulpen og afdampning af en del af vandet |
| Ærteprotein | 3.11.9 | Produkt fra fremstilling af stivelse fremkommet af det udskilte ærtefrugtvand eller efter formaling og luftseparering; kan være delvist hydrolyseret |
| Ærterester, vandopløselige | 3.11.11 | Produkt fra vådekstraktion af stivelse og protein fra ærter. Produktet består hovedsagelig af opløseligt protein og oligosaccharider |
| Ærtefibre | 3.11.12 | Produkt fremkommet ved ekstraktion efter formaling og sigtning af afskallede ærter |
| Stivelsesblanding | 13.3.3 | Produkt, der består af naturlig og/eller modificeret stivelse fra forskellige botaniske kilder |

Ovenstående liste vil blive opdateret efter behov på baggrund af branchemæssige fremskridt inden for stivelsesbranchen eller en videreudvikling af EU-lovgivningen om fodermidler, f.eks. en revision af fortegnelsen over fodermidler.

Ovenstående liste er ikke udtømmende. Derudover anses andre råmaterialer (f.eks. byg og ris) og andre fodermidler (som kan være specifikke for et anlæg eller være baseret på efterspørgsel) samt alle andre fødevareingredienser, der sælges som fodermidler, også for at være omfattet af "Fællesskabets retningslinjer for god praksis for industriel fremstilling af sikre fodermidler". For alle produkter, der sælges som fodermaterialer, vil der foreligge en risikovurdering, som er i tråd med bilag 3.

Den nøjagtige sammensætning af de markedsførte produkter, der sælges til foderbranchen, kan findes i hver enkelt stivelsesproducents markedsføringsdokumentation (datablade).

d) Oversigt over hovedprocesserne

Nedenstående fremstillingsdiagrammer er grundlæggende systemer (dvs. eksempler) til produktion af stivelse fra hvede, majs, kartofler og ærter, men hvert enkelt produktionsanlæg kan have særegne karakteristika.

Specifikke fodermidler er understreget i flowdiagrammerne. Alle de øvrige produkter, med undtagelse af ethanol, kan dog anvendes til såvel fødevarer som foderstof.

De bør ikke opfattes som en standardiseret proces, der skal anvendes af stivelsesvirksomheder. Hver enkelt virksomhed har frie hænder til at beslutte, hvordan hver enkelt industriel procesenhed skal se ud.

Symboler

Hovedproces

Procesled

Materiale

Processtart eller -afslutning

Beslutning

1. FREMSTILLING AF MAJSSTIVELSE

- Tørrensning: Urenheder og knækkede kerner sigtes fra og suges op. De bestanddele, der er uegnede til foder, fjernes. De bestanddele, der er egnede til foder, bliver solgt, som de er, eller tilsættes majsglutenfoder.

- Kvældning: Majs lægges i vand for at adskille de opløselige bestanddele (= majsstøbevand). Der tilsættes et mikroorganismekontrollerende stof for at forhindre dårlig gæring.

- Afkimning: Kim adskilles fra korn ved cyklonering som følge af densitetsforskelle.

- Sigtning: Produktet passerer igennem en sigte. Fiberpartikler opfanges i sigten/slurry bestående af stivelse og protein passerer igennem.

- Raffinering: Stivelse adskilles fra protein ved slyngning som følge af bestanddelenes densitetsforskelle.

- Presning: Olien adskilles fra kimen ved mekanisk tryk.

- FREMSTILLING AF MAJSSTIVELSE – GRUNDLÆGGENDE SYSTEM

Modtagelse af majs

Knækkede majskorn

Tørrensning  1

Majsstøbevand

Kvældning   2

Første formaling

Fordampning

Støbevand

Kim

Afkimning 3

Tørring

Anden formaling

Sigtning  4

Raffinering  5

Presning  6

Vand

Fibre

Stivelsesslurry

Olie

Kim-mel

Tørring

Proces for modificeret stivelse

Protein

Proces for naturlig stivelse

Hydrolyse-proces

Gæring/
destillering

Fibre

Modificeret stivelse

Filtrering

Hydrolyse-produkter

Naturlig stivelse

Ethanol

Opløselige stoffer fra destillatør

Tørring

Majsgluten

Majsglutenfoder

2. FREMSTILLING AF HVEDESTIVELSE

- Den indgående hvede renses og males til mel. Hvedeklid samt eventuelt hvedekim adskilles fra melet ved sigtning.

- Melet blandes med vand, så der dannes en dej, og stivelse og gluten adskilles ved en fysisk proces.

- Den våde gluten vaskes med vand for at fjerne stivelsesrester og tørres til hvedegluten. Den våde gluten kan desuden hydrolyseres delvist for at danne hydrolyseret hvedegluten.

- Stivelsesslurryen vaskes med vand og kan:

  - tørres for at producere hvedestivelse

  - fysisk og/eller kemisk modificeres og tørres for at producere modificerede hvedestivelsesprodukter

  - hydrolyseres ved hjælp af sur hydrolyse og/eller enzymer for at producere en række stivelseshydrolyseprodukter.

- En del af den stivelse, der adskilles ved vaskning, kan anvendes i dyrefoder (flydende hvedestivelse) eller til ethanolproduktion (ikke vist i flowdiagrammet).

- En del af de opløselige stoffer fra adskillelsen af stivelse og gluten kan anvendes til alkoholproduktion eller koncentreres og anvendes i dyrefoder (opløselige stoffer fra hvede) eller tilsættes hvedeklid ved produktion af hvedeglutenfoder.

- Ved ethanolproduktion hydrolyseres stivelsen enzymatisk til sukkerstoffer og gæres til ethanol ved brug af gær. Ethanolen adskilles ved destillation, og de tilbageværende opløselige stoffer koncentreres og anvendes enten uforandret i dyrefoder (korn og opløselige stoffer fra destilleri) eller tilsættes hvedeglutenfoder.

2. FREMSTILLING AF HVEDESTIVELSE – GRUNDLÆGGENDE SYSTEM

Modificeret stivelse

Blanding/
tørring

Opløselige stoffer fra spritfabrik

Gluten-fremstilling

Opløselige stoffer  6

Stivelses-

Kim

Hvede-

glutenfoder

Hydrolyse-

produkter

Hydrolysat-

omdannelse/

-raffinering

Ethanol-

fremstilling

Koncentrerede

opløselige stoffer

omdannelse/

Ethanol

Modificeret

Naturlig

stivelse

gluten

produktion

Naturlig stivelse

Hvede-gluten

modificering

Stivelses-

Våd gluten  3

slurry  4

Adskillelse/

raffinering

Vand

Dej

Formaling/

sigtning

Klid

Modtagelse

Hydrolyseret hvedegluten

Mel  2

Hvede  1

Rensning

Vand

Koncentrering

Vand

3. FREMSTILLING AF KARTOFFELSTIVELSE

- Ved modtagelse af kartoflerne tages en prøve for at kontrollere kvaliteten.

- Kartoflerne vaskes, og uønskede bestanddele som sand, blade og sten fjernes. For at forhindre for kraftig skumdannelse tilsættes fødevaregodkendt antiskummiddel.

- De rensede kartofler formales, og der tilføres antioxidant.

- De formalede kartofler adskilles ved hjælp af gravitationsbaserede teknikker i bestanddelene kartoffelstivelsesslurry, kartoffelsaft og kartoffelpulp.

- Stivelsesslurryen modificeres ved hjælp af kemiske og/eller fysiske teknikker og tørres til modificeret stivelse.

- Stivelsesslurryen hydrolyseres med syre eller enzymer og tørres til hydrolyseret stivelse.

- Stivelsesslurryen afvandes og tørres til naturlig kartoffelstivelse.

- Kartoffelpulpstrømmen afvandes mekanisk til foderproduktet kartoffelpulp.

- Det almindelige kartoffelpulpprodukt kan tørres yderligere til piller – tørret kartoffelpulp.

- Kartoffelsaften opvarmes med damp, og proteinbestanddelene koagulerer. For at forhindre for kraftig skumdannelse tilsættes fødevaregodkendt antiskummiddel.

- Det koagulerede protein adskilles fra kartoffelsaften ved hjælp af gravitationsteknikker.

- Proteinet tørres til foderproduktet kartoffelprotein.

- Kartoffelprotein blandes med vand og syre, så der dannes kartoffelprotein (renfremstillet).

- Blandingen af vand og koaguleret protein raffineres for at fjerne de naturlige glycoalkoloider fra proteinet.

- Det raffinerede protein afvandes ved hjælp af gravitationsteknikker.

- Det raffinerede protein tørres til foderproduktet kartoffelprotein (renfremstillet).

- Kartoffelsaften varmes, så vandet fordamper, og der dannes kondenseret kartoffelsaft.

Saftens pH-værdi kontrolleres og justeres med pH-regulerende midler i forskellige led i fremstillingsprocessen.

3.  FREMSTILLING AF KARTOFFELSTIVELSE – GRUNDLÆGGENDE OVERSIGT (1 af 2)

Kartofler

Modificeret kartoffelstivelse

Vand

Sten, blade, sand

Tørring 9

Kartoffelsaft

Hydrolyseret kartoffelstivelse

Kartoffelpulp

Tørret kartoffelpulp

Naturlig kartoffelstivelse

Kartoffelstivelses-slurry

Kartoffelpulp

Antioxidant

Adskillelse/
raffinering  4

Formaling  3

Modtagelse 1

Rensning/vaskning  2

Vand

Afvanding 8

A

Produktion, naturlig stivelse

7

Stivelseshydrolyse

6

Stivelses-modificering

5

3.  FREMSTILLING AF KARTOFFELSTIVELSE – GRUNDLÆGGENDE OVERSIGT (2 af 2)

A

Kondenseret kartoffelsaft

Kartoffelprotein

Kartoffelprotein (renfremstillet)

Antiskummiddel

Damp

Fordampning 17

Vandsyre

Afvanding 15

Tørring 16

Raffinering  14

Udslæmning 13

Tørring 12

Kartoffelsaft

Kartoffelprotein

Adskillelse 11

Koagulering 10

4. FREMSTILLING AF ÆRTESTIVELSE Der foretages stikprøvekontrol af de modtagne tørre ærter for at tjekke kvaliteten. Ærterne renses for at fjerne urenheder, og knuste ærter adskilles ved sigtning. De rensede ærter males/sigtes til mel. Melet blandes med vand, så det ved en fysisk proces kan adskilles i ærtestivelsesslurry, pulp og ærtesaft. Ærtepulpen afvandes mekanisk til foderproduktet ærtepulp. Ærtestivelsesslurryen vaskes med vand og kan: tørres for at producere ærtestivelse fysisk og/eller kemisk modificeres og tørres for at producere modificeret ærtestivelse. Ærtesaften opvarmes med damp, og proteinbestanddelene koagulerer. Det koagulerede protein adskilles fra ærtesaften ved hjælp af gravitationsteknikker. Efter udskillelse af det koagulerede protein opvarmes saften, så vandet fordamper, og der dannes kondenseret ærtesaft. Saftens pH-værdi kontrolleres og justeres med pH-regulerende midler i forskellige led i fremstillingsprocessen. Ærteproteinet tørres for at få ærteproteinproduktet.

FREMSTILLING AF ÆRTESTIVELSE – GRUNDLÆGGENDE SYSTEM 8 Adskillelse 6 Produktion, naturlig stivelse Ærteprotein Naturlig ærtestivelse Modificeret ærtestivelse Tørring Tørret ærtefiber 10 Tørring Koncentration Fordampning Koncentrerede ærterester Ærte-protein Ærterester, vand-opløselige Våd ærtepulp 6 Stivelses-modificering Damp Ærtemel 4 Raffinering Ærte-stivelses-slurry Ærte-proteinsaft 7 Koagulering Ærtepulp 5 Afvanding Tørre ærter 1 Modtagelse 2 Rensning 3 Formaling sigtning Ærtesortering Ærteskaller Vand

e) 	Opsummering af den risikobaserede tilgang for stivelsessektoren

Ved opstillingen af listen over potentielle farer bør operatøren sikre overensstemmelse med:

- direktivet om uønskede stoffer i foder (2002/32/EF)

- forordning (EF) nr. 1829/2003 om GMO-foder og -fødevarer

- forordning (EF) nr. 767/2009 om markedsføring

- Kommissionens henstilling om forebyggelse og reduktion af fusariumtoksiner i korn og kornprodukter (2006/576/EF).

- forordning (EF) nr. 396/2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer

Se de europæiske retningslinjer, kapitel 7, for at få flere oplysninger om lovgivningen.

Følgende liste med eksempler er ikke udtømmende og bør tilpasses efter omstændighederne.

Biologiske farer

- Relevante vegetative patogener i henhold til forordningen om god fremstillingspraksis inden for fodermidler og de tilknyttede mikrobiologiske kriterier.

Potentielle kemiske farer

- Proceskemikalier og hjælpestoffer, f.eks. enzymer, mikroorganismekontrollerende stoffer, pH-regulerende midler, antioxidanter og mineralske næringsstoffer til gæring

- Biocider

- Mykotoksiner

- Fytotoksiner

- Tungmetaller

- Pesticidrester

- PCB, dioxiner

- Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH)

- Smøremidler

- Sundhedsskadelige frø

- Emballeringsmaterialer, der kommer i kontakt med fødevarer (inklusive tryksværte, papir og pap, overfladebehandlinger osv.)

- Kemikalier til skadedyrsbekæmpelse.

Anvendelsen af hjælpestoffer er omfattet af den risikoanalyse, der er udviklet af operatøren i henhold til kravene i retningslinjernes kapitel 6.

Fare for fysisk kontaminering

- Metal

- Glas

- Hård plast

- Enhver anden form for fysisk kontaminering.

Fare for radioaktivitet

- Radionukider (efter en nuklear ulykke)

f) Risikobaseret tilgang til karakterisering af farer vedrørende stivelsesprodukter, der sælges som foderstof

Følgende tabeller indeholder en karakterisering af farer, som vedrører stivelsesprodukter, der sælges som foderstof. Det definerede risikoniveau er baseret på en situation, hvor der ikke er indført nogen kontrolforanstaltninger, og det anførte niveau er vejledende. En mere detaljeret beskrivelse af risikovurderingstabellerne findes i kapitel 6 om HACCP-systemet i EFISC-hovedteksten.

Denne liste over risici kan ikke betragtes som komplet og kan variere fra stivelsesproducent til stivelsesproducent afhængigt af råmaterialernes oprindelse samt individuelle og specifikke forarbejdningsforhold hos den enkelte producent og kombinationen af disse.

Stivelsesproducenterne har justeret risiciene til et niveau, der er passende for deres specifikke driftsforhold.

I disse tabeller er der desuden ikke anført et operationelt forudsætningsprogram eller et kritisk kontrolpunkt, fordi den beslutning, der fører til etableringen af et sådant forudsætningsprogram eller kritisk kontrolpunkt bør være overensstemmende med de faktiske driftsbetingelser på hvert anlæg eller hver proceslinje.

Tre farekategorier blev taget i betragtning:

- biologiske farer (B)

- kemiske farer (K)

- fysiske farer (F).

## 1: GENEREL RISIKOVURDERING, DER GÆLDER FOR ALLE RÅMATERIALER

| 1.1 Generel risikobaseret tilgang | Ingrediens: råmaterialer (MAJS, HVEDE, KARTOFLER eller ÆRTER) fra den primære produktion |
| --- | --- |
| Fare | Kat. | Risiko | Alvorlighedsgrad | Risikoklasse | Lovgivning | Kontrolforanstaltning | Bemærkninger |
| Fremmedlegemer, som f.eks. glas, træ, metal osv. | F | Lille | Stor | 3 |  | I efterfølgende led skal de generelle forarbejdningsled være rensende (magneter eller sigter) | Leverandørspecifikation. |
| Pesticidrester (godkendte) over MRL, dvs. rester af herbicider, insekticider, fungicider eller rodenticider over MRL. | K | Middel | Middel | 3 | For. (EF) nr. 396/2005 | Aktiv deltagelse i overvågningsplaner til overvågning af forurenende stoffer Et overvågningsprogram bør være indført. | Leverandørspecifikation. Sporbarhed fra leverandørs silo - bemærk brug af pesticider efter høst. Særlig vægt på geografisk oprindelse. |
| Pesticidrester (ikke-godkendte) | K | Meget lille | Stor | 2 | Direktiv 2002/32/EF | Aktiv deltagelse i overvågningsplaner til overvågning af forurenende stoffer Et overvågningsprogram bør være indført. | Direktiv 2002/32/EF fastsætter grænseværdier for restkoncentrationen af en række pesticider i foderstoffer. Nogle af de forbudte pesticider kan forekomme i miljøet. |
| Mykotoksiner over den fastsatte grænse | K | Middel | Stor | 4 | Direktiv 2002/32/EF Hen. 2006/576/EF | Aktiv deltagelse i overvågningsplaner til overvågning af forurenende stoffer Et overvågningsprogram bør være indført. | Leverandørspecifikation. Sporbarhed fra leverandørs silo. |
| Tungmetaller over den fastsatte grænse | K | Lille | Stor | 3 | For. (EF) nr. 396/2005 Direktiv 2002/32/EF Hen. 2006/576/EF | Aktiv deltagelse i overvågningsplaner til overvågning af forurenende stoffer Et overvågningsprogram bør være indført. | Leverandørspecifikation. Særlig vægt på geografisk oprindelse. |
| Fytotoksiner | K | Lille | Middel | 2 | Direktiv 2002/32/EF begrænser maksimumsindholdet af giftige ukrudtsfrø | Aktiv deltagelse i overvågningsprogrammer. Et overvågningsprogram bør være indført. | Leverandørspecifikation. Særlig vægt på geografisk oprindelse. |

| 1.2 Generel risikobaseret tilgang | Ingrediens: VAND |
| --- | --- |
| Fare | Kategori | Risiko | Alvorlighedsgrad | Risikoklasse | Lovgivning | Kontrolforanstaltning | Bemærkninger |
| Kontaminanter i vand, som f.eks. PFOA og PFOS | F | Lille | Middel | 2 | Forordning (EF) nr. 183/2005 | En overvågningsplan skal være indført med henblik på at sikre, at vandkvaliteten er egnet til foderfremstilling. I efterfølgende led skal de generelle forarbejdningsled være rensende, dvs. filtrerende | Til fremstilling af foderstoffer skal det anvendte vand være af passende kvalitet. |
| Krydskontaminering | K | Lille | Stor | 3 | Forordning (EF) nr. 183/2005 | Forudsætningsprogrammet bør forebygge krydskontaminering med krav om anvendelse af dedikerede vandkredsløb. De anvendte kemikalier skal være godkendte. |  |
| Pesticidrester (godkendte) over MRL, dvs. rester af herbicider, insekticider, fungicider eller rodenticider over MRL. | K | Middel | Middel | 3 | For. (EF) nr. 396/2005 | Et overvågningsprogram bør være indført. |  |
| Pesticidrester (ikke-godkendte) | K | Meget lille | Stor | 2 | Direktiv 2002/32/EF | Et overvågningsprogram bør være indført. |  |
| Tungmetaller | K | Lille | Stor | 3 | Direktiv 2002/32/EF | Et overvågningsprogram bør være indført. |  |
| Kulbrinter | K | Lille | Stor | 3 |  | Et overvågningsprogram bør være indført. |  |
| Udvaskning af metaller | K | Lille | Middel | 2 |  | Forudsætningsprogrammet bør omfatte inerte kontaktmaterialer og hensigtsmæssige konstruktionsstandarder. |  |
| Patogene mikroorganismer | B | Lille | Stor | 3 |  | Forudsætningsprogrammet bør omfatte dedikerede vandkredsløb og mulighed for desinficering. Et overvågningsprogram bør være indført. |  |

| 1.3 Generel risikobaseret tilgang | Proceshjælpestof: KEMISKE STOFFER (antiskummidler, forsurende eller alkaliserende stoffer, SO2 og derivater, enzymkatalyserende salte osv.) |
| --- | --- |
| Fare | Kat. | Risiko | Alvorlighedsgrad | Risikoklasse | Lovgivning | Kontrolforanstaltning | Bemærkninger |
| Tungmetaller | K | Lille | Stor | 3 | Direktiv 2002/32/EF | Ingrediensspecifikation. Kontrakter med fødevareegnede krav. | Købsspecifikationer |
| Krydskontaminering | K | Lille | Middel | 2 |  | Forudsætningsprogrammet bør omfatte overvågning i proceslinjen (pH, sensorer og forbrug), korrekt mærkning af kemiske beholdere |  |

| 1.4 Generel risikobaseret tilgang | Proceshjælpestof: ENZYMER (særligt dem, der specifikt anvendes ved stivelsesforarbejdning) |
| --- | --- |
| Fare | Kat. | Risiko | Alvorlighedsgrad | Risikoklasse | Lovgivning | Kontrolforanstaltning | Bemærkninger |
| Krydskontaminering | B | Lille | Lille | 1 |  | Forudsætningsprogrammet bør omfatte overvågning i proceslinjen (forbrug), korrekt mærkning af enzymbeholdere |  |
| Patogene mikroorganismer | B | Lille | Stor | 3 |  | Ingrediensspecifikation. Kontrakter med fødevareegnede krav. | Købsspecifikationer. |

| 1.5 Generel risikobaseret tilgang | Proceshjælpestof: FILTERHJÆLPESTOFFER (filterjord, kiseljord, kul, cellulosefibre osv.) |
| --- | --- |
|  | Kat. | Risiko | Alvorlighedsgrad | Risikoklasse | Lovgivning | Kontrolforanstaltninger | Bemærkninger |
| Udvaskning af metaller | K | Lille | Middel | 2 |  | Ingrediensspecifikation. Kontrakter med fødevareegnede krav. | Købsspecifikationer. |
| Krydskontaminering | F | Lille | Middel | 2 |  | Filtrering i senere procesled |  |
| Kontaminanter fra filterhjælpestoffer | K | Lille | Stor | 3 |  | Ingrediensspecifikation. Kontrakter med fødevareegnede krav. | Købsspecifikationer. |

| 1.6 Generel risikobaseret tilgang | Materialer: MATERIALER I KONTAKT (udstyr, emballage osv.) |
| --- | --- |
| Fare | Kat. | Risiko | Alvorlighedsgrad | Risikoklasse | Lovgivning | Kontrolforanstaltning | Bemærkninger |
| Udvaskning af metaller | K | Lille | Middel | 2 |  | Ingrediensspecifikation. Kontrakter med fødevareegnede krav. | Købsspecifikationer. |
| Patogene mikroorganismer | B | Lille | Stor | 3 |  | Ingrediensspecifikation. Kontrakter med fødevareegnede krav. | Købsspecifikationer. |

| 1.7 Generel risikobaseret tilgang | Forsyningstjenester: Stivelsesforarbejdning |
| --- | --- |
| Fare | Kat. | Risiko | Alvorlighedsgrad | Risikoklasse | Lovgivning | Kontrolforanstaltning | Bemærkninger |
| Giftstoffer fra skadedyrsbekæmpelsesmaterialer | K | Lille | Stor | 3 |  | Der skal gennemføres et skadedyrsbekæmpelsesprogram, der er egnet til anvendelse i fødevareindustrien. | Giftige korn fra åbne beholdere kan ende i fødevarekæden. |
| Rengøringsmidler | K | Middel | Middel | 3 |  | Rengøringsmidler, der bruges i produktionssystemet, bør skylles ud. Rengøringsmidler skal være godkendt til anvendelse i fødevareindustrien. |  |
| Kedelkemikalier | K | Middel | Middel | 3 |  | Kedelkemikalier skal være egnede til anvendelse i fødevareindustrien. |  |
| Smøremidler fra udstyr | K | Lille | Stor | 3 |  | Forudsætningsprogrammet bør sikre, at kontaminering af produkter med ikke-fødevaregodkendte smøremidler undgås, og at risikoen for kontaminering fra fødevaregodkendte smøremidler minimeres. Forudsætningsprogrammet kan omfatte registrering af de anvendte mængder. |  |

| 1.8 Generel risikobaseret tilgang | Procesled: KONTROL AF FREMSTILLINGSPROCES |
| --- | --- |
| Fare | Kat. | Risiko | Alvorlighedsgrad | Risikoklasse | Lovgivning | Kontrolforanstaltning | Bemærkninger |
| Fremmedlegemer | F | Lille | Stor | 3 |  | Et system til fjernelse af fremmedlegemer bør være indført. De generelle forarbejdningsled skal være rensende (magneter eller sigter). |  |
| Fytotoksiner | K | Lille | Middel | 2 | Direktiv 2002/32/EF begrænser maksimumsindholdet af giftige ukrudtsfrø | Visuel kontrol af indgående råmaterialer anbefales. |  |
| Insekter og gnavere | B | Middel | Middel | 3 |  | Forudsætningsprogrammet bør omfatte krav om lukkede bygninger, vinduer og døre. Forudsætningsprogrammet bør omfatte et skadedyrsbekæmpelsesprogram. | Passende dekontaminering bør udføres. |
| Indflyvende fugle | B | Lille | Middel | 2 |  | Forudsætningsprogrammet bør omfatte krav om lukkede bygninger, vinduer og døre. Forudsætningsprogrammet bør omfatte et skadedyrsbekæmpelsesprogram. |  |
| Dårlig hygiejne | B | Lille | Stor | 3 |  | Der skal sikres oplæring af medarbejdere i korrekt hygiejne, passende dekontaminering, korrekt beklædning, arbejdsinstrukser og materialer vedrørende rengøring. | Forudsætningsprogram vedrørende hygiejne. |
| Patogene mikroorganismer, herunder salmonella | B | Lille | Stor | 3 |  | Forudsætningsprogrammet bør omfatte lukkede linjer. Lille sandsynlighed for vækst via råmateriale ved faser med højere temperaturer og lavere pH-intervaller. Regelmæssig overvågning af slutprodukter. | Et overvågningsprogram bør være indført. |
| Tungmetaller | K | Lille | Stor | 3 | Direktiv 2002/32/EF | Viden om overførsel af kemiske forurenende stoffer fra råmateriale til slutprodukt, herunder koncentrationsfaktor. Regelmæssig overvågning af slutprodukter. | Et overvågningsprogram bør være indført. |
| Mykotoksiner | K | Lille | Stor | 3 | Direktiv 2002/32/EF Hen. 2006/576/EF | Viden om overførsel af kemiske forurenende stoffer fra råmateriale til slutprodukt, herunder koncentrationsfaktor. Regelmæssig overvågning af slutprodukter. | Et overvågningsprogram bør være indført. |
| Pesticidrester over MRL, dvs. rester af herbicider, insekticider, fungicider eller rodenticider over MRL. | K | Lille | Stor | 3 | For. (EF) nr. 396/2005 Direktiv 2002/32/EF | Viden om overførsel af kemiske forurenende stoffer fra råmateriale til slutprodukt, herunder koncentrationsfaktor. Regelmæssig overvågning af slutprodukter. | Et overvågningsprogram bør være indført. |
| Direkte tørring (kvælstofilte, PAH og dioxiner) | K | Lille | Stor | 3 | Direktiv 2002/32/EF For. (EF) nr. 183/2005 | God vedligeholdelsespraksis for brænder. Undgå soddannelse. En dybdegående HACCP-undersøgelse bør foreligge i kombination med god praksis for vedligeholdelse. Regelmæssig overvågning af slutprodukter. | Et overvågningsprogram bør være indført. |
| Krydskontaminering | K | Lille | Middel | 2 |  | Forudsætningsprogrammet bør omfatte krav om dedikerede kredsløb og dedikeret opbevaring af kemikalier. |  |
| Smøremidler fra udstyr | K | Lille | Stor | 3 |  | Anvendelse af fødevaregodkendte smøremidler. Kontrol og registrering af de anvendte mængder. Program for god vedligeholdelse. | Købsspecifikationer. |
| Rengørings- og desinfektionsmidler | K | Lille | Middel | 2 |  | Forudsætningsprogrammet bør omhandle rengøring og dekontaminering. De anvendte rengørings- og desinfektionsmidler bør være godkendte og egnede til anvendelse i fødevareindustrien. | Købsspecifikationer. |

| 1.9 Generel risikobaseret tilgang | Procesled: KONTROL AF OPLAGRING og TRANSPORT |
| --- | --- |
| Fare | Kat. | Risiko | Alvorlighedsgrad | Risikoklasse | Lovgivning | Kontrolforanstaltning | Bemærkninger |
| Fremmedlegemer | F | Lille | Stor | 3 |  | Lukket proces, sigtning, medarbejderhygiejne, glasprocedure, god praksis for vedligeholdelse | Visuel kontrol |
| Krydskontaminering | K | Middel | Middel | 3 |  | Forudsætningsprogrammet bør omhandle krav til oplagring og pålæsning. Verifikation og kontrol af foregående laster og rengøringsprogram. | Transportspecifikationer og kontrakt med tjenesteudbyder. |
| Dannelse af mykotoksiner | K | Lille | Stor | 3 | Direktiv 2002/32/EF Hen. 2006/576/EF | Passende lagerkontrol bør være indført. Forudsætningsprogrammet bør omfatte krav om lukkede oplagringsområder. Fugtigheds- og temperaturkontrol efter behov. Slutproduktet bør overvåges for mykotoksiner. | God lagerpraksis for bulkoplagring Et overvågningsprogram bør være indført. |
| Pesticidrester over MRL, dvs. rester af herbicider, insekticider, fungicider eller rodenticider over MRL. | K | Lille | Stor | 3 | For. (EF) nr. 396/2005 Direktiv 2002/32/EF | Gasning af siloer skal udføres af personer med faglige kompetencer. Regelmæssig overvågning af slutprodukter bør foretages. | God lagerpraksis. |
| Patogene mikroorganismer, herunder salmonella | B | Lille | Stor | 3 |  | Passende lagerkontrol bør være indført. Forudsætningsprogrammet bør omfatte krav om lukkede oplagringsområder. Fugtigheds- og temperaturkontrol efter behov. Slutproduktet bør overvåges for patogene mikroorganismer, herunder salmonella. | God lagerpraksis for bulkoplagring Overvågningsprogram |
| Insekter og gnavere |  | Middel | Middel | 3 |  | Forudsætningsprogrammet bør omfatte krav om lukkede oplagringsområde og overdækket pålæsningsområde. Et skadebekæmpelsesprogram bør være indført. | Forudsætningsprogram for dekontaminering og skadedyrsbekæmpelse. |

EKSEMPEL 2.1: MAJSPRODUKT, FOKUS PÅ MODTAGELSE, PROCES, OPLAGRING OG PÅLÆSNING

| RISIKOBASERET TILGANG TIL MAJSFORARBEJDNING | Procesled: MODTAGELSE (majskorn) |
| --- | --- |

| Fare | Kategori | Risiko | Alvorlighedsgrad | Risikoklasse | Lovgivning | Kontrolforanstaltning | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fremmedlegemer, som f.eks. glas, metal, sten osv. | F | Lille | Stor | 3 |  | Lukket proces, rensning af majs (sigtning, magneter), medarbejderhygiejne, glasprocedure, god praksis for vedligeholdelse. | Visuel kontrol. |
| Fytotoksiner | K | Lille | Middel | 2 | Direktiv 2002/32/EF | Forudsætningsprogram for indgående råmaterialer. Analyse via overvågningsprogram. Visuel kontrol. Samlede prøver. | Produktspecifikation. |
| Tungmetaller | K | Lille | Stor | 3 | Dir. 2002/32/EF | Forudsætningsprogram for indgående råmaterialer. Analyse via overvågningsprogram | Købsspecifikationer. |
| Pesticidrester over MRL (godkendte), dvs. rester af herbicider, insekticider, fungicider eller rodenticider over MRL. | K | Middel | Middel | 3 | For. (EF) nr. 396/2005 | Forudsætningsprogram for indgående råmaterialer med fokus på geografisk oprindelse. Analyse via overvågningsprogram | Købsspecifikationer. |
| Pesticidrester (ikke-godkendte) | K | Meget lille | Stor | 2 | Direktiv 2002/32/EF | Et overvågningsprogram bør være indført. | Direktiv 2002/32/EF fastsætter grænseværdier for restkoncentrationen af en række pesticider i foderstoffer. Nogle af de forbudte pesticider kan forekomme i miljøet. |
| Mykotoksiner over MRL | K | Middel | Stor | 4 | Direktiv 2002/32/EF Hen. 2006/576/EF | Forudsætningsprogram for indgående råmaterialer med fokus på geografisk oprindelse. Analyse via overvågningsprogram | Købsspecifikationer. |
| PAH, kvælstofilte og dioxiner | K | Lille | Stor | 3 | Direktiv 2002/32/EF For. (EF) nr. 183/2005 | Regelmæssig overvågning af indgående materialer. | Som følge af tørring af majs på primært niveau. Et overvågningsprogram bør være indført. |
| Smøremidler fra udstyr | K | Lille | Stor | 3 |  | Forudsætningsprogram for vedligeholdelse. Brug af fødevaregodkendt smøremiddel Registrering af anvendte mængder. | Købsspecifikationer. |
| Skadedyr | B | Middel | Middel | 3 |  | Lukkede bygninger. Forudsætningsprogrammet bør omfatte et skadedyrsbekæmpelsesprogram. | Regelmæssig kontrol af skadedyrsaktivitet. |

| RISIKOBASERET TILGANG TIL MAJSFORARBEJDNING | Procesled: PROCES (tørrensning, kvældning, formaling, afkimning, sigtning, tørring, blanding, tørring) |
| --- | --- |

| Fare | Kategori | Risiko | Alvorlighedsgrad | Risikoklasse | Lovgivning | Kontrolforanstaltning | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fremmedlegemer | F | Lille | Stor | 3 |  | Lukket proces, sigtning, dedikerede transportkæder, tørrensning af majs, medarbejderhygiejne, glasprocedure, god praksis for vedligeholdelse Forudsætningsprogram for personlig hygiejne. | Visuel kontrol. |
| Smøremidler fra udstyr | K | Lille | Stor | 3 |  | Forudsætningsprogram for vedligeholdelse Brug af fødevaregodkendt smøremiddel Registrering af anvendte mængder. | Købsspecifikationer. |
| Hjælpestoffer | K | Lille | Stor | 3 |  | Overvågning i proceslinjen (opfølgning af overdreven brug af hjælpestoffer), pH-kontrol, kontrol af SO2-indhold, ISO9001-planer, arbejdsinstrukser og medarbejderoplæring. |  |
| Rengørings- og desinfektionsmidler | K | Lille | Middel | 2 |  | Forudsætningsprogram for rengøring og dekontaminering Brug af midler godkendt til fødevarekontakt. | Købsspecifikationer. |
| Nydannede forbindelser (direkte tørrer) | K | Middel | Middel | 3 | Direktiv 2002/32/EF | Gasspecifikationer. Analyser af slutprodukt (i henhold til tørrertype). |  |
| Vandforurening | B/C | Lille | Stor | 3 | For. (EF) nr. 183/2005 | Forudsætningsprogram for indretning af lokalitet og arbejdsområde. Analyse via overvågningsprogram Desinfektion. |  |
| Skadedyr | B | Middel | Middel | 3 |  | Forudsætningsprogram for skadedyrsbekæmpelse Lukket proces og lukkede bygninger. | Kontrol af skadedyrsaktivitet. |
| Patogene mikroorganismer | B | Lille | Stor | 3 |  | Proceskontrol (temperatur, pH, tid og fugtindhold). Instruks for procesrengøring. Overvågning af mikroorganismer i processen. Overvågning af mikroorganismer i slutprodukt. Tørrings-/fordampningsled: Kontrol af produktets fugtindhold. Forudsætningsprogram vedrørende hygiejne. |  |

| RISIKOBASERET TILGANG TIL MAJSFORARBEJDNING | Procesled: OPLAGRING OG PÅLÆSNING |
| --- | --- |

| Fare | Kategori | Risiko | Alvorlighedsgrad | Risikoklasse | Lovgivning | Kontrolforanstaltning | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fremmedlegemer | F | Lille | Stor | 3 |  | Lukket proces, sigtning, medarbejderhygiejne, glasprocedure, god praksis for vedligeholdelse | Visuel kontrol. |
| Smøremidler fra udstyr | K | Lille | Stor | 3 |  | Forudsætningsprogram for vedligeholdelse Brug af fødevaregodkendt smøremiddel Registrering af anvendte mængder. | Købsspecifikationer. |
| Skadedyr | B | Middel | Middel | 3 |  | Forudsætningsprogrammet for skadedyrsbekæmpelse, lukkede bygninger | Regelmæssig kontrol af skadedyrsaktivitet. |
| Patogene mikroorganismer, herunder salmonella | B | Middel | Stor | 4 |  | Forudsætningsprogram for skadedyrsbekæmpelse, forudsætningsprogram for personlig hygiejne, forudsætningsprogram for rengøring og forudsætningsprogram for vedligeholdelse, overvågningsprogram. Kontrol af temperatur og ventilation | God lagerpraksis for bulkoplagring |
| Dannelse af mykotoksiner | K | Lille | Stor | 3 | Direktiv 2002/32/EF Hen. 2006/576/EF | Passende lagerkontrol bør være indført. Forudsætningsprogrammet bør omfatte krav om lukkede oplagringsområder. Fugtigheds- og temperaturkontrol efter behov. Slutproduktet bør overvåges for mykotoksiner. | God lagerpraksis. Et overvågningsprogram bør være indført. |
| Krydskontaminering under transport | B | Middel | Middel | 3 |  | Rengøring af transportmiddel + verifikation af tidligere laster | Tjenesteudbyders specifikation. |

EKSEMPEL 2.2: HVEDEPRODUKT, FOKUS PÅ MODTAGELSE, PROCES, OPLAGRING OG PÅLÆSNING

| RISIKOBASERET TILGANG TIL HVEDEFORARBEJDNING | Procesled: MODTAGELSE (hvedekorn) |
| --- | --- |
| Fare | Kategori | Risiko | Alvorlighedsgrad | Risikoklasse | Lovgivning | Kontrolforanstaltning | Bemærkninger |
| Fremmedlegemer | F | Lille | Stor | 3 |  | Lukket proces, sigtning, dedikerede linjer, hvederensning, magneter, glaspolitik. Forudsætningsprogram for personlig hygiejne. | Visuel kontrol. |
| Giftige planter/frø Botaniske urenheder | K | Lille | Middel | 2 | Direktiv 2002/32/EF | Forudsætningsprogram for indgående råmaterialer. Analyse. Produktspecifikation. | Visuel kontrol. |
| Tungmetaller | K | Lille | Stor | 3 | Dir. 2002/32/EF | Forudsætningsprogram for indgående råmaterialer. Analyse via overvågningsprogram | Købsspecifikationer. |
| Pesticidrester (godkendte) over MRL, dvs. rester af herbicider, insekticider, fungicider eller rodenticider over MRL. | K | Middel | Middel | 3 | For. (EF) nr. 396/2005 | Forudsætningsprogram for indgående råmaterialer. Analyse via overvågningsprogram | Købsspecifikationer. |
| Pesticidrester (ikke-godkendte) | K | Meget lille | Stor | 2 | Direktiv 2002/32/EF | Et overvågningsprogram bør være indført. | Direktiv 2002/32/EF fastsætter grænseværdier for restkoncentrationen af en række pesticider i foderstoffer. Nogle af de forbudte pesticider kan forekomme i miljøet. |
| Mykotoksiner over MRL | K | Middel | Stor | 4 | Dir. 2002/32/EF Hen. 2006/576/EF | Forudsætningsprogram for indgående råmaterialer Analyse via overvågningsprogram Specifikationskontrakter for råmaterialer | Købsspecifikationer. |
| Smøremidler fra udstyr | K | Lille | Stor | 3 |  | Forudsætningsprogram for vedligeholdelse. Brug af fødevaregodkendt smøremiddel | Købsspecifikationer. |
| Skadedyr | B | Middel | Middel | 3 |  | Lukkede bygninger, forudsætningsprogram for skadedyrsbekæmpelse | Regelmæssig kontrol af skadedyrsaktivitet. |
| RISIKOBASERET TILGANG TIL HVEDEFORARBEJDNING | Procesled: PROCES (tørrensning, formaling, sigtning, raffinering, koncentrering, blanding, tørring) |

| Fare | Kategori | Risiko | Alvorlighedsgrad | Risikoklasse | Lovgivning | Kontrolforanstaltning | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fremmedlegemer | F | Lille | Stor | 3 |  | Lukket proces, sigtning, dedikerede linjer, hvederensning, magneter, glaspolitik indført. | Visuel inspektion. |
| Smøremidler fra udstyr | K | Lille | Stor | 3 |  | Forudsætningsprogram for vedligeholdelse. Brug af fødevaregodkendt smøremiddel. | Købsspecifikationer. |
| Hjælpestoffer. | K | Lille | Stor | 3 |  | Overvågning af anvendelse i proceslinjen (opfølgning af overdreven brug af hjælpestoffer), Ikke-giftige hjælpestoffer, pH-kontrol, ISO9001-planer, arbejdsinstrukser og medarbejderoplæring. |  |
| Rengørings- og desinfektionsmidler | K | Lille | Middel | 2 |  | Forudsætningsprogram for rengøring og dekontaminering Brug af rengøringsmidler godkendt til fødevarekontakt. | Købsspecifikationer. |
| Nydannede forbindelser | K | Middel | Middel | 3 | Dir. 2002/32/EF | Gasspecifikationer. Analyser af slutprodukt (i henhold til tørrertype). |  |
| Vandforurening | B/K | Lille | Stor | 3 | For. (EF) nr. 183/2005 | Forudsætningsprogram for indretning af lokalitet og arbejdsområde. Analyse via overvågningsprogram |  |
| Skadedyr | B | Middel | Middel | 3 |  | Forudsætningsprogram for skadedyrsbekæmpelse. Lukket proces og lukkede bygninger. | Kontrol af skadedyrsaktivitet. |
| Patogene mikroorganismer, herunder salmonella | B | Lille | Stor | 3 |  | Proceskontrol (temperatur, pH, tid og fugtindhold). Overvågning af mikroorganismer i processen som indikator for hygiejne Overvågning af mikroorganismer i slutprodukt. Tørrings-/fordampningsled: Kontrol af produktets fugtindhold. |  |

| RISIKOBASERET TILGANG TIL HVEDEFORARBEJDNING | Procesled: OPLAGRING og UDLADNING |
| --- | --- |

| Fare | Kategori | Risiko | Alvorlighedsgrad | Risikoklasse | Lovgivning | Kontrolforanstaltning | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fremmedlegemer | F | Lille | Stor | 3 |  | Beskyttet oplagring, sigtning, medarbejderhygiejne, glasprocedure, god praksis for vedligeholdelse | Visuel kontrol. |
| Smøremidler fra udstyr | K | Lille | Stor | 3 |  | Forudsætningsprogram for vedligeholdelse. Brug af fødevaregodkendt smøremiddel. | Købsspecifikationer. |
| Skadedyr | B | Middel | Middel | 3 |  | Forudsætningsprogram for skadedyrsbekæmpelse. | Kontrol af skadedyrsaktivitet. |
| Patogene mikroorganismer, herunder salmonella | B | Middel | Stor | 4 |  | Forudsætningsprogram for skadedyrsbekæmpelse, forudsætningsprogram for personlig hygiejne, forudsætningsprogram for rengøring og forudsætningsprogram for vedligeholdelse. Kontrol af temperatur og ventilation Et overvågningsprogram skal være indført. | God lagerpraksis for bulkoplagring |
| Dannelse af mykotoksiner | K | Lille | Stor | 3 | Direktiv 2002/32/EF Hen. 2006/576/EF | Passende lagerkontrol bør være indført. Forudsætningsprogrammet bør omfatte krav om lukkede oplagringsområder. Fugtigheds- og temperaturkontrol efter behov. Et overvågningsprogram bør være indført. | God lagerpraksis for bulkoplagring |
| Krydskontaminering under transport | B | Middel | Middel | 3 |  | Rengøring af transportmiddel + verifikation af tidligere laster | Tjenesteudbyders specifikation. |

EKSEMPEL 2.3: KARTOFFELFORARBEJDNING – FREMSTILLING AF STIVELSE OG BIPRODUKTER

| GENEREL RISIKOBASERET TILGANG TIL KARTOFFELFORARBEJDNING | Procesled: 1 MODTAGELSE (KARTOFLER) |
| --- | --- |
| Fare | Kategori | Risiko | Alvorlighedsgrad | Risikoklasse | Lovgivning | Kontrolforanstaltning | Bemærkninger |
| Rådne kartofler | B | Middel | Lille | 2 |  | Portkontrol, inspektion af vognladninger, rådne kartofler fjernes | Visuel inspektion. Produktspecifikationer. |
| Sten, glas, plastik, træ, metal, pap, sand og jord | F | Middel | Middel | 3 |  | Portkontrol. Inspektion af vognladninger. Rengøring af kartofler og fjernelse af kontaminanter med sigtning og magneter | Visuel inspektion. Produktspecifikationer. |
| Pesticidrester (godkendte) over MRL, dvs. rester af herbicider, insekticider, fungicider eller rodenticider over MRL. | K | Middel | Middel | 3 | Direktiv 91/414/EF For. (EF) nr. 396/2005 | Certificerede kartoffelavlere. Forudsætningsprogram for indgående råmaterialer. Analyse via overvågningsprogram | Produktspecifikationer. Overholdelse af forordningens bestemmelser. |
| Pesticidrester (ikke-godkendte) | K | Meget lille | Stor | 2 | Direktiv 2002/32/EF | Et overvågningsprogram bør være indført. | Direktiv 2002/32/EF fastsætter grænseværdier for restkoncentrationen af en række pesticider i foderstoffer. Nogle af de forbudte pesticider kan forekomme i miljøet. |
| Tungmetaller over MRL | K | Middel | Middel | 3 | Direktiv 2002/32/EF | Forudsætningsprogram for indgående råmaterialer. Analyse via overvågningsprogram | Produktspecifikationer. Overholdelse af forordningens bestemmelser. |
| Naturlige forurenende stoffer (solanin) | K | Middel | Middel | 3 | Direktiv 2002/53/EF | Certificerede kartoffelavlere. Tilladte kartoffelsorter angivet i national liste over sorter. Overvågning af solanin-indhold i kartoffelprotein. | Produktspecifikationer. Overholdelse af forordningens bestemmelser. |
| Skadedyr | B | Middel | Middel | 3 |  | Lukkede bygninger, forudsætningsprogram for skadedyrsbekæmpelse Overdækket oplagring og pålæsning | Kontrol af skadedyrsaktivitet. |

| GENEREL RISIKOBASERET TILGANG TIL FORARBEJDNING AF KARTOFFELSTIVELSE | Procesled: (Proces (RENSNING/VASKNING, FORMALING, ADSKILLELSE/RAFFINERING, AFVANDING, TØRRING, KOAGULERING, OPSLÆMNING, RAFFINERING, AFVANDING, TØRRING, FORDAMPNING) |
| --- | --- |
| Fare | Kategori | Risiko | Alvorlighedsgrad | Risikoklasse | Lovgivning | Kontrolforanstaltning | Bemærkninger |
| Fremmedlegemer | F | Lille | Stor | 3 |  | Rensning og vaskning, dedikerede transportkæder. Glasprocedure. | Visuel kontrol. |
| Smøremidler fra udstyr | K | Lille | Stor | 3 |  | Forudsætningsprogram for vedligeholdelse. Brug af fødevaregodkendt smøremiddel. God praksis for vedligeholdelse. |  |
| Vandforurening | K | Lille | Stor | 3 | For. (EF) nr. 183/2005 | Overvågning af vand. Dedikerede vandkredsløb. De anvendte kemikalier skal være godkendte. | Anvend vand af passende kvalitet |
| Vandforurening | B | Middel | Stor | 4 | For. (EF) nr. 183/2005 | Overvågning af vand, CIP. Dedikerede vandkredsløb. Et overvågningsprogram bør være indført. | Anvend vand af passende kvalitet |
| Nydannede kemikalier | K | Lille | Middel | 2 |  | Brænderkontrol af direkte tørrere Gasspecifikationer. Analyser af slutprodukt (i henhold til tørrertype). |  |
| Overdreven brug af hjælpestoffer | K | Lille | Middel | 2 |  | Overvågning af anvendelse af hjælpestoffer i proceslinjen. pH-kontrol, produkt klar til kontrol, fødevaregodkendt antiskummiddel. Arbejdsinstrukser og medarbejderoplæring. | Produktspecifikationer, fødevaregodkendt antiskummiddel |
| Patogene mikroorganismer | B | Middel | Stor | 4 |  | Proceskontrol (temperatur og tid). Tørrings-/fordampningsled: Kontrol af produktets fugtindhold. Et overvågningsprogram bør være indført. |  |
| Rengøringsmidler | K | Lille | Middel | 2 |  | Forudsætningsprogram for rengøring og dekontaminering Kontrol af forbrug. Brug af midler godkendt til fødevarekontakt. | Købsspecifikationer. |
| Skadedyr | B | Middel | Middel | 3 |  | Forudsætningsprogram for skadedyrsbekæmpelse. | Regelmæssig kontrol af skadedyrsaktivitet. |

| RISIKOBASERET TILGANG TIL FORARBEJDNING AF KARTOFFELSTIVELSE | Procesled: OPLAGRING og UDLADNING |
| --- | --- |
| Fare | Kategori | Risiko | Alvorlighedsgrad | Risikoklasse | Lovgivning | Kontrolforanstaltning | Bemærkninger |
| Fremmedlegemer | F | Lille | Stor | 3 |  | Beskyttet oplagring, sigtning | Visuel kontrol. |
| Smøremidler fra udstyr | K | Lille | Stor | 3 |  | Forudsætningsprogram for vedligeholdelse. Brug af fødevaregodkendt smøremiddel | Købsspecifikationer. |
| Skadedyr | B | Middel | Middel | 3 |  | Forudsætningsprogram for skadedyrsbekæmpelse. Overdækket oplagring og pålæsning | Regelmæssig kontrol af skadedyrsaktivitet. |
| Patogene mikroorganismer, herunder salmonella | B | Lille | Stor | 3 |  | Forudsætningsprogram for skadedyrsbekæmpelse, forudsætningsprogram for personlig hygiejne, forudsætningsprogram for rengøring og forudsætningsprogram for vedligeholdelse. Kontrol af temperatur og ventilation Der skal være indført en overvågningsplan | God lagerpraksis for bulkoplagring |
| Krydskontaminering under transport | B | Middel | Middel | 3 |  | Rengøring af transportmiddel og verifikation af tidligere laster. | Tjenesteudbyders specifikation. |

EKSEMPEL 2.4: ÆRTEPRODUKT, FOKUS PÅ MODTAGELSE, PROCES, OPLAGRING OG PÅLÆSNING RISIKOBASERET TILGANG TIL ÆRTEFORARBEJDNING Procesled: MODTAGELSE (ærter) Fare Kategori Risiko Alvorlighedsgrad Risikoklasse Lovgivning Kontrolforanstaltning Bemærkninger Fremmedlegemer F Lille Stor 3 Lukket proces, sigtning, magneter og rensning. Visuel kontrol. Giftige planter/frø K Lille Middel 2 Direktiv 2002/32/EF Forudsætningsprogram for indgående råmaterialer. Analyse via overvågningsprogram Visuel kontrol. Tungmetaller K Lille Stor 3 Dir. 2002/32/EF Forudsætningsprogram for indgående råmaterialer. Analyse via overvågningsprogram Købsspecifikationer. Overholdelse af forordningens bestemmelser. Pesticidrester (godkendte) over MRL K Middel Middel 3 For. (EF) nr. 396/2005 Forudsætningsprogram for indgående råmaterialer. Analyse via overvågningsprogram Købsspecifikationer Overholdelse af forordningens bestemmelser. Pesticidrester (ikke-godkendte) K Meget lille Stor 2 Direktiv 2002/32/EF Et overvågningsprogram bør være indført. Direktiv 2002/32/EF fastsætter grænseværdier for restkoncentrationen af en række pesticider i foderstoffer. Nogle af de forbudte pesticider kan forekomme i miljøet. Mykotoksiner K Lille Stor 3 Direktiv 2002/32/EF Forudsætningsprogram for indgående råmaterialer. Analyse via overvågningsprogram Købsspecifikationer. Overholdelse af forordningens bestemmelser. Smøremidler fra udstyr K Lille Stor 3 Forudsætningsprogram for vedligeholdelse. Brug af fødevaregodkendt smøremiddel Købsspecifikationer. Forudsætningsprogram. Skadedyr B Middel Middel 3 Lukkede bygninger, forudsætningsprogram for skadedyrsbekæmpelse Overdækket oplagring og pålæsning Kontrol af skadedyrsaktivitet. RISIKOBASERET TILGANG TIL ÆRTEFORARBEJDNING Procesled: PROCES (Tørrensning, formaling, sigtning, raffinering, tørring) Fare Kategori Risiko Alvorlighedsgrad Risikoklasse Lovgivning Kontrolforanstaltning Bemærkninger Fremmedlegemer F Lille Stor 3 Lukket proces, sigtning, dedikerede transportkæder, tørrensning af ærter Glasprocedure. God praksis for vedligeholdelse. Forudsætningsprogram for personlig hygiejne, beklædning). Visuel kontrol. Smøremidler K Lille Stor 3 Forudsætningsprogram for vedligeholdelse. Brug af fødevaregodkendt smøremiddel Købsspecifikationer. Hjælpestoffer K Lille Middel 2 Overvågning i proceslinjen (opfølgning af overdreven brug af hjælpestoffer), pH-kontrol, arbejdsinstrukser og medarbejderoplæring. Købsspecifikationer. Rengørings- og desinfektionsmidler K Lille Middel 2 Forudsætningsprogram for rengøring og dekontaminering Forbrug. Brug af midler godkendt til fødevarekontakt. Købsspecifikationer. Nydannede kemikalier (direkte tørrer) K Middel Middel 3 Brænderkontrol. Gasspecifikationer. Analyser af slutprodukt Indirekte tørrer. Kontaminanter i vand B/K Lille Stor 3 For. (EF) nr. 183/2005 Analyse via overvågningsprogram Anvend vand af passende kvalitet Skadedyr B Lille Middel 2 Forudsætningsprogram for skadedyrsbekæmpelse. Lukket proces/lukkede arbejdssteder. Kontrol af skadedyrsaktivitet. Patogene mikroorganismer, herunder salmonella B Lille Stor 3 Proceskontrol (temperatur, pH, tid og fugtindhold). Forudsætningsprogram for rengøring og dekontaminering Tørrings-/fordampningsled: Kontrol af produktets fugtindhold. Overvågning af mikroorganismer i processen. Overvågning af mikroorganismer i slutprodukt.

RISIKOBASERET TILGANG TIL ÆRTEFORARBEJDNING Procesled: OPLAGRING OG PÅLÆSNING Fare Kategori Risiko Alvorlighedsgrad Risikoklasse Lovgivning Kontrolforanstaltning Bemærkninger Fremmedlegemer F Lille Stor 3 Lukket proces, sigtning Visuel kontrol. Smøremidler K Lille Stor 3 Forudsætningsprogram for vedligeholdelse. Brug af fødevaregodkendt smøremiddel Købsspecifikationer. Skadedyr B Middel Middel 3 Forudsætningsprogram for skadedyrsbekæmpelse. Kontrol af skadedyrsaktivitet. Patogene mikroorganismer, herunder salmonella B Lille Stor 3 Forudsætningsprogram for personlig hygiejne, forudsætningsprogram for rengøring og forudsætningsprogram for vedligeholdelse. Kontrol af temperatur og ventilation Et overvågningsprogram skal være indført. God lagerpraksis for bulkoplagring

g) Bilag 1 Minimumskrav til overvågning - Stivelsessektoren

Deltagere i EFISC-systemer skal indføre en overvågningsplan som beskrevet i EFISC-retningslinjernes punkt 4.4.3.

Hvis der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger til en risikovurdering, gælder følgende minimumskrav til overvågning. Det antal analyser, der som minimum skal foretages, afhænger af den mængde fodermidler (ton), der fremstilles på et anlæg (se tabellen nedenfor).

- Kontrolplan for fremstilling af stivelse, produkter og biprodukter.

Tabel A. Majs

| Årlig produktion i ton/parameter | <200 000 | ≥ 200 000 |
| --- | --- | --- |
| Aflatoksin B1 | 4-8 | 6-12 |
| DON | 4 | 6 |
| ZEA | 4 | 6 |
| Dioxin | 2 | 2 |
| Dioxinlignende PCB | 2 | 2 |
| PCB | 2 | 2 |
| Salmonella | 3-6 | 4-8 |
| Tungmetaller (Pb, As, Hg og CD) | 4 | 6 |
| Pesticider* | 4 | 6 |

*Analyse under kontrol af indgående råmaterialer af prøver af uforarbejdede primære produkter

Tabel B. Hvede

| Årlig produktion i ton/parameter | <200 000 | ≥ 200 000 |
| --- | --- | --- |
| DON | 4-8 | 6-12 |
| ZEA | 4 | 6 |
| Dioxin | 2 | 2 |
| Dioxinlignende PCB | 2 | 2 |
| PCB | 2 | 2 |
| Salmonella | 3-6 | 4-8 |
| Tungmetaller (Pb, As, Hg og CD) | 4 | 6 |
| Pesticider* | 4 | 6 |

*Analyse under kontrol af indgående råmaterialer af prøver af uforarbejdede primære produkter

Tabel C. Kartofler

| Årlig produktion i ton/parameter | <200 000 | ≥ 200 000 |
| --- | --- | --- |
| Dioxin | 2 | 2 |
| Dioxinlignende PCB | 2 | 2 |
| PCB | 2 | 2 |
| Salmonella | 3-6 | 4-8 |
| Tungmetaller (Pb, As, Hg og CD) | 4 | 6 |
| Pesticider* | 4 | 6 |

*Analyse under kontrol af indgående råmaterialer af prøver af uforarbejdede primære produkter

Tabel D. Ærter

| Årlig produktion i ton/parameter | <200 000 | ≥ 200 000 |
| --- | --- | --- |
| DON | 4-8 | 6-12 |
| ZEA | 4 | 6 |
| Dioxin | 2 | 2 |
| Dioxinlignende PCB | 2 | 2 |
| PCB | 2 | 2 |
| Salmonella | 3-6 | 4-8 |
| Tungmetaller (Pb, As, Hg og CD) | 4 | 6 |
| Pesticider* | 4 | 6 |

*Analyse under kontrol af indgående råmaterialer af prøver af uforarbejdede primære produkter