Evropske smernice dobre prakse za industrijsko proizvodnjo varnih posamičnih krmil

Sektorski referenčni dokument o proizvodnji varnih posamičnih krmil, pridobljenih s predelavo škroba

Različica 3.1

Veljavna od novembra 2014

Sektorji, ki jih zajemajo evropske smernice

Zadevne evropske sektorske organizacije so v sodelovanju z EFISC razvile naslednje sektorske dokumente:

Starch Europe	Sektorski referenčni dokument o proizvodnji varnih posamičnih krmil, pridobljenih s predelavo škroba

FEDIOL 	Sektorski referenčni dokument o proizvodnji varnih posamičnih krmil, pridobljenih z drobljenjem oljnih semen in rafiniranjem rastlinskega olja

EBB	Sektorski referenčni dokument o proizvodnji varnih posamičnih krmil, pridobljenih z biodizelsko predelavo

Te evropske smernice so z razvojem sektorskega dokumenta dostopne drugim proizvajalcem posamičnih krmil.

Informacije o Starch Europe

Obrnite se na:

Starch Europe

Avenue des Arts 43

B-1040 Bruselj

Belgija

Telefon: +32 (0)22896760

Spletno mesto: www.starch.eu

Informacije o EFISC

Obrnite se na:

EFISC Aisbl

Avenue des Arts 43 c/o Starch Europe

B-1040 Bruselj

Belgija

Telefon: +32 (0)27715330

Telefaks: +32 (0)27713817

E-naslov: mailto:info@efisc.eu

Spletno mesto: www.efisc.eu

Informacije o založništvu in avtorskih pravicah

Vse pravice pridržane ©EFISC Aisbl

Različica 3.1

Veljavna od: novembra 2014

DODATEK 3 – Sektorski referenčni dokument o proizvodnji varnih posamičnih krmil, pridobljenih s predelavo škroba

(a) Uvod

Evropska industrija škroba proizvaja številne proizvode, ki se uporabljajo za živila in krmo, kot sestavni del splošnega poslovnega načrta. Industrija škroba za predelavo ločuje sestavine žit, krompirja in graha ter tako izpolnjuje potrebe številnih industrijskih uporabnikov.

V proizvodnji škroba je treba posamična krmila proizvajati gospodarno in varno, proizvodi pa morajo biti obvezno primerni za prehrano ljudi in živali, kakor je ponazorjeno s tem, da izpolnjujejo vse veljavne evropske in nacionalne zakonodajne zahteve o varnosti hrane in krme. Številne živilske sestavine, ki jih proizvaja industrija škroba, se uporabljajo tudi kot posamična krmila. Ti proizvodi so navedeni v katalogu posamičnih krmil (Uredba (EU) št. 68/2013) in se lahko vključijo v sistem nosilca dejavnosti za upravljanje varnosti krme.

V zvezi s posamičnimi živalskimi krmili člen 20 Uredbe (ES) št. 183/2005 o higieni krme, ki je začela veljati 1. januarja 2006, omogoča, da sektorske smernice pripravljajo proizvajalci živalske krme, vključno z dobavitelji posamičnih krmil, kot je Starch Europe.

Pri splošnem in uspešnem izvajanju pristopa HACCP (analiza nevarnosti in kritičnih kontrolnih točk) za obvladovanje tveganja za varnost hrane v smislu proizvodnje hrane se je pokazalo, da se lahko tak pristop uporabi tudi v industriji krme.  Vendar sam sistem HACCP ne zadostuje, in če naj bi prednosti takega pristopa postale resničnost, jih je treba podpreti s podporo upravljanju, sledljivostjo, kot določa Uredba (ES) št. 178/2002, obveščanjem znotraj celotne dejavnosti/sektorja ter notranjim spremljanjem in nadzorom vseh postopkov proizvodnje in distribucije krme.

Z univerzalno uporabo načel HACCP v vseh fazah proizvodnje lahko evropski proizvajalci škroba zagotovijo posamična krmila rastlinskega izvora, ki so varna za krmljenje živali in ne ogrožajo varnosti ljudi v zgornjem delu živilske verige.

Podjetja, ki so članice Starch Europe, opozarjajo na naslednje:

- rastlinski izvor surovin, ki jih predeluje industrija škroba, in narava posamičnih krmil omejujeta tveganja v industriji krme in olajšujeta obvladovanje tveganj;

- v industriji škroba je mogoče opaziti dinamičen napredek, ki prinaša koristi vsem strankam: večina proizvodov industrije škroba ni namenjena samo za posamična krmila, temveč tudi za živilsko, farmacevtsko in druge industrije;

- proizvajalci škroba zelo skrbno upoštevajo predpise in zahteve glede kakovosti, ki veljajo na vseh področjih dejavnosti njihovih strank. Na podlagi teh zahtev so bili vzpostavljeni sistemi za zagotavljanje kakovosti s posrednim učinkom na vse naše proizvode;

- industrija škroba je zato močno usmerjena v nadzor kakovosti:

  - standarda ISO 22000:2005 in ISO/TS 22002 z velikim poudarkom na HACCP;

  - programi za izboljšanje kakovosti, ki vključujejo načela metode HACCP za vse proizvode;

  - razširitev certificiranja ISO in/ali programa HACCP na vse surovine za posamična krmila.

Posebno pozornost smo vedno namenjali dobavi surovin: povečani sledljivosti, postopkom za zagotavljanje kakovosti, ki jih morajo izpolnjevati naši dobavitelji, sistemu nadzora (npr. mikotoksinov v pšenici in koruzi), določitvi ureditev za izboljšave, revizijam itd.

KAZALO

(a) Uvod	4

Seznam kratic	7

(b) Metodologija ocene tveganja v živilski in krmni verigi po Starch Europe 	8

(c)	Seznam posamičnih krmil	9

(d) 	Pregled glavnih postopkov	11

1. Proizvodnja koruznega škroba	12

2. Proizvodnja pšeničnega škroba	14

3. Proizvodnja krompirjevega škroba	16

4. Proizvodnja grahovega škroba	19

(e) 	Povzetek na tveganju temelječega pristopa za sektor škroba	21

(f) Ocene tveganja	23

Preglednica 1 – Splošna ocena tveganja, ki se uporablja za vse

surovine za industrijo škroba (koruza, pšenica, krompir, grah)		  24

  - Surovine									  24

  - Voda										  25

  - Predelovalna sredstva – kemična sredstva				  27

  - Predelovalna sredstva – encimi						  28

  - Predelovalna sredstva – pripomočki za filtriranje			  29

  - Materiali, namenjeni za stik						  29

  - Predelava škroba								  30

  - Nadzor proizvodnega postopka						  31

  - Nadzor skladiščenja in prevoza						  33

Preglednica 2 – Tveganja pri glavnih korakih (koraki za sprejem, predelavo, skladiščenje in natovarjanje) glede na proizvod

2.1 Koruzni proizvod								  35

2.2 Pšenični proizvod								  41

2.3 Krompirjev proizvod								  46

2.4 Grahov proizvod								  51

(g) Priloga 1: Minimalne zahteve za spremljanje 				  55

Seznam kratic:

As: arzen

Cd: kadmij

CIP: čiščenje v zaprtem sistemu

KNT: kritična nadzorna točka

CFU/g: kolonijske enote na gram

DDT: dikloro-difenil-trikloroetan

DPP: dobra proizvodna praksa

HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points – analiza tveganja in kritične nadzorne točke

HCB: heksaklorobenzen

HCH: heksaklorocikloheksan

HCN: vodikov cianid

Hg: živo srebro

ISO: Mednarodna organizacija za standardizacijo

MVO: najvišje mejne vrednosti ostankov

PAO: policiklični aromatski ogljikovodiki

Pb: svinec

PCB: poliklorirani bifenili

SO2: žveplov dioksid

T°C: temperatura v stopinjah Celzija

(b) Metodologija ocene tveganja v živilski in krmni verigi po Starch Europe

- Starch Europe je opravila oceno tveganja v živilski in krmni verigi za naslednje proizvode:

- koruzni škrob;

- pšenični škrob;

- krompirjev škrob;

- grahov škrob.

- Starch Europe je opravila ocene tveganja v verigi v skladu z zahtevami, opisanimi v poglavju 6 Evropskih smernic dobre prakse za industrijsko proizvodnjo varnih posamičnih krmil.

Starch Europe bo ovrednotila ocene varnosti hrane in krme v verigah škrobnih proizvodov vsaki dve leti.

(c) Seznam posamičnih krmil

Posamična krmila, ki jih proizvaja industrija škroba, ustrezajo zakonskim opredelitvam surovin (opredelitvam pojmov iz Uredbe št. 68/2013). Vendar se lahko sestava proizvodov, ki se tržijo, razlikuje glede na proizvodno enoto, orodje in postopke proizvodnje ter tržnih priložnosti.

Spodnji seznam je neizčrpen seznam glavnih proizvodov industrije škroba, ki so namenjeni za uporabo kot posamična krmila pri proizvajalcih krme; opredelitve pojmov na seznamu so povzete po Uredbi št. 68/2013 (ob upoštevanju jezika, ki se uporablja v industriji).

| Ime | Številka | Opis |
| --- | --- | --- |
| koruzni gluten | 1.2.8 | Proizvod, pridobljen pri proizvodnji koruznega škroba. Vsebuje predvsem gluten, pridobljen z ločevanjem škroba. |
| koruzni krmni gluten | 1.2.9 | Proizvod, pridobljen pri proizvodnji koruznega škroba. Sestavljen je iz otrobov in topnih ostankov koruze. Proizvod lahko vsebuje tudi drobljeno koruzo in ostanke ekstrakcije olja iz koruznih kalčkov. Lahko se dodajo drugi proizvodi iz škroba in iz rafiniranja ali fermentacije proizvodov iz škroba. |
| zdrob koruznih kalčkov | 1.2.12 | Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo koruznih kalčkov. |
| pšenično krmilo | 1.11.6 | Proizvod mletja v moko ali pridobivanja slada, pridobljen iz presejane pšenice ali oluščene pire. Vsebuje predvsem dele zunanjih ovojev in delce zrnja, iz katerega je bilo odstranjenega manj endosperma kot iz pšeničnih otrobov. |
| pšenični krmni gluten | 1.11.16 | Proizvod, pridobljen pri proizvodnji pšeničnega škroba in glutena. Vsebuje otrobe, iz katerih so lahko bili kalčki delno odstranjeni. Dodajo se lahko topni ostanki pšenice, drobljena pšenica ter drugi proizvodi iz škroba in iz rafiniranja ali fermentacije proizvodov iz škroba. |
| vitalni pšenični gluten | 1.11.18 | Pšenične beljakovine, za katere je značilna visoka viskoelastičnost, če so hidratizirane, z najmanj 80 % beljakovin (N × 6,25) in največ 2 % pepela na suhi snovi. |
| krompirjeva pulpa | 4.8.8 | Proizvod pridobivanja krompirjevega škroba, ki je sestavljen iz ekstrahiranih zmletih krompirjev. |
| krompirjeva pulpa, posušena | 4.8.9 | Posušen proizvod pridobivanja krompirjevega škroba, ki je sestavljen iz ekstrahiranih zmletih krompirjev. |
| krompirjeve beljakovine | 4.8.10 | Proizvod pridobivanja škroba, sestavljen predvsem iz beljakovinskih snovi, pridobljenih po ločevanju škroba. |
| krompirjev sok, koncentriran | 4.8.14 | Koncentrirani proizvod pridobivanja krompirjevega škroba, sestavljen iz snovi, ki je ostala po delni odstranitvi vlaknin, beljakovin in škroba iz pulpe celotnega krompirja in izhlapevanju dela vode. |
| beljakovine graha | 3.11.9 | Proizvod, pridobljen iz ločenega soka graha med pridobivanjem škroba ali po mletju in zračnem frakcioniranju; lahko je delno hidroliziran. |
| topni ostanki graha | 3.11.11 | Proizvod, pridobljen z mokro ekstrakcijo škroba in beljakovin iz graha. Sestavljen je predvsem iz topnih beljakovin in oligosaharidov. |
| grahove vlaknine | 3.11.12 | Proizvod, pridobljen z ekstrakcijo po mletju in sejanju oluščenega graha. |
| mešanica škroba | 13.3.3 | Proizvod vsebuje prvoten in/ali modificiran škrob za prehrano, pridobljen iz različnih botaničnih virov. |

Zgornji seznam se po potrebi spremeni glede na razvoj dogodkov v industriji škroba ali na področju zakonodaje EU o posamičnih krmilih, kot je na primer pregled kataloga posamičnih krmil.

Zgornji seznam ni izčrpen. Za druge surovine (npr. ječmen in riž) in druga posamična krmila (ki so lahko značilna za posebno rastlino ali temeljijo na zahtevah na trgu) ter vse živilske sestavine, ki se prodajajo tudi kot posamična krmila, velja, da spadajo na področje uporabe Evropskih smernic dobre prakse za industrijsko proizvodnjo varnih posamičnih krmil. Za vse proizvode, ki se prodajajo kot posamična krmila, mora biti na voljo ocena tveganja v skladu s Prilogo 3.

Natančna sestava proizvodov, ki se prodajajo krmni industriji, je na voljo v tržnih dokumentih (podatkovnih listih) vsakega proizvajalca škroba.

(d) Pregled glavnih postopkov

Spodaj prikazani diagrami proizvodnje so osnovne sheme (tj. primeri) za proizvodnjo škroba iz pšenice, koruze, krompirja in graha, vendar ima lahko vsak proizvodni obrat svoje posebnosti.

V diagramih poteka so podčrtana posebna posamična krmila. Vendar se lahko vsi drugi proizvodi, razen etanola, uporabijo za krmo in živila.

Ne smejo se obravnavati kot standardiziran postopek, ki ga morajo uporabljati podjetja za škrob. Vsako podjetje se svobodno odloči o zasnovi vsake enote za industrijsko predelavo.

Simboli

1. PROIZVODNJA KORUZNEGA ŠKROBA

- Suho čiščenje: presejanje in sesanje nečistoč ter lomljenih zrn. Odstranijo se delci, ki niso primerni za krmo. Delci, ki so primerni za krmo, se kot taki prodajo ali vključijo v koruzni krmni gluten.

- Namakanje: koruza se namoči v vodo, da se ločijo topne sestavine (= tekoča frakcija pri namakanju). Doda se snov za nadzor mikroorganizmov, ki preprečujejo slabo fermentacijo.

- Odstranitev kalčkov: kalčki se ločijo od zrn zaradi različnih gostot pri obdelavi s ciklonskim ločevalnikom.

- Presejanje: proizvod se obdela s sitom. Vlakna ostanejo na situ, brozga iz škroba in beljakovin pa gre skozi.

- Rafiniranje: škrob se loči od beljakovin zaradi različnih gostot pri obdelavi s centrifugalnim ekstraktorjem.

- Iztiskanje: olje se loči od kalčkov zaradi mehanskega pritiska.

- PROIZVODNJA KORUZNEGA ŠKROBA – OSNOVNA SHEMA

2. PROIZVODNJA PŠENIČNEGA ŠKROBA

- Vhodna pšenica se očisti in zmelje v moko. Pšenični otrobi in pozneje pšenični kalčki se ločijo od moke s presejanjem.

- Moka se zmeša z vodo, tako da nastane testo, škrob in gluten pa se izločita s fizikalnim postopkom.

- Moker gluten se spere z vodo, da se odstrani preostanek škroba, in se posuši v pšenični gluten. Moker gluten se lahko tudi delno hidrolizira za proizvodnjo hidroliziranega pšeničnega glutena.

- Škrobna brozga se spere z vodo in se lahko:

  - posuši za proizvodnjo prvotnega pšeničnega škroba;

  - fizikalno in/ali kemično modificira in posuši za proizvodnjo modificiranih pšeničnih škrobov;

  - hidrolizira s kislo hidrolizo in/ali encimi za proizvodnjo različnih produktov hidrolize škroba.

- Del škroba, ki se loči med pranjem, se lahko uporabi za živalsko krmo (tekoči pšenični škrob) ali pri proizvodnji etanola (v diagramu poteka ni prikazano).

- Del topnih ostankov, ki nastanejo pri ločevanju škroba in glutena, se lahko uporabi v proizvodnji alkohola, v koncentrirani obliki pa se lahko kot tak (topni ostanki pšenice) uporabi ali doda pšeničnim otrobom za proizvodnjo pšeničnega krmnega glutena.

- Pri proizvodnji etanola se škrob pretvori v sladkorje z encimsko hidrolizo in v etanol s fermentacijo ob uporabi kvasa. Etanol se loči z destilacijo, preostali topni ostanki pa se koncentrirajo in kot taki uporabijo v živalski krmi (destilacijska zrna in topni ostanki) ali dodajo pšeničnemu krmnemu glutenu.

2. PROIZVODNJA PŠENIČNEGA ŠKROBA – OSNOVNA SHEMA

3. PROIZVODNJA KROMPIRJEVEGA ŠKROBA

- Ob sprejemu krompirja se vzame vzorec, da se preveri kakovost.

- Krompir se opere, nezaželene snovi, kot so pesek, listje in kamenje, pa odstranijo. Doda se sredstvo proti penjenju, primerno za živila, da se prepreči čezmerno penjenje.

- Očiščen krompir se zmelje in doda se antioksidant.

- Zmlet krompir se s tehnikami, ki temeljijo na težnosti, loči na krompirjevo škrobno brozgo, krompirjev sok in krompirjevo pulpo.

- Škrobna brozga se modificira s kemijskimi in/ali fizikalnimi tehnikami in posuši, da nastane modificiran škrob.

- Škrobna brozga se hidrolizira s kislino ali encimi in posuši, da nastane hidroliziran škrob.

- Škrobna brozga se dehidrira in posuši, da nastane prvotni krompirjev škrob.

- Krompirjeva pulpa se mehansko dehidrira, da nastane krompirjeva pulpa za krmo.

- Običajna krompirjeva pulpa se lahko nadalje posuši, da nastanejo peleti – posušena krompirjeva pulpa.

- Krompirjev sok se segreje s paro, tako da beljakovinske sestavine koagulirajo. Doda se sredstvo proti penjenju, primerno za živila, da se prepreči čezmerno penjenje.

- Koagulirane beljakovine se od krompirjevega soka ločijo s tehnikami, ki temeljijo na težnosti.

- Beljakovine se posušijo, da nastanejo krompirjeve beljakovine za krmo.

- Krompirjeve beljakovine se zmešajo z vodo in kislino za proizvodnjo krompirjevih beljakovin (prečiščenih).

- Mešanica vode in koaguliranih beljakovin se rafinira, da se iz beljakovin odstranijo naravni glikoalkaloidi.

- Rafinirane beljakovine se dehidrirajo s tehnikami, ki temeljijo na težnosti.

- Rafinirane beljakovine se posušijo, da nastanejo krompirjeve beljakovine za krmo (prečiščene).

- Krompirjev sok se segreje, da izpari voda in nastane kondenziran krompirjev sok.

V različnih fazah proizvodnega postopka se vrednost pH preveri in popravi z regulatorji vrednosti pH.

3.  PROIZVODNJA KROMPIRJEVEGA ŠKROBA – OSNOVNA SHEMA (1 od 2)

3.  PROIZVODNJA KROMPIRJEVEGA ŠKROBA – OSNOVNA SHEMA (2 od 2)

4. PROIZVODNJA GRAHOVEGA ŠKROBA Vzame se vzorec vhodnega sušenega graha, da se preveri kakovost. Grah se s presejanjem očisti, da se odstranijo nečistoče in zdrobljen grah. Očiščen grah se zmelje/s presejanjem pretvori v moko. Moka se zmeša z vodo, da se na podlagi fizikalnega postopka loči v grahovo škrobno brozgo, pulpo in tekoče beljakovinske proizvode. Grahova pulpa se mehansko dehidrira, da nastane grahova pulpa za krmo. Grahova škrobna brozga se spere in se lahko: posuši za proizvodnjo prvotnega grahovega škroba; fizikalno in/ali kemično modificira in posuši za proizvodnjo modificiranega grahovega škroba. Tekočina iz beljakovin graha se segreje s paro, tako da beljakovinske sestavine koagulirajo. Frakcija koaguliranih beljakovin se od tekočine iz beljakovin graha loči s tehnikami, ki temeljijo na težnosti. Po ločitvi koaguliranih beljakovin se tekoči del segreje, da izpari voda in nastanejo kondenzirani topni ostanki graha. V različnih fazah proizvodnega postopka se vrednost pH preveri in popravi z regulatorji vrednosti pH. Beljakovinski delež se posuši, da se pridobi grahov beljakovinski proizvod.

PROIZVODNJA GRAHOVEGA ŠKROBA – OSNOVNA SHEMA

(e) Povzetek na tveganju temelječega pristopa za sektor škroba

Nosilec dejavnosti mora pri pripravi seznama morebitnih dejavnikov tveganja upoštevati naslednje:

- direktivo o nezaželenih snoveh v živalski krmi (2002/32/ES);

- uredbo o gensko spremenjenih živilih in krmi (1829/2003/ES);

- uredbo o dajanju krme v promet (767/2009/ES);

- priporočilo Komisije o preprečevanju in zmanjševanju prisotnosti toksinov iz rodu Fusarium v žitu in žitnih izdelkih (2006/583/ES);

- uredbo o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora (396/2005/ES).

Za več informacij o zakonodaji glej poglavje 7 Evropskih smernic.

Spodnji seznam primerov ni izčrpen in ga je treba prilagoditi glede na okoliščine:

Biološki dejavniki tveganja

- zadevni rastlinski patogeni v skladu z uredbo o dobrih proizvodnih praksah za krmo in povezanimi mikrobiološkimi merili.

Morebitni kemični dejavniki tveganja

- procesne kemikalije, pomožna tehnološka sredstva, na primer encimi, sredstva za nadzor mikroorganizmov, regulatorji vrednosti pH, antioksidanti, mineralne hranilne snovi za fermentacijo;

- biocidi;

- mikotoksini;

- fitotoksini;

- težke kovine;

- ostanki pesticidov;

- PCB, dioksini;

- policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO);

- maziva;

- škodljiva semena;

- pakirni materiali, namenjeni za stik z živili (vključno z barvami za tiskanje, papirjem in kartonom, premazi itd.);

- kemikalije za zatiranje škodljivih organizmov.

Uporaba pomožnih tehnoloških sredstev je vključena v analizo tveganj, ki jo nosilec dejavnosti razvije v skladu z zahtevami iz oddelka 6 teh smernic.

Dejavniki tveganja fizične kontaminacije

- kovine;

- steklo;

- trda plastika;

- vsaka druga relevantna fizična kontaminacija.

Dejavniki tveganja za radioaktivnost

- radionuklidi (v primeru jedrske nesreče).

(f) Na tveganju temelječ pristop za opredelitev dejavnikov tveganja pri škrobnih proizvodih, ki se prodajajo kot krma

Preglednice v nadaljevanju vsebujejo opredelitve dejavnikov tveganja pri škrobnih proizvodih, ki se prodajajo kot posamična krmila. Opredeljena stopnja tveganja temelji na razmerah, v katerih se ne uporablja noben nadzorni ukrep, navedena številka pa je okvirna. Za boljše razumevanje naslednjih preglednic z oceno tveganja glej poglavje 6 glavnega besedila EFISC o sistemu HACCP.

Navedenih tveganj ni mogoče obravnavati kot zaključeno celoto ter se lahko med proizvajalci škroba razlikujejo, na primer zaradi izvora surovin ter posameznih in posebnih pogojev predelave škroba ali njihovih kombinacij.

Proizvajalci škroba so tveganja obravnavali do mere, ki ustreza njihovim posebnim pogojem delovanja.

Poleg tega preglednice ne vključujejo obstoječih preventivnih programov ali kritičnih nadzornih točk, saj mora biti odločitev za njihovo oblikovanje skladna z realnostjo vsakega obrata ali predelovalne linije.

Upoštevane so bile tri kategorije dejavnikov tveganja:

- biološki dejavniki tveganja (B);

- kemični dejavniki tveganja (K);

- fizični dejavniki tveganja (F).

## 1: SPLOŠNA OCENA TVEGANJA, KI SE UPORABLJA ZA VSE SUROVINE

| 1.1 Splošni na tveganju temelječi pristop | Sestavina: surovine (KORUZA, PŠENICA, KROMPIR, GRAH) iz primarne proizvodnje |
| --- | --- |
| Dejavnik tveganja | Kat. | Možnost | Resnost | Razv. tveganja | Zakonodaja | Nadzorni ukrep | Opombe |
| Tujki, kot so steklo, les, kovine itd. | F | Majhna | Velika | 3 |  | V poznejših fazah; pri splošnih korakih predelave se mora izvajati čiščenje (magneti, sita). | Specifikacije dobavitelja. |
| (Dovoljeni) ostanki pesticidov, tj. herbicidov, insekticidov, fungicidov ali rodenticidov, nad MVO | K | Srednja | Srednja | 3 | Uredba (ES) št. 396/2005 | Dejavno sodelovanje v sistemih nadzora za spremljanje onesnaževal. Uvesti je treba program spremljanja. | Specifikacije dobavitelja. Sledljivost od dobaviteljevega silosa – pozornost je treba nameniti uporabi pesticidov po obiranju. Posebno pozornost je treba nameniti geografskemu poreklu. |
| Ostanki pesticidov (nedovoljeni) | K | Zelo majhna | Velika | 2 | Direktiva 2002/32/ES | Dejavno sodelovanje v sistemih nadzora za spremljanje onesnaževal. Uvesti je treba program spremljanja. | Direktiva 2002/32/ES določa omejitve za številne ostanke pesticidov v krmi. Nekateri od prepovedanih pesticidov so lahko prisotni v okolju. |
| Mikotoksini nad določeno mejo | K | Srednja | Velika | 4 | Direktiva 2002/32/ES Priporočilo 2006/576/ES | Dejavno sodelovanje v sistemih nadzora za spremljanje onesnaževal. Uvesti je treba program spremljanja. | Specifikacije dobavitelja. Sledljivost od dobaviteljevega silosa. |
| Težke kovine nad določeno mejo | K | Majhna | Velika | 3 | Uredba (ES) št. 396/2005 Direktiva 2002/32/ES Priporočilo 2006/576/ES | Dejavno sodelovanje v sistemih nadzora za spremljanje onesnaževal. Uvesti je treba program spremljanja. | Specifikacije dobavitelja. Posebno pozornost je treba nameniti geografskemu poreklu. |
| Fitotoksini | K | Majhna | Srednja | 2 | Direktiva 2002/32/ES določa najvišjo vsebnost strupenih semen plevela | Dejavno sodelovanje v sistemih nadzora. Uvesti je treba program spremljanja. | Specifikacije dobavitelja. Posebno pozornost je treba nameniti geografskemu poreklu. |

| 1.2 Splošni na tveganju temelječi pristop | Sestavina: VODA |
| --- | --- |
| Dejavnik tveganja | Kategorija | Možnost | Resnost | Razv. tveganja | Zakonodaja | Nadzorni ukrep | Opombe |
| Onesnaževala, prisotna v vodi, kot so PFOA in PFOS | F | Majhna | Srednja | 2 | Uredba (ES) št. 183/2005 | Izdela se načrt spremljanja za preverjanje ustreznosti kakovosti vode za proizvodnjo krme. V poznejših fazah; pri splošnih korakih predelave se izvaja čiščenje, tj. filtriranje. | Za proizvodnjo krme se uporabi voda ustrezne kakovosti. |
| Navzkrižna kontaminacija | K | Majhna | Velika | 3 | Uredba (ES) št. 183/2005 | Preventivni program mora preprečiti navzkrižno kontaminacijo z uporabo namenskih vodnih krogotokov. Kemikalije, ki se uporabljajo, morajo biti dovoljene. |  |
| (Dovoljeni) ostanki pesticidov, tj. herbicidov, insekticidov, fungicidov ali rodenticidov, nad MVO | K | Srednja | Srednja | 3 | Uredba (ES) št. 396/2005 | Uvesti je treba program spremljanja. |  |
| Ostanki pesticidov (nedovoljeni) | K | Zelo majhna | Velika | 2 | Direktiva 2002/32/ES | Uvesti je treba program spremljanja. |  |
| Težke kovine | K | Majhna | Velika | 3 | Direktiva 2002/32/ES | Uvesti je treba program spremljanja. |  |
| Ogljikovodiki | K | Majhna | Velika | 3 |  | Uvesti je treba program spremljanja. |  |
| Izluževanje kovin | K | Majhna | Srednja | 2 |  | Preventivni program mora po potrebi vključevati inertne materiale, namenjene za stik, in ustrezne standarde gradnje. |  |
| Patogeni mikroorganizmi | B | Majhna | Velika | 3 |  | Preventivni program mora vključevati namenske vodne krogotoke in možnost obdelave za dezinfekcijo. Uvesti je treba program spremljanja. |  |

| 1.3 Splošni na tveganju temelječi pristop | Predelovalno sredstvo: KEMIČNA SREDSTVA (sredstva proti penjenju, sredstva za zakisanje ali alkalizacijo, SO2 in derivati, soli za katalizo encimov itd.) |
| --- | --- |
| Dejavnik tveganja | Kat. | Možnost | Resnost | Razv. tveganja | Zakonodaja | Nadzorni ukrep | Opombe |
| Težke kovine | K | Majhna | Velika | 3 | Direktiva 2002/32/ES | Specifikacija sestavin. Pogodbe z zahtevami, ustreznimi za živila. | Zahteve glede nakupa. |
| Navzkrižna kontaminacija | K | Majhna | Srednja | 2 |  | Preventivni program mora vključevati spletno spremljanje procesov (vrednost pH, senzorično spremljanje, stopnje porabe) in pravilno označevanje posod za kemikalije. |  |

| 1.4 Splošni na tveganju temelječi pristop | Predelovalno sredstvo: ENCIMI (zlasti posebni encimi za uporabo pri predelavi škroba) |
| --- | --- |
| Dejavnik tveganja | Kat. | Možnost | Resnost | Razv. tveganja | Zakonodaja | Nadzorni ukrep | Opombe |
| Navzkrižna kontaminacija | B | Majhna | Majhna | 1 |  | Preventivni program mora vključevati spletno spremljanje procesov (stopnje porabe), pravilno označevanje posod za encime. |  |
| Patogeni mikroorganizmi | B | Majhna | Velika | 3 |  | Specifikacija sestavin. Pogodbe z zahtevami, ustreznimi za živila. | Zahteve glede nakupa. |

| 1.5 Splošni na tveganju temelječi pristop | Predelovalno sredstvo: PRIPOMOČKI ZA FILTRIRANJE (zemlja za filtriranje, silicijev dioksid, premog, celulozna vlakna itd.) |
| --- | --- |
|  | Kat. | Možnost | Resnost | Razv. tveganja | Zakonodaja | Nadzorni ukrep | Opombe |
| Izluževanje kovin | K | Majhna | Srednja | 2 |  | Specifikacija sestavin. Pogodbe z zahtevami, ustreznimi za živila. | Zahteve glede nakupa. |
| Navzkrižna kontaminacija | F | Majhna | Srednja | 2 |  | Filtriranje v poznejših fazah predelave. |  |
| Onesnaževala iz pripomočkov za filtriranje | K | Majhna | Velika | 3 |  | Specifikacija sestavin. Pogodbe z zahtevami, ustreznimi za živila. | Zahteve glede nakupa. |

| 1.6 Splošni na tveganju temelječi pristop | Materiali: MATERIALI, NAMENJENI ZA STIK (oprema, embalaža itd.) |
| --- | --- |
| Dejavnik tveganja | Kat. | Možnost | Resnost | Razv. tveganja | Zakonodaja | Nadzorni ukrep | Opombe |
| Izluževanje kovin | K | Majhna | Srednja | 2 |  | Specifikacija sestavin. Pogodbe z zahtevami, ustreznimi za živila. | Zahteve glede nakupa. |
| Patogeni mikroorganizmi | B | Majhna | Velika | 3 |  | Specifikacija sestavin. Pogodbe z zahtevami, ustreznimi za živila. | Zahteve glede nakupa. |

| 1.7 Splošni na tveganju temelječi pristop | Pripomočki: PREDELAVA ŠKROBA |
| --- | --- |
| Dejavnik tveganja | Kat. | Možnost | Resnost | Razv. tveganja | Zakonodaja | Nadzorni ukrep | Opombe |
| Toksini iz materialov za zatiranje škodljivih organizmov | K | Majhna | Velika | 3 |  | Uporabiti je treba program zatiranja škodljivih organizmov, ki je primeren za živilsko verigo. | Strupena zrna iz odprtih škatel lahko pridejo v živilsko verigo. |
| Čistilna sredstva | K | Srednja | Srednja | 3 |  | Čistilna sredstva, ki se uporabljajo v proizvodnem sistemu, je treba sprati. Čistilna sredstva morajo biti dovoljena za uporabo v živilski industriji. |  |
| Kemikalije za kotle | K | Srednja | Srednja | 3 |  | Kemikalije za kotle morajo biti primerne za uporabo v živilski industriji. |  |
| Maziva iz opreme | K | Majhna | Velika | 3 |  | Preventivni program mora preprečiti kontaminacijo proizvoda z mazivi, ki niso primerna za živila, ter zagotoviti čim manjše tveganje kontaminacije z mazivi, ki so primerna za živila. Preventivni program lahko vključuje evidentiranje uporabljenih količin. |  |

| 1.8 Splošni na tveganju temelječi pristop | Faza postopka: NADZOR PROIZVODNEGA POSTOPKA |
| --- | --- |
| Dejavnik tveganja | Kat. | Možnost | Resnost | Razv. tveganja | Zakonodaja | Nadzorni ukrep | Opombe |
| Tujki | F | Majhna | Velika | 3 |  | Uvesti je treba sistem za odstranjevanje tujkov; pri splošnih korakih predelave se mora izvajati čiščenje (magneti, presejanje). |  |
| Fitotoksini | K | Majhna | Srednja | 2 | Direktiva 2002/32/ES določa najvišjo vsebnost strupenih semen plevela | Priporočen je vizualni pregled vhodnih surovin. |  |
| Žuželke in glodavci | B | Srednja | Srednja | 3 |  | Preventivni program mora obravnavati zaprte zgradbe, okna in vrata. Preventivni program mora vključevati program za zatiranje škodljivih organizmov. | Zagotoviti je treba ustrezne sanitarne storitve. |
| Leteče ptice | B | Majhna | Srednja | 2 |  | Preventivni program mora obravnavati zaprte zgradbe, okna in vrata. Preventivni program mora vključevati program za zatiranje škodljivih organizmov. |  |
| Pomanjkanje higiene | B | Majhna | Velika | 3 |  | Zagotovi se usposabljanje osebja na področju higiene ter predvidijo ustrezne sanitarne storitve, oblačila, delovna navodila in materiali v zvezi s čiščenjem. | Preventivni program za higieno. |
| Patogeni mikrobiološki organizmi, vključno s salmonelo | B | Majhna | Velika | 3 |  | Preventivni program mora zagotoviti zaprte linije. Majhna verjetnost rasti zaradi surovin v fazah s progami pri višjih temperaturah in v nižjih območjih vrednosti pH. Redno spremljanje končnih proizvodov. | Uvesti je treba program spremljanja. |
| Težke kovine | K | Majhna | Velika | 3 | Direktiva 2002/32/ES | Znanje o širjenju kemičnih onesnaževal s surovin na končni proizvod, vključno s faktorjem koncentracije. Redno spremljanje končnih proizvodov. | Uvesti je treba program spremljanja. |
| Mikotoksini | K | Majhna | Velika | 3 | Direktiva 2002/32/ES Priporočilo 2006/576/ES | Znanje o širjenju kemičnih onesnaževal s surovin na končni proizvod, vključno s faktorjem koncentracije. Redno spremljanje končnih proizvodov. | Uvesti je treba program spremljanja. |
| Ostanki pesticidov, tj. herbicidov, insekticidov, fungicidov ali rodenticidov, nad MVO | K | Majhna | Velika | 3 | Uredba (ES) št. 396/2005 Direktiva 2002/32/ES | Znanje o širjenju kemičnih onesnaževal s surovin na končni proizvod, vključno s faktorjem koncentracije. Redno spremljanje končnih proizvodov. | Uvesti je treba program spremljanja. |
| Neposredno sušenje (PAO, dušikovi oksidi, dioksini) | K | Majhna | Velika | 3 | Direktiva 2002/32/ES Uredba (ES) št. 183/2005 | Dobre prakse vzdrževanja gorilnika. Preprečevanje nastajanja saj. Opraviti je treba poglobljeno študijo HACCP in izvajati dobre prakse vzdrževanja. Redno spremljanje končnih proizvodov. | Uvesti je treba program spremljanja. |
| Navzkrižna kontaminacija | K | Majhna | Srednja | 2 |  | Preventivni program mora predvideti namenske krogotoke in namensko skladiščenje kemikalij. |  |
| Maziva iz opreme | K | Majhna | Velika | 3 |  | Uporaba maziv, primernih za živila, kadar je ustrezno. Nadzor in evidentiranje uporabljenih količin. Dober program vzdrževanja. | Specifikacije za nakup. |
| Čistilna in dezinfekcijska sredstva | K | Majhna | Srednja | 2 |  | Preventivni program mora obravnavati čiščenje in sanitarne storitve. Čistilna in dezinfekcijska sredstva, ki se uporabljajo, morajo biti dovoljena in primerna za uporabo v živilski industriji. | Specifikacije za nakup. |

| 1.9 Splošni na tveganju temelječi pristop | Faza postopka: NADZOR SKLADIŠČENJA IN PREVOZA |
| --- | --- |
| Dejavnik tveganja | Kat. | Možnost | Resnost | Razv. tveganja | Zakonodaja | Nadzorni ukrep | Opombe |
| Tujki | F | Majhna | Velika | 3 |  | Zaprti postopek, presejanje, higiena osebja, postopek zaščite pred steklenimi črepinjami, dobre prakse vzdrževanja. | Vizualni pregledi. |
| Navzkrižna kontaminacija | K | Srednja | Srednja | 3 |  | Preventivni program mora obravnavati zahteve za skladiščenje in natovarjanje. Preverjanje in nadzor prejšnjih tovorov in režima čiščenja. | Specifikacije za prevoz in pogodbeni sporazum s ponudnikom storitev. |
| Nastajanje mikotoksinov | K | Majhna | Velika | 3 | Direktiva 2002/32/ES Priporočilo 2006/576/ES | Uvesti je treba ustrezen nadzor skladiščenja. Preventivni program mora predvideti zaprte skladiščne prostore. Po potrebi nadzor vlage in temperature. Izvajati je treba spremljanje končnih proizvodov glede mikotoksinov. | Dobre prakse skladiščenja materialov v razsutem stanju. Uvesti je treba program spremljanja. |
| Ostanki pesticidov, tj. herbicidov, insekticidov, fungicidov ali rodenticidov, nad MVO | K | Majhna | Velika | 3 | Uredba (ES) št. 396/2005 Direktiva 2002/32/ES | Zaplinjevanje silosov morajo opraviti kvalificirane osebe. Izvajati je treba redno spremljanje končnih proizvodov. | Dobre prakse skladiščenja. |
| Patogeni mikroorganizmi, vključno s salmonelo | B | Majhna | Velika | 3 |  | Uvesti je treba ustrezen nadzor skladiščenja. Preventivni program mora predvideti zaprte skladiščne prostore. Po potrebi nadzor vlage in temperature. Izvajati je treba spremljanje končnih proizvodov glede mikroorganizmov, vključno s salmonelo. | Dobre prakse skladiščenja materialov v razsutem stanju. Program spremljanja. |
| Žuželke in glodavci |  | Srednja | Srednja | 3 |  | Preventivni program mora določati zaprte skladiščne prostore in pokrita območja za natovarjanje. Uvesti je treba sistem za zatiranje škodljivih organizmov. | Preventivni program za sanitarne storitve in zatiranje škodljivih organizmov. |

PRIMER 2.1: KORUZNI PROIZVOD, POUDAREK NA FAZAH SPREJEMA, PREDELAVE, SKLADIŠČENJA IN NATOVARJANJA

| NA TVEGANJU TEMELJEČI PRISTOP ZA PREDELAVO KORUZE | Faza postopka: SPREJEM (koruze v zrnju) |
| --- | --- |

| Dejavnik tveganja | Kategorija | Možnost | Resnost | Razv. tveganja | Zakonodaja | Nadzorni ukrep | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujki, kot so steklo, kovine, kamni itd. | F | Majhna | Velika | 3 |  | Zaprti postopek, čiščenje koruze (presejanje, magneti), higiena osebja, postopek zaščite pred steklenimi črepinjami, dobre prakse vzdrževanja. | Vizualni pregledi. |
| Fitotoksini | K | Majhna | Srednja | 2 | Direktiva 2002/32/ES | Preventivni program za vhodne surovine. Analiza na podlagi programa spremljanja. Vizualni pregledi. Uporaba sestavljenega vzorca. | Specifikacije proizvoda. |
| Težke kovine | K | Majhna | Velika | 3 | Direktiva 2002/32/ES | Preventivni program za vhodne surovine. Analiza na podlagi programa spremljanja. | Specifikacije za nakup. |
| (Dovoljeni) ostanki pesticidov, tj. herbicidov, insekticidov, fungicidov ali rodenticidov, nad MVO | K | Srednja | Srednja | 3 | Uredba (ES) št. 396/2005 | Preventivni program za vhodne surovine ob upoštevanju geografskega porekla. Analiza na podlagi programa spremljanja. | Specifikacije za nakup. |
| Ostanki pesticidov (nedovoljeni) | K | Zelo majhna | Velika | 2 | Direktiva 2002/32/ES | Uvesti je treba program spremljanja. | Direktiva 2002/32/ES določa omejitve za številne ostanke pesticidov v krmi. Nekateri od prepovedanih pesticidov so lahko prisotni v okolju. |
| Mikotoksini nad MVO | K | Srednja | Velika | 4 | Direktiva 2002/32/ES Priporočilo 2006/576/ES | Preventivni program za vhodne surovine ob upoštevanju geografskega porekla. Analiza na podlagi programa spremljanja. | Specifikacije za nakup. |
| PAO, dušikovi oksidi, dioksini | K | Majhna | Velika | 3 | Direktiva 2002/32/ES Uredba (ES) št. 183/2005 | Redno spremljanje vhodnih materialov. | Zaradi sušenja koruze na primarni stopnji. Uvesti je treba program spremljanja. |
| Maziva iz opreme | K | Majhna | Velika | 3 |  | Preventivni program za vzdrževanje. Uporaba maziv, primernih za živila. Evidentiranje uporabljenih količin. | Specifikacije za nakup. |
| Škodljivi organizmi | B | Srednja | Srednja | 3 |  | Zaprte zgradbe. Preventivni program mora vključevati zatiranje škodljivih organizmov. | Redno pregledovanje dejavnosti v zvezi s škodljivimi organizmi. |

| NA TVEGANJU TEMELJEČI PRISTOP ZA PREDELAVO KORUZE | Faza postopka: PREDELAVA (suho čiščenje, namakanje, mletje, odstranjevanje kalčkov, presejanje, sušenje, mešanje, sušenje) |
| --- | --- |

| Dejavnik tveganja | Kategorija | Možnost | Resnost | Razv. tveganja | Zakonodaja | Nadzorni ukrep | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujki | F | Majhna | Velika | 3 |  | Zaprti postopek, presejanje, namenski transportni trakovi, suho čiščenje koruze, higiena osebja, postopek zaščite pred steklenimi črepinjami, dobre prakse vzdrževanja. Preventivni program za osebno higieno. | Vizualni pregledi. |
| Maziva iz opreme | K | Majhna | Velika | 3 |  | Preventivni program za vzdrževanje. Uporaba maziv, primernih za živila. Evidentiranje uporabljenih količin. | Specifikacije za nakup. |
| Pomožna tehnološka sredstva | K | Majhna | Velika | 3 |  | Spletno spremljanje (nadaljnje spremljanje pri čezmerni uporabi pomožnih tehnoloških sredstev), nadzor vrednosti pH, nadzor vsebnosti SO2, načrti v skladu z ISO 9001, navodila za delo in usposabljanje osebja. |  |
| Čistilna in dezinfekcijska sredstva | K | Majhna | Srednja | 2 |  | Preventivni program za čiščenje in sanitarne storitve. Uporaba sredstev, dovoljenih za stik z živili. | Specifikacije za nakup. |
| Novonastale spojine (sušilnik za neposredno sušenje) | K | Srednja | Srednja | 3 | Direktiva 2002/32/ES | Specifikacije za plin. Analiza končnega proizvoda (glede na vrsto sušilnika). |  |
| Kontaminacija vode | B/K | Majhna | Velika | 3 | Uredba (ES) št. 183/2005 | Preventivni program za postavitev objektov in delovnih prostorov. Analiza na podlagi programa spremljanja. Obdelava za dezinfekcijo. |  |
| Škodljivi organizmi | B | Srednja | Srednja | 3 |  | Preventivni program za zatiranje škodljivih organizmov. Zaprti postopek in zgradbe. | Pregledovanje dejavnosti v zvezi s škodljivimi organizmi. |
| Patogeni mikrobiološki organizmi | B | Majhna | Velika | 3 |  | Nadzor postopka (temperature, vrednosti pH, časa in vsebnosti vlage). Navodila za čiščenje med postopkom. Spremljanje procesov glede mikroorganizmov. Spremljanje končnih proizvodov glede mikroorganizmov. Faze sušenja/izparevanja: nadzor vsebnosti vlage v proizvodu. Preventivni program za higieno. |  |

| NA TVEGANJU TEMELJEČI PRISTOP ZA PREDELAVO KORUZE | Faza postopka: SKLADIŠČENJE IN NATOVARJANJE |
| --- | --- |

| Dejavnik tveganja | Kategorija | Možnost | Resnost | Razv. tveganja | Zakonodaja | Nadzorni ukrep | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujki | F | Majhna | Velika | 3 |  | Zaprti postopek, presejanje, higiena osebja, postopek zaščite pred steklenimi črepinjami, dobre prakse vzdrževanja. | Vizualni pregledi. |
| Maziva iz opreme | K | Majhna | Velika | 3 |  | Preventivni program za vzdrževanje. Uporaba maziv, primernih za živila. Evidentiranje uporabljenih količin. | Specifikacije za nakup. |
| Škodljivi organizmi | B | Srednja | Srednja | 3 |  | Preventivni program za zatiranje škodljivih organizmov, zaprte zgradbe. | Redno pregledovanje dejavnosti v zvezi s škodljivimi organizmi. |
| Patogeni mikrobiološki organizmi, vključno s salmonelo | B | Srednja | Velika | 4 |  | Preventivni programi za zatiranje škodljivih organizmov, osebno higieno, čiščenje in vzdrževanje ter program spremljanja. Nadzor temperature in prezračevanja. | Dobre prakse skladiščenja materialov v razsutem stanju. |
| Nastajanje mikotoksinov | K | Majhna | Velika | 3 | Direktiva 2002/32/ES Priporočilo 2006/576/ES | Uvesti je treba ustrezen nadzor skladiščenja. Preventivni program mora predvideti zaprte skladiščne prostore. Po potrebi nadzor vlage in temperature. Izvajati je treba spremljanje končnih proizvodov glede mikotoksinov. | Dobre prakse skladiščenja. Uvesti je treba program spremljanja. |
| Navzkrižna kontaminacija med prevozom | B | Srednja | Srednja | 3 |  | Čiščenje prevoznih sredstev in preverjanje prejšnjih tovorov. | Specifikacije za ponudnika storitev. |

PRIMER 2.2: ZA PŠENIČNI PROIZVOD, POUDAREK NA FAZAH SPREJEMA, PREDELAVE, SKLADIŠČENJA IN NATOVARJANJA

| NA TVEGANJU TEMELJEČI PRISTOP ZA PREDELAVO PŠENICE | Faza postopka: SPREJEM (pšenice v zrnju) |
| --- | --- |
| Dejavnik tveganja | Kategorija | Možnost | Resnost | Razv. tveganja | Zakonodaja | Nadzorni ukrep | Opombe |
| Tujki | F | Majhna | Velika | 3 |  | Zaprti postopek, presejanje, namenske linije, koraki za čiščenje, magneti, politika zaščite pred steklenimi črepinjami, preventivni program za osebno higieno. | Vizualni pregledi. |
| Strupene rastline/semena Botanične nečistoče | K | Majhna | Srednja | 2 | Direktiva 2002/32/ES | Preventivni program za vhodne surovine. Analiza. Specifikacije proizvoda. | Vizualni pregledi. |
| Težke kovine | K | Majhna | Velika | 3 | Direktiva 2002/32/ES | Preventivni program za vhodne surovine. Analiza na podlagi programa spremljanja. | Specifikacije za nakup. |
| (Dovoljeni) ostanki pesticidov, tj. herbicidov, insekticidov, fungicidov ali rodenticidov, nad MVO | K | Srednja | Srednja | 3 | Uredba (ES) št. 396/2005 | Preventivni program za vhodne surovine. Analiza na podlagi programa spremljanja. | Specifikacije za nakup. |
| Ostanki pesticidov (nedovoljeni) | K | Zelo majhna | Velika | 2 | Direktiva 2002/32/ES | Uvesti je treba program spremljanja. | Direktiva 2002/32/ES določa omejitve za številne ostanke pesticidov v krmi. Nekateri od prepovedanih pesticidov so lahko prisotni v okolju. |
| Mikotoksini nad MVO | K | Srednja | Velika | 4 | Direktiva 2002/32/ES Priporočilo 2006/576/ES | Preventivni program za vhodne surovine Analiza na podlagi programa spremljanja. Pogodbe s specifikacijami za surovine. | Specifikacije za nakup. |
| Maziva iz opreme | K | Majhna | Velika | 3 |  | Preventivni program za vzdrževanje. Uporaba maziv, primernih za živila. | Specifikacije za nakup. |
| Škodljivi organizmi | B | Srednja | Srednja | 3 |  | Zaprte zgradbe, preventivni program za zatiranje škodljivih organizmov. | Redno pregledovanje dejavnosti v zvezi s škodljivimi organizmi. |
| NA TVEGANJU TEMELJEČI PRISTOP ZA PREDELAVO PŠENICE | Faza postopka: PREDELAVA (suho čiščenje, mletje, presejanje, rafiniranje, koncentriranje, mešanje, sušenje) |

| Dejavnik tveganja | Kategorija | Možnost | Resnost | Razv. tveganja | Zakonodaja | Nadzorni ukrep | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujki | F | Majhna | Velika | 3 |  | Zaprti postopek, presejanje, namenske linije, koraki za čiščenje, magneti, uvedena politika zaščite pred steklenimi črepinjami. | Vizualni pregled. |
| Maziva iz opreme | K | Majhna | Velika | 3 |  | Preventivni program za vzdrževanje. Uporaba maziv, primernih za živila. | Specifikacije za nakup. |
| Pomožna tehnološka sredstva | K | Majhna | Velika | 3 |  | Spletno spremljanje uporabe (nadaljnji ukrepi pri čezmerni uporabi pomožnih tehnoloških sredstev). Nestrupena pomožna tehnološka sredstva, nadzor vrednosti pH, načrti v skladu z ISO 9001, navodila za delo in usposabljanje osebja. |  |
| Čistilna in dezinfekcijska sredstva | K | Majhna | Srednja | 2 |  | Preventivni program za čiščenje in sanitarne storitve. Uporaba čistilnih sredstev, dovoljenih za stik z živili. | Specifikacije za nakup. |
| Novonastale spojine | K | Srednja | Srednja | 3 | Direktiva 2002/32/ES | Specifikacije za plin. Analiza končnega proizvoda (glede na vrsto sušilnika). |  |
| Kontaminacija vode | B/K | Majhna | Velika | 3 | Uredba (ES) št. 183/2005 | Preventivni program za postavitev objektov in delovnih prostorov. Analiza na podlagi programa spremljanja. |  |
| Škodljivi organizmi | B | Srednja | Srednja | 3 |  | Preventivni program za zatiranje škodljivih organizmov. Zaprti postopek in zgradbe. | Pregledovanje dejavnosti v zvezi s škodljivimi organizmi. |
| Patogeni mikroorganizmi, vključno s salmonelo | B | Majhna | Velika | 3 |  | Nadzor postopka (temperature, vrednosti pH, časa in vsebnosti vlage). Spremljanje procesov glede mikroorganizmov kot kazalnikov higiene. Spremljanje končnih proizvodov glede mikroorganizmov. Faze sušenja/izparevanja: nadzor vsebnosti vlage v proizvodu. |  |

| NA TVEGANJU TEMELJEČI PRISTOP ZA PREDELAVO PŠENICE | Faza postopka: SKLADIŠČENJE IN IZTOVARJANJE |
| --- | --- |

| Dejavnik tveganja | Kategorija | Možnost | Resnost | Razv. tveganja | Zakonodaja | Nadzorni ukrep | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujki | F | Majhna | Velika | 3 |  | Zavarovano skladiščenje, presejanje, higiena osebja, postopek zaščite pred steklenimi črepinjami, dobre prakse vzdrževanja. | Vizualni pregledi. |
| Maziva iz opreme | K | Majhna | Velika | 3 |  | Preventivni program za vzdrževanje. Uporaba maziv, primernih za živila. | Specifikacije za nakup. |
| Škodljivi organizmi | B | Srednja | Srednja | 3 |  | Preventivni program za zatiranje škodljivih organizmov. | Pregledovanje dejavnosti v zvezi s škodljivimi organizmi. |
| Patogeni mikrobiološki organizmi, vključno s salmonelo | B | Srednja | Velika | 4 |  | Preventivni programi za zatiranje škodljivih organizmov, osebno higieno, čiščenje in vzdrževanje. Nadzor temperature in prezračevanja. Uvesti je treba program spremljanja. | Dobre prakse skladiščenja materialov v razsutem stanju. |
| Nastajanje mikotoksinov | K | Majhna | Velika | 3 | Direktiva 2002/32/ES Priporočilo 2006/576/ES | Uvesti je treba ustrezen nadzor skladiščenja. Preventivni program mora predvideti zaprte skladiščne prostore. Po potrebi nadzor vlage in temperature. Uvesti je treba program spremljanja. | Dobre prakse skladiščenja materialov v razsutem stanju. |
| Navzkrižna kontaminacija med prevozom | B | Srednja | Srednja | 3 |  | Čiščenje prevoznih sredstev in preverjanje prejšnjih tovorov. | Specifikacije za ponudnika storitev. |

PRIMER 2.3: PREDELAVA KROMPIRJA; PROIZVODNJA ŠKROBA IN SOPROIZVODOV

| SPLOŠNI NA TVEGANJU TEMELJEČI PRISTOP ZA PREDELAVO KROMPIRJA | Faza postopka: 1 SPREJEM (KROMPIRJA) |
| --- | --- |
| Dejavnik tveganja | Kategorija | Možnost | Resnost | Razv. tveganja | Zakonodaja | Nadzorni ukrep | Opombe |
| Slab, gnil krompir | B | Srednja | Majhna | 2 |  | Nadzor pri vhodu, inšpekcijski pregled tovora na tovornjaku, odstranitev gnilega krompirja. | Vizualni pregled. Specifikacije proizvoda. |
| Kamni, steklo, plastika, les, kovine, karton, pesek, zemlja | F | Srednja | Srednja | 3 |  | Nadzor pri vhodu. Inšpekcijski pregled tovora na tovornjaku. Čiščenje krompirja in odstranitev onesnaževal z opremo za presejanje in magneti. | Vizualni pregled. Specifikacije proizvoda. |
| (Dovoljeni) ostanki pesticidov, tj. herbicidov, insekticidov, fungicidov ali rodenticidov, nad MVO | K | Srednja | Srednja | 3 | Direktiva 91/414/EGS, Uredba (ES) št. 396/2005 | Certificirani pridelovalci krompirja. Preventivni program za vhodne materiale. Analiza na podlagi programa spremljanja. | Specifikacije proizvoda. Skladnost z zakonodajo. |
| Ostanki pesticidov (nedovoljeni) | K | Zelo majhna | Velika | 2 | Direktiva 2002/32/ES | Uvesti je treba program spremljanja. | Direktiva 2002/32/ES določa omejitve za številne ostanke pesticidov v krmi. Nekateri od prepovedanih pesticidov so lahko prisotni v okolju. |
| Težke kovine nad MVO | K | Srednja | Srednja | 3 | Direktiva 2002/32/ES | Preventivni program za vhodne surovine. Analiza na podlagi programa spremljanja. | Specifikacije proizvoda. Skladnost z zakonodajo. |
| Naravna onesnaževala (solanin) | K | Srednja | Srednja | 3 | Direktiva 2002/53/ES | Certificirani pridelovalci krompirja. Dovoljene sorte krompirja so navedene na nacionalnem seznamu sort. Spremljanje vsebnosti solanina v krompirjevih beljakovinah. | Specifikacije proizvoda. Skladnost z zakonodajo. |
| Škodljivi organizmi | B | Srednja | Srednja | 3 |  | Zaprte zgradbe, preventivni program za zatiranje škodljivih organizmov. Pokrito skladiščenje in natovarjanje. | Pregledovanje dejavnosti v zvezi s škodljivimi organizmi. |

| SPLOŠNI NA TVEGANJU TEMELJEČI PRISTOP ZA PREDELAVO KROMPIRJEVEGA ŠKROBA | Faza postopka: (postopek: ČIŠČENJE/PRANJE, MLETJE, LOČEVANJE/RAFINIRANJE, DEHIDRIRANJE, SUŠENJE, KOAGULIRANJE, SUSPENDIRANJE, RAFINIRANJE, DEHIDRIRANJE, SUŠENJE, IZPAREVANJE) |
| --- | --- |
| Dejavnik tveganja | Kategorija | Možnost | Resnost | Razv. tveganja | Zakonodaja | Nadzorni ukrep | Opombe |
| Tujki | F | Majhna | Velika | 3 |  | Čiščenje in pranje, namenski transportni trakovi. Postopek zaščite pred steklenimi črepinjami. | Vizualni pregledi. |
| Maziva iz opreme | K | Majhna | Velika | 3 |  | Preventivni program za vzdrževanje. Uporaba maziv, primernih za živila. Dobre prakse vzdrževanja. |  |
| Kontaminacija vode | K | Majhna | Velika | 3 | Uredba (ES) št. 183/2005 | Spremljanje vode. Namenski vodni krogotoki. Kemikalije, ki se uporabljajo, morajo biti dovoljene. | Uporaba vode ustrezne kakovosti. |
| Kontaminacija vode | B | Srednja | Velika | 4 | Uredba (ES) št. 183/2005 | Spremljanje vode, CIP. Namenski vodni krogotoki. Uvesti je treba program spremljanja. | Uporaba vode ustrezne kakovosti. |
| Novonastale kemikalije | K | Majhna | Srednja | 2 |  | Nadzor gorilnika sušilnikov za neposredno sušenje. Specifikacije za plin. Analiza končnega proizvoda (glede na vrsto sušilnika). |  |
| Čezmerna uporaba pomožnih tehnoloških sredstev | K | Majhna | Srednja | 2 |  | Spletno spremljanje uporabe pomožnih tehnoloških sredstev, nadzor vrednosti pH, nadzor pripravljenih proizvodov, sredstvo proti penjenju, primerno za živila. Navodila za delo in usposabljanje osebja. | Specifikacije proizvoda, sredstvo proti penjenju, primerno za živila. |
| Patogeni mikroorganizmi | B | Srednja | Velika | 4 |  | Nadzor temperature in časa pri postopku. Faze sušenja/izparevanja: nadzor vsebnosti vlage v proizvodu. Uvesti je treba program spremljanja. |  |
| Čistilna sredstva | K | Majhna | Srednja | 2 |  | Preventivni program za čiščenje in sanitarne storitve. Nadzor stopenj porabe. Uporaba sredstev, dovoljenih za stik z živili. | Specifikacije za nakup. |
| Škodljivi organizmi | B | Srednja | Srednja | 3 |  | Preventivni program za zatiranje škodljivih organizmov. | Redno pregledovanje dejavnosti v zvezi s škodljivimi organizmi. |

| NA TVEGANJU TEMELJEČI PRISTOP ZA PREDELAVO KROMPIRJEVEGA ŠKROBA | Faza postopka: SKLADIŠČENJE IN IZTOVARJANJE |
| --- | --- |
| Dejavnik tveganja | Kategorija | Možnost | Resnost | Razv. tveganja | Zakonodaja | Nadzorni ukrep | Opombe |
| Tujki | F | Majhna | Velika | 3 |  | Zavarovano skladiščenje, presejanje. | Vizualni pregledi. |
| Maziva iz opreme | K | Majhna | Velika | 3 |  | Preventivni program za vzdrževanje. Uporaba maziv, primernih za živila. | Specifikacije za nakup. |
| Škodljivi organizmi | B | Srednja | Srednja | 3 |  | Preventivni program za zatiranje škodljivih organizmov. Pokrito skladiščenje in natovarjanje. | Redno pregledovanje dejavnosti v zvezi s škodljivimi organizmi. |
| Patogeni mikrobiološki organizmi, vključno s salmonelo | B | Majhna | Velika | 3 |  | Preventivni programi za zatiranje škodljivih organizmov, osebno higieno, čiščenje in vzdrževanje. Nadzor temperature in prezračevanja. Izdela se načrt spremljanja. | Dobre prakse skladiščenja materialov v razsutem stanju. |
| Navzkrižna kontaminacija med prevozom | B | Srednja | Srednja | 3 |  | Čiščenje prevoznih sredstev in preverjanje prejšnjih tovorov. | Specifikacije za ponudnika storitev. |

PRIMER 2.4: GRAHOV PROIZVOD, POUDAREK NA FAZAH SPREJEMA, PREDELAVE, SKLADIŠČENJA IN NATOVARJANJA SPLOŠNI NA TVEGANJU TEMELJEČI PRISTOP Faza postopka: SPREJEM (graha) Dejavnik tveganja Kategorija Možnost Resnost Razv. tveganja Zakonodaja Nadzorni ukrep Opombe Tujki F Majhna Velika 3 Zaprti postopek, presejanje, magneti, koraki za čiščenje. Vizualni pregledi. Strupene rastline/semena K Majhna Srednja 2 Direktiva 2002/32/ES Preventivni program za vhodne surovine. Analiza na podlagi programa spremljanja. Vizualni pregledi. Težke kovine K Majhna Velika 3 Direktiva 2002/32/ES Preventivni program za vhodne surovine. Analiza na podlagi programa spremljanja. Specifikacije za nakup. Skladnost z zakonodajo. (Dovoljeni) ostanki pesticidov nad MVO K Srednja Srednja 3 Uredba (ES) št. 396/2005 Preventivni program za vhodne surovine. Analiza na podlagi programa spremljanja. Specifikacije za nakup. Skladnost z zakonodajo. Ostanki pesticidov (nedovoljeni) K Zelo majhna Velika 2 Direktiva 2002/32/ES Uvesti je treba program spremljanja. Direktiva 2002/32/ES določa omejitve za številne ostanke pesticidov v krmi. Nekateri od prepovedanih pesticidov so lahko prisotni v okolju. Mikotoksini K Majhna Velika 3 Direktiva 2002/32/ES Preventivni program za vhodne surovine. Analiza na podlagi programa spremljanja. Specifikacije za nakup. Skladnost z zakonodajo. Maziva iz opreme K Majhna Velika 3 Preventivni program za vzdrževanje. Uporaba maziv, primernih za živila. Specifikacije za nakup. Preventivni program. Škodljivi organizmi B Srednja Srednja 3 Zaprte zgradbe, preventivni program za zatiranje škodljivih organizmov. Pokrito skladiščenje in natovarjanje. Pregledovanje dejavnosti v zvezi s škodljivimi organizmi. NA TVEGANJU TEMELJEČI PRISTOP ZA PREDELAVO GRAHA Faza postopka: PREDELAVA (suho čiščenje, mletje, presejanje, rafiniranje, sušenje) Dejavnik tveganja Kategorija Možnost Resnost Razv. tveganja Zakonodaja Nadzorni ukrep Opombe Tujki F Majhna Velika 3 Zaprti postopek, presejanje, namenski transportni trakovi, suho čiščenje graha. Postopek zaščite pred steklenimi črepinjami. Dobre prakse vzdrževanja, preventivni program za osebno higieno (oblačila). Vizualni pregledi. Maziva K Majhna Velika 3 Preventivni program za vzdrževanje. Uporaba maziv, primernih za živila. Specifikacije za nakup. Pomožna tehnološka sredstva K Majhna Srednja 2 Spletno spremljanje (nadaljnje spremljanje pri čezmerni uporabi pomožnih tehnoloških sredstev), nadzor vrednosti pH, navodila za delo in usposabljanje osebja. Specifikacije za nakup. Čistilna in dezinfekcijska sredstva K Majhna Srednja 2 Preventivni program za čiščenje in sanitarne storitve. Stopnje porabe. Uporaba sredstev, dovoljenih za stik z živili. Specifikacije za nakup. Novonastale kemikalije (neposredno sušenje) K Srednja Srednja 3 Nadzor gorilnika. Specifikacije za plin. Analiza končnega proizvoda. Sušilnik za posredno sušenje. Onesnaževala v vodi B/K Majhna Velika 3 Uredba (ES) št. 183/2005 Analiza na podlagi programa spremljanja. Uporaba vode ustrezne kakovosti. Škodljivi organizmi B Majhna Srednja 2 Preventivni program za zatiranje škodljivih organizmov. Zaprti postopek/zaprte delavnice. Pregledovanje dejavnosti v zvezi s škodljivimi organizmi. Patogeni mikrobiološki organizmi, vključno s salmonelo B Majhna Velika 3 Nadzor postopka (temperature, vrednosti pH, časa in vsebnosti vlage). Preventivni program za čiščenje in sanitarne storitve. Faze sušenja/izparevanja: nadzor vsebnosti vlage v proizvodu. Spremljanje procesov glede mikroorganizmov. Spremljanje končnih proizvodov glede mikroorganizmov.

NA TVEGANJU TEMELJEČI PRISTOP ZA PREDELAVO GRAHA Faza postopka: SKLADIŠČENJE IN NATOVARJANJE Dejavnik tveganja Kategorija Možnost Resnost Razv. tveganja Zakonodaja Nadzorni ukrep Opombe Tujki F Majhna Velika 3 Zaprti postopek, presejanje. Vizualni pregledi. Maziva K Majhna Velika 3 Preventivni program za vzdrževanje. Uporaba maziv, primernih za živila. Specifikacije za nakup. Škodljivi organizmi B Srednja Srednja 3 Preventivni program za zatiranje škodljivih organizmov. Pregledovanje dejavnosti v zvezi s škodljivimi organizmi. Patogeni mikrobiološki organizmi, vključno s salmonelo B Majhna Velika 3 Preventivni programi za osebno higieno, čiščenje in vzdrževanje. Nadzor temperature in prezračevanja. Uvesti je treba program spremljanja. Dobre prakse skladiščenja materialov v razsutem stanju.

(g) Priloga: Minimalne zahteve za spremljanje – sektor škroba

Udeleženci v sistemu EFISC izvedejo načrt spremljanja, kot je opisan v členu 4.4.3 Kodeksa EFISC.

Če za oceno tveganja ni na voljo dovolj podatkov, se uporabljajo naslednje minimalne zahteve za spremljanje. Najmanjše skupno število analiz je odvisno od količine posamičnih krmil, izražene v proizvedenih tonah, na eni lokaciji, kot prikazujejo preglednice v nadaljevanju.

- Načrt nadzora za proizvodnjo škroba, proizvode in soproizvode.

Preglednica A: koruza

| Letna proizvodnja v tonah/parameter | < 200 000 | ≥ 200 000 |
| --- | --- | --- |
| Aflatoksin B1 | 4–8 | 6–12 |
| DON | 4 | 6 |
| ZEA | 4 | 6 |
| Dioksin | 2 | 2 |
| Dioksinu podobni PCB | 2 | 2 |
| PCB | 2 | 2 |
| Salmonela | 3–6 | 4–8 |
| Težke kovine (Pb, As, Hg, Cd) | 4 | 6 |
| Pesticidi* | 4 | 6 |

* Analiza pri pregledu vhodnih surovin v nepredelanih primarnih proizvodih.

Preglednica B: pšenica

| Letna proizvodnja v tonah/parameter | < 200 000 | ≥ 200 000 |
| --- | --- | --- |
| DON | 4–8 | 6–12 |
| ZEA | 4 | 6 |
| Dioksin | 2 | 2 |
| Dioksinu podobni PCB | 2 | 2 |
| PCB | 2 | 2 |
| Salmonela | 3–6 | 4–8 |
| Težke kovine (Pb, As, Hg, Cd) | 4 | 6 |
| Pesticidi* | 4 | 6 |

* Analiza pri pregledu vhodnih surovin v nepredelanih primarnih proizvodih.

Preglednica C: krompir

| Letna proizvodnja v tonah/parameter | < 200 000 | ≥ 200 000 |
| --- | --- | --- |
| Dioksin | 2 | 2 |
| Dioksinu podobni PCB | 2 | 2 |
| PCB | 2 | 2 |
| Salmonela | 3–6 | 4–8 |
| Težke kovine (Pb, As, Hg, Cd) | 4 | 6 |
| Pesticidi* | 4 | 6 |

* Analiza pri pregledu vhodnih surovin v nepredelanih primarnih proizvodih.

Preglednica D: grah

| Letna proizvodnja v tonah/parameter | < 200 000 | ≥ 200 000 |
| --- | --- | --- |
| DON | 4–8 | 6–12 |
| ZEA | 4 | 6 |
| Dioksin | 2 | 2 |
| Dioksinu podobni PCB | 2 | 2 |
| PCB | 2 | 2 |
| Salmonela | 3–6 | 4–8 |
| Težke kovine (Pb, As, Hg, Cd) | 4 | 6 |
| Pesticidi* | 4 | 6 |

* Analiza pri pregledu vhodnih surovin v nepredelanih primarnih proizvodih.